Deckenauslass 4DF

Ausschreibungstexte

Deckenauslass Typ 4DF für Zu- und Abluft, 4-seitig horizontal ausblasend. Besonders geeignet für Komforträume mit höheren Luftwechselzahlen, in Reinräumen (in Verbindung mit Schwebstofffilterkästen) und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%).

Bestehend aus quadratischer Frontplatte aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard), mit integrierten, feststehenden Luftleitblechen, mit verdeckter Montage (VM). Einsetzbar im isothermen Fall und im Kühlfall (bis -14 K) und einer Raumhöhe von 2 - 4,5 m. Durchdachte Konstruktion zur leichten Reinigung nach VDI 6022.

Fabrikat: SCHAKO Typ 4DF-...

-	Frontplatte aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) (nur mit VM-Montage möglich).

-	mit Schraubmontage (-SM), nur für Anschluss an Brandschutzkasten.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-...) aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen (nur in Verbindung mit VM-Montage möglich) (-Z).

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech (-A).

-	Abluftausführung ohne Gleichrichterlochblech.

-	mit Drosselklappe (-DK1/-DK2) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen 		  		Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Drosselklappe ohne Seilzugverstellung (-DK1)

-	mit Drosselklappe mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar.

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlusskasten-Stutzen, aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, (Höhemin = Stutzendurchmesser + 102 mm, jedoch mindestens 200 mm) (bei Ausführung SK-Q-07-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.5))

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage

-	S0 = Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5 = 2 Stutzen seitlich nebeneinander