Grille de ventilation AL

Texte de soumission

Grille de ventilation type AL-... pour air soufflé et air extrait, à installer dans les conduits rectangulaires ou plénums de raccordement. Avec des ailettes de déflexion, frontales, horizontales ou verticales, orientables et réglables individuellement. Pour la description du cadre et des ailettes, voir « Matériau / peinture ». Composants en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement.

Modèle : SCHAKO type AL-…

Ailettes :

-	Ailettes de déflexion frontales, horizontales orientables (-01).

-	Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de déflexion verticales, orientables (-02).

-	Comme AL-01-..., avec en plus un registre à glissière (-05).

-	Comme AL-01-..., avec en plus des ailettes de déflexion verticales orientables et un registre à glissière (-06).

-	Ailettes de déflexion frontales, verticales orientables (-11).

-	Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de déflexion horizontales, orientables (-12).

-	Comme AL-11-..., avec en plus un registre à glissière (-15).

-	Comme AL-11-..., avec en plus des ailettes de déflexion horizontales orientables et un registre à glissière (-16).

Longueur pour version individuelle / version en bande :

Version individuelle (-N) (standard) :

-	325 mm (-N-00325)

-	425 mm (-N-00425)

-	525 mm (-N-00525)

-	625 mm (-N-00625)

-	825 mm (-N-00825)

-	1025 mm (-N-01025)

-	1225 mm (-N-01225)

Version en bande (-B) (uniquement possible pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16) :

-	Longueur en mm, au choix (-B-xxxxx), pour version en bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 mm), longueur max. du module 1225 mm) (toujours à 5 chiffres).

Hauteur :

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Matériau / peinture (plaque frontale) :

-	Aluminium (-AL-…)

-	Anodisé couleur naturelle (E6/EV1, uniquement possible avec montage à vis cachées (-ELOX) (standard).

-	Peinture dans une couleur RAL au choix (-xxxx, moyennant supplément de prix).

Montage :

-	Montage à vis apparentes (-SM, standard pour version en bande)

-	Vis à fournir par le client.

-	Montage à vis cachées (-VM, standard, uniquement possible avec plénum de raccordement ou cadre de

montage).

-	Fixation par serrage (-KB, standard pour la version sans plénum de raccordement et sans cadre de

montage).

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (AK-33), modèle rectangulaire, en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de suspension.

-	Longueur :

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxxx), pour version en bande (longueur de grille BL > 1225 mm : en 2 parties pour une longueur de bande BL ≤ 2424 mm, en plusieurs parties pour une longueur de bande BL > 2424 mm) (toujours à 5 chiffres)

-	Hauteur :

-	75 mm 	(-075)

-	125 mm (-125)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (standard).

-	Version en bande (-B) (uniquement possible pour AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16, pour une longueur de grille BL > 1225 mm, division en longueurs SCHAKO standard pour la version en bande).

-	Montage :

-	Montage à vis apparentes (-SM) (standard pour la version en bande, vis à fournir par le client).

-	Montage à vis cachées (-VM) (standard pour version individuelle).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air (standard pour position de manchon sur la face

latérale -S1).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1, mais avec réglage par câble de commande (standard avec manchon sur le dessus (-S0) et manchon sur la face avant (-S4).

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard).

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] pour position de manchon -S1 et

-S4 = diamètre de manchon +87 mm, mais au moins 200 mm) (toujours à 3 chiffres).

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres) (si le diamètre du manchon pour les positions de manchon -S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum de raccordement étagé est disponible).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard).

-	Manchon sur la face avant (-S4) (impossible pour version en bande).

-	Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sans cadre de montage (-ER0).

-	Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (uniquement possible sans plénum de raccordement) :

-	Sans pattes de scellement (-ER1).

-	Avec pattes de scellement (-ER2).