Bocchetta di ventilazione AL

Testo per capitolato

Bocchetta di ventilazione Tipo AL-... per mandata e ripresa, installazione in canali rettangolari o su camera di raccordo. Con deflettori frontali orizzontali o verticali su supporto girevole, singolarmente orientabili. Per la descrizione del telaio e dei deflettori vedere "Materiale/verniciatura". Accessori di montaggio in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente.

Prodotto: SCHAKO tipo AL-...

Deflettori:

-	deflettori frontali orizzontali girevoli (-01).

-	come AL-01-..., ma con deflettori verticali su supporto girevole (-02).

-	come AL-01-..., ma con serranda a scorrimento (-05).

-	come AL-01-..., ma con deflettori verticali su supporto girevole e serranda a scorrimento (-06).

-	deflettori frontali verticali girevoli (-11).

-	come AL-11-..., ma con deflettori orizzontali su supporto girevole (-12).

-	come AL-11-..., ma con serranda a scorrimento (-15).

-	come AL-11-..., ma con deflettori orizzontali su supporto girevole e serranda a scorrimento (-16).

Lunghezza ed esecuzione singola / a nastro:

Esecuzione singola (-N) (standard):

-	325 mm (-N-00325)

-	425 mm (-N-00425)

-	525 mm (-N-00525)

-	625 mm (-N-00625)

-	825 mm (-N-00825)

-	1025 mm (-N-01025)

-	1225 mm (-N-01225)

Esecuzione a nastro (-B) (possibile solo con AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16):

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile (-B-xxxxx), con esecuzione a nastro (con lunghezza bocchetta BL >1225 mm: divisa in due con lunghezza nastro BL ≤2424, divisa in più elementi con lunghezza nastro > 2424 mm, lunghezza massima modulo 1225 mm) (codice a 5 posi-zioni).

Altezza:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

Materiale / verniciatura (piastra frontale):

-	Alluminio (-AL-...)

-	alluminio naturale anodizzato (E6/EV1, possibile solo con montaggio a viti nascoste) (-ELOX) (standard).

-	colorazione RAL a scelta (-xxxx-..., con sovrapprezzo).

Montaggio:

-	montaggio viti a vista (-SM, standard nell´esecuzione a nastro)

-	le viti sono a cura del cliente

-	montaggio nascosto (-VM, standard, possibile solo con camera di raccordo o controtelaio)

-	montaggio a incastro (-KB, standard nell´esecuzione sen-za camera di raccordo e senza controtelaio)

Accessori:

-	camera di raccordo (AK-33), forma quadrata, in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard), involucro con manicotto circolare e fascette di sospensione.

-	Lunghezza:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile (-xxxxx), con esecuzione a nastro (con lunghezza bocchetta BL > 1225 mm; divisa in 2 elementi con lunghezza nastro BL ≤ 2424 mm, divisa in più elementi con lunghezza nastro BL > 2424 mm) (codice a 5 posizioni).

-	Altezza:

-	75 mm (-075)

-	125 mm (-125)

-	225 mm (-225)

-	325 mm (-325)

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	Esecuzione singola (-N) (Standard).

-	esecuzione a nastro (-B) (possibile solo per AL-11 / AL-12 / AL-15 / AL-16, con lunghezza bocchetta  BL > 1225 mm, divisione lunghezze standard di SCHAKO per l´esecuzione a nastro).

-	Montaggio:

-	con viti (-SM) standard nell´esecuzione a nastro, le viti sono a cura del cliente).

-	montaggio viti nascoste (-VM) (-VM) (standard con bocchetta singola).

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, nel corpo della camera di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria, standard con manicotti laterali (-S1).

-	con serranda di taratura (-DK2), come DK1 ma con cavetto per la regolazione, standard con manicotto dall´alto (-S0) e manicotto frontale (-S4).

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza min [KHS] con posizione manicotto -S1 e -S4 = diametro manicotto +87 mm, ma almeno 200 mm) (codice a 3 posizioni).

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, sempre 3 posizioni) (Aumentando il diametro del manicotto con posizione manicotto -S0 e -S4 è disponibile solo la camera di raccordo di forma divisa).

-	Posizione manicotto:

-	manicotto dall´alto (-S0).

-	manicotto laterale sulla camera (-S1, standard)

-	manicotto frontale (-S4) (non possibile per le esecuzioni a nastro).

-	Controtelaio (-ER0/-ER1/-ER2)

-	senza controtelaio (-ER0)

-	con controtelaio in lamiera d'acciaio zincato (possibile solo senza camera di raccordo):

-	senza zanche a murare (-ER1)

-	con zanche a murare (-ER2)