Esõvédõ zsalu ALA-R

Kiírási szöveg

ALA-R típusú esővédő zsalu kör alakú kivitelben, L alakú profil kerettel és vízszintes fix esővető lamellákkal, távolságuk 50 mm, rögzítő furatokkal és mögé épített perforált horganyzott acéllemez madárvédő ráccsal 8x8.

Kivitel:

-	horganyzott acéllemez (standard)

-	rozsdamentes acél 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) homokezüst színűre porszórt (felár ellenében)

-	Festett alumínium RAL 9006 (fehér alumínium) (felár ellenében), eloxált alumínium nem lehetséges

Gyártmány: SCHAKO ALA-R típus