Wetterschutzgitter ALAS-P

Ausschreibungstexte

Kombination Außenluftgitter-Jalousieklappe, bestehend aus Z-förmig  profiliertem  Rahmen  mit  Befestigungslöcher,  waagerechten,  regenabweisenden  Lamellen  aus  Stahlblech  verzinkt, Abstand 82,5mm und rückseitig eingebautem, verzinktem Maschendrahtgewebe, mit Einbaurahmen (-ER), aus grundiertem Winkelstahl.

U-förmig profilierter, formstabiler Rahmen aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Profilanschlußrahmen (4-Schrauben-Kanal-Verbindung),  mit  gemeinsam,  gegenläufig  verstellbaren, strömungsgünstigen Hohlkörperlamellen aus profiliertem, verzinktem  Stahlblech.  Die  Verstellung  der  Lamellen  erfolgt  über außenliegende, einseitig angeordnete Kunststoff-Zahnräder. Die Kunststofflager sind temperaturbeständig bis + 80°C.

Fabrikat: SCHAKO Typ ALAS-P.