Grille pare-pluie ALAS-P

Textes de soumission

Combinaison grille pour air extérieur et volet de dosage, constituée d'un cadre profilé en forme Z avec trous de fixation, des ailettes horizontales protégeant contre la pluie en tôle d'acier galvanisée, écartement 82,5 mm, treillis en tôle d'acier galvanisée montés à l'arrière, avec cadre de montage (-ER) avec peinture de fond.

Cadre de forme stable, profilé en forme de U en tôle d'acier galavanisée de 1,5 mm avec cadre de raccordement en profilé (4 vis pour le raccordement sur conduit), avec des ailettes aérodynamiques réglables ensemble à contre-sens en tôle d'acier profilée galvanisée. Le réglage des ailettes est effectué à l'aide des roues dentées en plastique disposées d'un côté à l'extérieur. Les paliers en plastique résistent jusqu'à des températures de + 80°C.

Modèle : SCHAKO, type ALAS-P