Gebläsekonvektor Aquaris Silent

Ausschreibungstexte

Hocheffizienter Gebläsekonvektor Aquaris Silent für horizontalen bzw. vertikalen Einbau in Zwischendecken, Hohlraumböden, Wände, sowie freistehend/freihängend mit Verkleidung. Das Gehäuse besteht aus Profilen und Blenden aus verzinktem Stahlblech und einer Thermo- und Schallisolierung aus Polyethylen mit einer Dicke von 6 mm. Der energie-effiziente EC-Motor-Ventilator besteht aus doppelseitig saugendem Radialgebläse mit Direktantrieb. Die 2 -Leiter oder 4-Leiter Wärmetauscher bzw. Register verfügen über ein Gestell aus verzinktem Stahl, Aluminiumrippen und Kupferrohren. Mit Kondensatwanne gemäß VDI 6022 aus Edelstahlblech. Filterwirkungsgrad ISO Coarse <40 %. besteht aus Synthetikgewebe auf einem Kunststoffrahmen.

Fabrikat:	SCHAKO

Familie: 	Gebläsekonvektor Aquaris Silent

Ausführungen Aquaris Silent

Typ

Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Motor

EC-Motor	-EC

Größe

Größe 1	-1

Größe 2	-2

Größe 3	-3

Größe 4	-4

Größe 5	-5

System (Variante Wasserregister)

2-Leiter-Register 1 Rohrreihe (Heizen)	-R1

2-Leiter-Register 3 Rohrreihen (Kühlen oder Heizen)	-R3

4-Leiter-Register 1 und 3 Rohrreihen (Heizen und Kühlen)	-L4

Luftfilter

ISO Coarse <40 %	-C1

ISO Coarse 40 %	-C4

Montage

Horizontal-Decke	-H

Horizontal-Boden	-B

Vertikal-Wand	-V

Ansaug-Position

Sekundärluftansaugung gerade	-1

Kanalanschluss

ohne Flansch	-F0

mit Flansch Zuluft	-FZ

Wasseranschlussposition

Wasseranschluss in Luftrichtung links	-W1

Wasseranschluss in Luftrichtung rechts	-W2

Kühl-Ventil

ohne Kühl-Ventil, ohne Rohrsatz, ohne Absperrventil	-00

Kühl-Ventil VPP46.10L0.2 mit Rohrsatz und Absperrventil	-01

Kühl-Ventil VPP46.10L0.4 mit Rohrsatz und Absperrventil	-02

Kühl-Ventil VPP46.15L0.2 mit Rohrsatz und Absperrventil	-03

Kühl-Ventil VPP46.15L0.6 mit Rohrsatz und Absperrventil	-04

Kühl-Ventil VPP46.20F1.4 mit Rohrsatz und Absperrventil	-05

Kühl-Ventil AB-QM-003Z8221 mit Rohrsatz und Absperrventil	 25

Kühl-Ventil AB-QM-003Z8220 mit Rohrsatz und Absperrventil	 26

Kühl-Ventil AB-QM-003Z8222 mit Rohrsatz und Absperrventil	 27

Kühl-Ventil AB-QM-003Z8223 mit Rohrsatz und Absperrventil	 31

Heiz-Ventil

ohne Heiz-Ventil, ohne Rohrsatz, ohne Absperrventil	-00

Heiz-Ventil VPP46.10L0.2 mit Rohrsatz und Absperrventil	-01

Heiz-Ventil VPP46.10L0.4 mit Rohrsatz und Absperrventil	-02

Heiz-Ventil VPP46.15L0.2 mit Rohrsatz und Absperrventil	-03

Heiz-Ventil VPP46.15L0.6 mit Rohrsatz und Absperrventil	-04

Heiz-Ventil VPP46.20F1.4 mit Rohrsatz und Absperrventil	-05

Heiz-Ventil AB-QM-003Z8221 mit Rohrsatz und Absperrventil	-25

Heiz-Ventil AB-QM-003Z8220 mit Rohrsatz und Absperrventil	-26

Heiz-Ventil AB-QM-003Z8222 mit Rohrsatz und Absperrventil	-27

Heiz-Ventil AB-QM-003Z8223 mit Rohrsatz und Absperrventil	-31

Stellantrieb

ohne Stellantrieb	-000

mit thermischem Stellantrieb SAST127474	-T01

mit thermischem Stellantrieb SAST127475	-T02

mit thermischem Stellantrieb SAPV127957	-T03

mit thermischem Stellantrieb SAPV128561	-T04

mit thermischem Stellantrieb SAPO129150	-T05

mit motorischem Stellantrieb SMPV132351	-M01

mit motorischem Stellantrieb SMPO132353	-M02

mit motorischem Stellantrieb SMPO132352	-M03

Elektroanschlussposition

Elektroanschluss in Luftrichtung links	-S1

Elektroanschluss in Luftrichtung rechts	-S2

mit versetztem Elektroanschlusskasten in Luftrichtung links 1,5 m	-S3

mit versetztem Elektroanschlusskasten in Luftrichtung rechts 1,5 m	-S4

Zusätzliche Steuerungs- und Regulierelemente

ohne Zusätzliche Steuerungs- und Regulierelemente	-0

mit Störmeldeausgang	-1

mit EC-Interface für 3-Stufen-Regler	-2

Ventil-Kondensatwanne

ohne Ventil-Kondensatwanne	-K0

mit Ventil-Kondensatwanne auf der Seite der Hydraulikver-bindung	-KH

Kondensatpumpe

ohne Kondensatpumpe	-0

mit Kondensatpumpe Si-10 werkseitig montiert	-1

Ausführungen Flexibler Anschluss

Typ

Flexibler Anschluss	-FA

Familie

für Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Modell

Standard Modell	-000

Größe

Größe 1	-1

Größe 2	-2

Größe 3	-3

Größe 4	-4

Größe 5	-5

Ausführung

150 mm für Zuluft	-Z1

290 mm für Zuluft	-Z2

150 mm für Abluft	-A1

290 mm für Abluft	-A2

Ausführungen Rahmen für Mineral-/Glaswolle Luftkanal

Typ

Rahmen für Mineral-/Glaswolle Luftkanal	-FW

Familie

für Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Größe

Größe 1	-1

Größe 2	-2

Größe 3	-3

Größe 4	-4

Größe 5	-5

Ausführung

für Zuluft	-Z

für Abluft	-A

Ausführungen Anschlusskasten

Typ

Anschlusskasten	-PL

Familie

für Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Modell

Standard Modell	-000

Größe

Größe 1 = 720 mm	-1

Größe 2 = 935 mm	-2

Größe 3 = 1270 mm	-3

Größe 4 = 1375 mm	-4

Größe 5 = 1620 mm	-5

Ausführung

Zuluftkasten	-Z

Abluftkasten	-A

Länge

L = 200 mm	-0200

L = 300 mm	-0300

L = 400 mm	-0400

L = 500 mm	-0500

L = 600 mm	-0600

L = 700 mm	-0700

L = 800 mm	-0800

L = 900 mm	-0900

L = 1000 mm	-1000

L = 1100 mm	-1100

Länge in mm	-xxxx

Isolierung

ohne Isolierung	-I0

Thermische Isolierung von 10 mm	-I1

Schall- und thermische Isolierung von 20 mm	-I2

Schall- und thermische Isolierung von 40 mm	-I4

Anschluss in Luftrichtung

geschlossen in Luftrichtung	-M00

offen in Luftrichtung	-MAB

Verbindungflansch in Luftrichtung	-MRE

mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung	-M1x

mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung	-M2x

mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung	-M3x

Anschluss in Luftrichtung links

ohne Stutzen in Luftrichtung links	-L00

mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung links	-L1x

mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung links	-L2x

mit x Verbindungsstutzen DN198 in Luftrichtung links	-L3x

Anschluss in Luftrichtung rechts

ohne Stutzen in Luftrichtung rechts	-R00

mit x Verbindungsstutzen DN123 in Luftrichtung rechts	-R1x

mit x Verbindungsstutzen DN158 in Luftrichtung rechts	-R2x

mit x Verbindungsstutzen DN198 in Luftrichtung rechts	-R3x

Ausführungen Übergangsstück für Luftdurchlass

Typ

Übergangsstück für Luftdurchlass	-US

Familie

für Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Größe

Größe 1	-1

Größe 2	-2

Größe 3	-3

Größe 4	-4

Größe 5	-5

Ausführung

für Zuluft	-Z

Länge

Länge L = xxxx mm	-xxxx

Gebläsekonvektorposition

Gebläsekonvektor mittig	-M

Gebläsekonvektor nach rechts versetzt	-R

Gebläsekonvektor nach links versetzt	-L

Isolierung

ohne Isolierung	-I0

Thermische Isolierung von 10 mm	-I1

Luftrichtung

Ansaugung gerade	-1

Luftdurchlass

mit Deckenluftdurchlass DBB	-D1

mit Lüftungsgitter IB-Q	-R1

Farbe Luftdurchlass

ähnlich weiß RAL 9010	-22

Farbe Luftdurchlass xy nach Tabelle Seite 19	-xy

Montage

sichtbare Montage	-SM

verdeckte Montage	-VM

Primärluftstutzen

ohne Primärluftstutzen	-P0

Primärluft Stutzendurchmesser

ohne Primärluftstutzen	-0

Ausführungen Geräteverkleidung

Typ

Geräteverkleidung	-GV

Familie

für Gebläsekonvektor Aquaris Silent	-AQS

Größe

Größe 1	-1

Größe 2	-2

Größe 3	-3

Größe 4	-4

Größe 5	-5

Montage

Horizontal-Decke	-H

Vertikal-Wand	-V

Sekundärluftgitter

mit Sekundärluft offen	-R0

mit Sekundärluft geschlossen ohne Gitter	-R1

mit Sekundärluft DBB	-R2

mit Sekundärluft PA	-R3

Farbe

Farbe ähnlich schwarz RAL 9005	-1

Farbe ähnlich weiß RAL 9010	-2

Farbe ähnlich weiß RAL 9016	-3

Farbe ähnlich grau RAL 9006	-4

Montagesatz

mit Montagesatz	-M0

ohne Montagesatz	-M1

Ausführungen Zubehör lose geliefert

Flexibler Hydraulikanschluss

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG Außengewinde 1/2	-A

AG Außengewinde 3/4	-B

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend 1/2	-C

ÜMF Überwurfmutter flachdichtend 3/4	-D

R-AG-D Außengewinde drehbar 1/2	-E

R-AG-D Außengewinde drehbar 3/4	-F

Absperrventil

STH BOSTON 31038 1/2	-VE01

Druckunabhängiges Regelventil

VPP46.10L0.2, G1/2	-VC01

VPP46.10L0.4, G1/2	-VC02

VPP46.15L0.2, G 3/4	-VC03

VPP46.15L0.6, G 3/4	-VC04

VPP46.20F1.4, G 1	-VC05

AB-QM-003Z8221, DN 15, G 3/4 A	-VC25

AB-QM-003Z8220, DN 15, G 3/4 A, LF	-VC26

AB-QM-003Z8222, DN 15, G 3/4 A, HF	-VC27

AB-QM-003Z8223, DN 20, G 1 A	-VC31

AB-QM-003Z8224, DN 20, G 1 A, HF	-VC32

6-Wege Regelkugelhahn

VWG41.10-0.25-0.4, G 1/2	-V601

VWG41.10-0.25-0.65, G 1/2	-V602

VWG41.10-0.25-1.0, G 1/2	-V603

VWG41.10-0.4-0.65, G 1/2	-V604

VWG41.10-0.4-1.0, G 1/2	-V605

VWG41.10-0.4-1.3, G 1/2	-V606

VWG41.10-0.4-1.6, G 1/2	-V607

VWG41.10-0.65-1.0, G 1/2	-V608

VWG41.10-0.65-1.3, G 1/2	-V609

VWG41.10-0.65-1.6, G 1/2	-V610

VWG41.10-1.0-1.3, G 1/2	-V611

VWG41.10-1.0-1.6, G 1/2	-V612

VWG41.10-1.0-1.9, G 1/2	-V613

VWG41.10-1.3-1.6, G 1/2	-V614

VWG41.10-1.3-1.9, G 1/2	-V615

VWG41.10-1.6-1.9, G 1/2	-V616

VWG41.10-1.9-1.9, G 1/2	-V617

VWG41.10-0.25-1.3, G 1/2	-V618

VWG41.10-0.25-1.6, G 1/2	-V619

VWG41.10-0.25-1.9, G 1/2	-V620

VWG41.10-0.4-0.4, G 1/2	-V621

VWG41.10-0.4-1.9, G 1/2	-V622

VWG41.10-0.65-0.65, G 1/2	-V623

VWG41.10-0.65-1.9, G 1/2	-V624

VWG41.10-1.0-1.0, G 1/2	-V625

VWG41.10-1.3-1.3, G 1/2	-V626

VWG41.10-1.6-1.6, G 1/2	-V627

VWG41.20-0.65-2.5, G 1	-V628

VWG41.20-1.0-2.5, G 1	-V629

VWG41.20-1.6-2.5, G 1	-V630

VWG41.20-1.6-3.45, G 1	-V631

VWG41.20-2.5-3.45, G 1	-V632

VWG41.20-2.5-4.25, G 1	-V633

VWG41.20-4.25-4.25, G 1	-V634

VWG41.20-0.25-2.5, G 1	-V635

VWG41.20-0.25-3.45, G 1	-V636

VWG41.20-0.25-4.25, G 1	-V637

VWG41.20-0.4-2.5, G 1	-V638

VWG41.20-0.4-3.45, G 1	-V639

VWG41.20-0.4-4.25, G 1	-V640

VWG41.20-0.65-3.45, G 1	-V641

VWG41.20-0.65-4.25, G 1	-V642

VWG41.20-1.0-3.45, G 1	-V643

VWG41.20-1.0-4.25, G 1	-V644

VWG41.20-1.3-2.5, G 1	-V645

VWG41.20-1.3-3.45, G 1	-V646

VWG41.20-1.3-4.25, G 1	-V647

VWG41.20-1.6-4.25, G 1	-V648

VWG41.20-2.5-2.5, G 1	-V649

VWG41.20-3.45-3.45, G 1	-V650

Ventiladapter

ALG132, Innengewinde G 1/2 auf Aussengewinde R 3/8	-VA01

ALG142, Innengewinde G 3/4 auf Aussengewinde R 1/2 	-VA02

Thermischer Stellantrieb

SAST127474, ON/OFF, 230 V AC	-AT01

SAST127475, ON/OFF, 24 V AC/DC	-AT02

SAPV127957, 0-10 V, 24 V AC, +Ventilwegerkennung	-AT03

SAPV128561, 0-10 V, 24 V DC, +Ventilwegerkennung	-AT04

SAPO129150, 0-10 V, 24 V AC/DC, + Ventilwegerkennung +Rückführsignal	-AT05

Motorischer Stellantrieb

SMPV132351, T, 0-10 V, 24 V AC/DC, +Ventilwegerkennung + Rückführsignal	-AM01

SMPO132353, M, 0-10 V, 24 V AC/DC, + Ventilwegerkennung		-AM02

SMPO132352, M, 0-10 V, 24 V AC/DC, + Ventilwegerkennung + Rückführsignal-AM03

6-Wege Regelkugelhahn

GDB341.9E, 3P, 230 V AC	-AR01

GDB161.9E, 0-10 V, 24 V AC/DC	-AR02

GDB111.9E, KNX, 24 V AC	-AR03

Raumthermostat

RDG160T	-TR05

Raumthermostat mit KNX-Schnittstelle

RDG160KN	-TK02

RDG260KN	-TK04

Kondensatpumpe

Si-10	-KK01

Montagesätze

Montagesatz für Geräteverkleidung GV-AQS	-MGV1

Rohrsätze

Rohrsatz für 2-Leiter-Register 1 Rohrreihe links	-RR11

Rohrsatz für 2-Leiter-Register 1 Rohrreihe rechts	-RR12

Rohrsatz für 2-Leiter-Register 3 Rohrreihen links	-RR31

Rohrsatz für 2-Leiter-Register 3 Rohrreihen rechts	-RR32

Rohrsatz für 4-Leiter-Register 1 und 3 Rohrreihen links	-RL41

Rohrsatz für 4-Leiter-Register 1 und 3 Rohrreihen rechts	-RL42