Fan coil Aquaris Silent

Texto de especificación

Fancoil de alta eficiencia Aquaris Silent para montaje horizontal o vertical, en falsos techos, suelos técnicos o montaje visto con mueble decorativo. Carcasa formada por perfiles y paneles de chapa de acero galvanizado y aislante térmico y acústico de polietileno de 6 mm de espesor. Grupo motoventilador EC de bajo consumo formado por ventiladores centrífugos de doble oído con motor directo. Baterías de intercambio térmico a 2 o 4 tubos con bastidor de acero galvanizado, aletas de aluminio y tubos de cobre. Bandeja de condensados según VDI 6022 fabricada en chapa de acero inoxidable. Filtro de eficacia ISO Coarse <40 % compuesto por una malla sintética en marco de plástico.

Fabricante:	SCHAKO

Familia: 	Fancoil Aquaris Silent

Modelos Aquaris Silent

Gama

Fancoil Aquaris Silent	-AQS

Motor

motor con tecnología EC	-EC

Tamaño

tamaño 1	-1

tamaño 2	-2

tamaño 3	-3

tamaño 4	-4

tamaño 5	-5

Instalación (ejecución de la batería)

instalación a 2 tubos con batería de 1 fila (calefacción)	-R1

instalación a 2 tubos con batería de 3 filas (refrigeración o calefacción)	-R3

instalación a 4 tubos con baterías de 1 y 3 filas (calefacción y refrigeración)	-L4

Filtro de aire secundario

ISO Coarse <40 %	-C1

ISO Coarse 40 %	-C4

Montaje

para montaje horizontal en techo	-H

para montaje horizontal en suelo	-B

para montaje vertical en pared	-V

Posición de aspiración

aspiración de aire secundario recta	-1

Marco de boca

sin marco de boca	-F0

con marco de boca en impulsión	-FZ

Posición de la conexión hidráulica

conexión hidráulica a izquierdas según el sentido del aire	-W1

conexión hidráulica a derechas según el sentido del aire	-W2

Válvula de frío

sin válvula de frío, sin kit de tubos y sin llave de corte	-00

válvula de frío VPP46.10L0.2,kit de tubos y llave de corte	-01

válvula de frío VPP46.10L0.4, kit de tubos y llave de corte	-02

válvula de frío VPP46.15L0.2, kit de tubos y llave de corte	-03

válvula de frío VPP46.15L0.6, kit de tubos y llave de corte	-04

válvula de frío VPP46.20F1.4, kit de tubos y llave de corte	-05

válvula de frío AB-QM-003Z8221, kit de tubos y llave de corte	-25

válvula de frío AB-QM-003Z8220, kit de tubos y llave de corte	-26

válvula de frío AB-QM-003Z8222, kit de tubos y llave de corte	-27

válvula de frío AB-QM-003Z8223, kit de tubos y llave de corte	-31

Válvula de calor

sin válvula de calor, sin kit de tubos y sin llave de corte	-00

válvula de calor VPP46.10L0.2,kit de tubos y llave de corte	-01

válvula de calor VPP46.10L0.4, kit de tubos y llave de corte	-02

válvula de calor VPP46.15L0.2, kit de tubos y llave de corte	-03

válvula de calor VPP46.15L0.6, kit de tubos y llave de corte	-04

válvula de calor VPP46.20F1.4, kit de tubos y llave de corte	-05

válvula de calor AB-QM-003Z8221, kit de tubos y llave corte	-25

válvula de calor AB-QM-003Z8220, kit de tubos y llave corte	-26

válvula de calor AB-QM-003Z8222, kit de tubos y llave corte	-27

válvula de calor AB-QM-003Z8223, kit de tubos y llave corte	-31

Actuador

sin actuador	-000

con actuador térmico SAST127474	-T01

con actuador térmico SAST127475	-T02

con actuador térmico SAPV127957	-T03

con actuador térmico SAPV128561	-T04

con actuador térmico SMPV132351	-T05

con actuador motorizado SMPO132353	-M01

con actuador motorizado SMPO132352	-M02

con actuador motorizado SAPO129150	-M03

Posición de la conexión eléctrica

conexión eléctrica a izquierdas según el sentido del aire	-S1

conexión eléctrica a derechas según el sentido del aire	-S2

conexión eléctrica a izquierdas según el sentido del aire con caja de conexiones separada 1,5 m	-S3

conexión eléctrica a derechas según el sentido del aire con caja de conexiones separada 1,5 m	-S4

Elementos de control y regulación adicionales

sin elementos de control y regulación adicionales	-0

con monitor de alarma	-1

con interfaz EC para controladores de 3 velocidades	-2

Bandeja auxiliar de condensados para válvulas

sin bandeja auxiliar de condensados para válvulas	-K0

con bandeja auxiliar de condensados para válvulas	-KH

Bomba de condensados

sin bomba de condensados	-0

con bomba de condensados Si-10 instalada	-1

Modelos Conexión flexible

Gama

Conexión flexible	-FA

Familia

para fancoil Aquaris Silent	-AQS

Modelo

modelo estándar	-000

Tamaño

tamaño 1	-1

tamaño 2	-2

tamaño 3	-3

tamaño 4	-4

tamaño 5	-5

Ejecución

de 150 mm para impulsión	-Z1

de 290 mm para impulsión	-Z2

de 150 mm para aspiración	-A1

de 290 mm para aspiración	-A2

Modelos Marco para conducto de lana mineral

Gama

Marco para conducto de lana mineral/fibra de vidrio	-FW

Familia

para fancoil Aquaris Silent	-AQS

Tamaño

tamaño 1	-1

tamaño 2	-2

tamaño 3	-3

tamaño 4	-4

tamaño 5	-5

Ejecución

para impulsión	-Z

para aspiración	-A

Modelos Plénum

Gama

Plénum	-PL

Familia

para fancoil Aquaris Silent	-AQS

Modelo

modelo estándar	-000

Tamaño

tamaño 1 = 720 mm	-1

tamaño 2 = 935 mm	-2

tamaño 3 = 1270 mm	-3

tamaño 4 = 1375 mm	-4

tamaño 5 = 1620 mm	-5

Ejecución

plénum de impulsión	-Z

plénum de aspiración	-A

Longitud

L = 200 mm	-0200

L = 300 mm	-0300

L = 400 mm	-0400

L = 500 mm	-0500

L = 600 mm	-0600

L = 700 mm	-0700

L = 800 mm	-0800

L = 900 mm	-0900

L = 1000 mm	-1000

L = 1100 mm	-1100

longitud en mm	-xxxx

Aislamiento

sin aislamiento	-I0

con aislamiento térmico de 10 mm	-I1

con aislamiento termoacústico de 20 mm	-I2

con aislamiento termoacústico de 40 mm	-I4

Conexión en la dirección del aire

cerrado en la dirección del aire	-M00

abierto en la dirección del aire	-MAB

rectangular en la dirección del aire	-MRE

x bocas DN123	-M1x

x bocas DN158	-M2x

x bocas DN198	-M3x

Conexión izquierda según el sentido del aire

sin bocas	-L00

x bocas DN123	-L1x

x bocas DN158	-L2x

x bocas DN198	-L3x

Conexión derecha según el sentido del aire

sin bocas	-R00

x bocas DN123	-R1x

x bocas DN158	-R2x

x bocas DN198	-R3x

Modelos Embocadura con difusor

Gama

Embocadura con difusor	-US

Familia

para fancoil Aquaris Silent	-AQS

Tamaño

tamaño 1	-1

tamaño 2	-2

tamaño 3	-3

tamaño 4	-4

tamaño 5	-5

Ejecución

para impulsión	-Z

Longitud

longitud L = xxxx mm	-xxxx

Posición del fancoil

fancoil centrado	-M

fancoil desplazado a la derecha	-R

fancoil desplazado a la izquierda	-L

Aislamiento

sin aislamiento	-I0

con aislamiento térmico de 10 mm	-I1

Dirección del aire

entrada y salida del aire en línea	-1

Difusor

con difusor DBB	-D1

con rejilla IB-Q	-R1

Color

color blanco similar a RAL 9010	-22

color xy según tabla página 19	-xy

Montaje

montaje visto	-SM

montaje oculto	-VM

Boca de aire primario

sin boca de aire primario	-P0

Diámetro de la boca de aire primario

sin boca de aire primario	-0

Modelos Mueble decorativo

Gama

Mueble decorativo	-GV

Familia

para fancoil Aquaris Silent	-AQS

Tamaño

tamaño 1	-1

tamaño 2	-2

tamaño 3	-3

tamaño 4	-4

tamaño 5	-5

Montaje

para montaje horizontal en techo	-H

para montaje vertical en pared	-V

Difusor de aspiración

con aspiración abierta	-R0

con aspiración cerrada	-R1

con DBB en aspiración	-R2

con PA en aspiración	-R3

Color

color similar a negro RAL 9005	-1

color similar a blanco RAL 9010	-2

color similar a blanco RAL 9016	-3

color similar a gris RAL 9006	-4

Kit de montaje

con kit de montaje	-M0

sin kit de montaje	-M1

Accesorios por separado

Conexión hidráulica flexible

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG Rosca externa 1/2	-A

AG Rosca externa 3/4	-B

ÜMF Rosca interna para junta plana 1/2	-C

ÜMF Rosca interna para junta plana 3/4	-D

R-AG-D Rosca externa orientable 1/2	-E

R-AG-D Rosca externa orientable 3/4	-F

Llave de corte

STH BOSTON 31038 1/2	-VE01

Válvula de control independiente de la presión

VPP46.10L0.2, G1/2	-VC01

VPP46.10L0.4, G1/2	-VC02

VPP46.15L0.2, G 3/4	-VC03

VPP46.15L0.6, G 3/4	-VC04

VPP46.20F1.4, G 1	-VC05

AB-QM-003Z8221, DN 15, G 3/4 A	-VC25

AB-QM-003Z8220, DN 15, G 3/4 A, LF	-VC26

AB-QM-003Z8222, DN 15, G 3/4 A, HF	-VC27

AB-QM-003Z8223, DN 20, G 1 A	-VC31

AB-QM-003Z8224, DN 20, G 1 A, HF	-VC32

Válvula de control de 6 vías

VWG41.10-0.25-0.4, G 1/2	-V601

VWG41.10-0.25-0.65, G 1/2	-V602

VWG41.10-0.25-1.0, G 1/2	-V603

VWG41.10-0.4-0.65, G 1/2	-V604

VWG41.10-0.4-1.0, G 1/2	-V605

VWG41.10-0.4-1.3, G 1/2	-V606

VWG41.10-0.4-1.6, G 1/2	-V607

VWG41.10-0.65-1.0, G 1/2	-V608

VWG41.10-0.65-1.3, G 1/2	-V609

VWG41.10-0.65-1.6, G 1/2	-V610

VWG41.10-1.0-1.3, G 1/2	-V611

VWG41.10-1.0-1.6, G 1/2	-V612

VWG41.10-1.0-1.9, G 1/2	-V613

VWG41.10-1.3-1.6, G 1/2	-V614

VWG41.10-1.3-1.9, G 1/2	-V615

VWG41.10-1.6-1.9, G 1/2	-V616

VWG41.10-1.9-1.9, G 1/2	-V617

VWG41.10-0.25-1.3, G 1/2	-V618

VWG41.10-0.25-1.6, G 1/2	-V619

VWG41.10-0.25-1.9, G 1/2	-V620

VWG41.10-0.4-0.4, G 1/2	-V621

VWG41.10-0.4-1.9, G 1/2	-V622

VWG41.10-0.65-0.65, G 1/2	-V623

VWG41.10-0.65-1.9, G 1/2	-V624

VWG41.10-1.0-1.0, G 1/2	-V625

VWG41.10-1.3-1.3, G 1/2	-V626

VWG41.10-1.6-1.6, G 1/2	-V627

VWG41.20-0.65-2.5, G 1	-V628

VWG41.20-1.0-2.5, G 1	-V629

VWG41.20-1.6-2.5, G 1	-V630

VWG41.20-1.6-3.45, G 1	-V631

VWG41.20-2.5-3.45, G 1	-V632

VWG41.20-2.5-4.25, G 1	-V633

VWG41.20-4.25-4.25, G 1	-V634

VWG41.20-0.25-2.5, G 1	-V635

VWG41.20-0.25-3.45, G 1	-V636

VWG41.20-0.25-4.25, G 1	-V637

VWG41.20-0.4-2.5, G 1	-V638

VWG41.20-0.4-3.45, G 1	-V639

VWG41.20-0.4-4.25, G 1	-V640

VWG41.20-0.65-3.45, G 1	-V641

VWG41.20-0.65-4.25, G 1	-V642

VWG41.20-1.0-3.45, G 1	-V643

VWG41.20-1.0-4.25, G 1	-V644

VWG41.20-1.3-2.5, G 1	-V645

VWG41.20-1.3-3.45, G 1	-V646

VWG41.20-1.3-4.25, G 1	-V647

VWG41.20-1.6-4.25, G 1	-V648

VWG41.20-2.5-2.5, G 1	-V649

VWG41.20-3.45-3.45, G 1	-V650

Adaptador para válvula

ALG132, rosca interior G 1/2 a rosca exterior R 3/8	-VA01

ALG142, rosca interior G 3/4 a rosca exterior R 1/2	-VA02

Actuador electrotérmico

SAST127474, T, ON/OFF, 230 V AC	-AT01

SAST127475, T, ON/OFF, 24 V AC/DC	-AT02

SAPV127957, T, 0-10 V, 24 V AC, +Recognition	-AT03

SAPV128561, T, 0-10 V, 24 V DC, +Recognition	-AT04

SAPO129150, M, 0-10 V, 24 V AC/DC, +Recognition, +Back CH	-AT05

Actuador motorizado

SMPV132351, T, 0-10 V, 24 V AC/DC, +Recognition, +Back CH	-AM01

SMPO132353, M, 0-10 V, 24 V AC/DC, +Recognition	-AM02

SMPO132352, M, 0-10 V, 24 V AC/DC, +Recognition, +Back CH	-AM03

Actuador rotativo par válvula de 6 vías

GDB341.9E, 3P, 230 V AC	-AR01

GDB161.9E, 0-10 V, 24 V AC/DC	-AR02

GDB111.9E, KNX, 24 V AC	-AR03

Termostato de ambiente

RDG160T	-TR05

Termostato con comunicación KNX

RDG160KN	-TK02

RDG260KN	-TK04

Bombas de condensados

Si-10	-KK01

Kits de montaje

Kit de montaje para mueble decorativo GV-AQS	-MGV1

Kits de tubos

Kit de tubos para batería de calor a izquierdas	-RR11

Kit de tubos para batería de calor a derechas	-RR12

Kit de tubos para batería de frío a izquierdas	-RR31

Kit de tubos para batería de frío a izquierdas	-RR32

Kit de tubos para batería de calor y frío a izquierdas	-RL41

Kit de tubos para batería de calor y frío a derechas	-RL42