Ventilatieconvector Aquaris Silent

Aanbestedingstekst

Uiterst efficiënte ventilatieconvector Aquaris Silent voor horizontale of verticale inbouw in tussenplafonds, holle vlo-eren, muren en vrijstaand/vrijhangend met bekleding. De behuizing bestaat uit profielen en platen uit verzinkt plaat-staal en een thermische en geluidsisolatie uit polyethyleen met een dikte van 6 mm. De energie-efficiënte EC-motor-ventilator bestaat uit dubbelzijdig zuigende radiaalblazer met directe aandrijving. De 2-aderige of 4-aderige warmtewissel-aars of registers beschikken over een frame uit verzinkt staal, aluminiumribben en koperen buizen. Met condensaatbak volgens VDI 6022 uit roestvrij plaatstaal. Filterrendement ISO Coarse <40 %. Bestaat uit een synthetisch weefsel op een kunststof frame.

Product: SCHAKO

Familie:  ventilatieconvector Aquaris Silent

Uitvoeringen Aquaris Silent

Type

Ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Motor

EC-motor	-EC

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Grootte 4	-4

Grootte 5	-5

Systeem (variant waterregister)

2-aderig register en 1 rij buizen (verwarmen)	-R1

Register met 2 geleiders en 3 rijen buizen (koelen of verwarmen)	-R3

4-aderig register 1 en 3 rijen buizen (verwarmen en koelen)	-L4

Luchtfilter

ISO Coarse <40 %	-C1

ISO Coarse 40 %	-C4

Montage

Horizontaal-plafond	-H

Horizontaal-vloer	-B

Verticaal-muur	-V

Aanzuigpositie

Secundaire luchtaanzuiging recht	-1

Kanaalaansluiting

zonder flens	-F0

met flens luchttoevoer	-FZ

Positie wateraansluiting

Wateraansluiting in luchtrichting links	-W1

Wateraansluiting in luchtrichting rechts	-W2

Koelklep

zonder koelklep, zonder set buizen, zonder afsluitklep	-00

Koelklep VPP46.10L0.2 met set buizen en afsluitklep	-01

Koelklep VPP46.10L0.4 met set buizen en afsluitklep	-02

Koelklep VPP46.15L0.2 met set buizen en afsluitklep	-03

Koelklep VPP46.15L0.6 met set buizen en afsluitklep	-04

Koelklep VPP46.20F1.4 met set buizen en afsluitklep	-05

Koelklep AB-QM-003Z8221 met set buizen en afsluitklep	 25

Koelklep AB-QM-003Z8220 met set buizen en afsluitklep	 26

Koelklep AB-QM-003Z8222 met set buizen en afsluitklep	 27

Koelklep AB-QM-003Z8223 met set buizen en afsluitklep	 31

Verwarmingsklep

zonder verwarmingsklep, zonder set buizen, zonder afsluit-klep	-00

Verwarmingsklep VPP46.10L0.2 met set buizen en afsluitklep	-01

Verwarmingsklep VPP46.10L0.4 met set buizen en afsluitklep	-02

Verwarmingsklep VPP46.15L0.2 met set buizen en afsluitklep	-03

Verwarmingsklep VPP46.15L0.6 met set buizen en afsluitklep	-04

Verwarmingsklep VPP46.20F1.4 met set buizen en afsluitklep	-05

Verwarmingsklep AB-QM-003Z8221 met set buizen en afslu-itklep	-25

Verwarmingsklep AB-QM-003Z8220 met set buizen en afslu-itklep	-26

Verwarmingsklep AB-QM-003Z8222 met set buizen en afslu-itklep	-27

Verwarmingsklep AB-QM-003Z8223 met set buizen en afslu-itklep	-31

Stelaandrijving

zonder stelaandrijving	-000

met thermische stelaandrijving SAST127474	-T01

met thermische stelaandrijving SAST127475	-T02

met thermische stelaandrijving SAPV127957	-T03

met thermische stelaandrijving SAPV128561	-T04

met thermische stelaandrijving SAPO129150	-T05

met motorische stelaandrijving SMPV132351	-M01

met motorische stelaandrijving SMPO132353	-M02

met motorische stelaandrijving SMPO132352	-M03

Positie elektrische aansluiting

elektrische aansluiting in luchtrichting links	-S1

elektrische aansluiting in luchtrichting rechts	-S2

met verplaatste elektrische aansluitkast in luchtrichting links 1,5 m	-S3

met verplaatste elektrische aansluitkast in luchtrichting rechts 1,5 m	-S4

Extra besturings- en reguleerelementen

zonder extra besturings- en reguleerelementen	-0

met storingsmelduitgang	-1

met EC-interface voor 3-stappenregelaar	-2

Klep-condensaatbak

zonder klepcondensaatbak	-K0

met klepcondensaatbak aan de kant van de hydraulische verbinding	-KH

Condensaatpomp

zonder condensaatpomp	-0

met condensaatpomp Si-10 in de fabriek gemonteerd	-1

Uitvoeringen flexibele aansluiting

Type

Flexibele aansluiting	-FA

Familie

voor ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Model

Standaardmodel	-000

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Grootte 4	-4

Grootte 5	-5

Uitvoering

150 mm voor luchttoevoer	-Z1

290 mm voor luchttoevoer	-Z2

150 mm voor luchtafvoer	-A1

290 mm voor luchtafvoer	-A2

Uitvoeringen frame voor luchtkanaal van mine-rale/glaswol

Type

Frame voor luchtkanaal van minerale/glaswol	-FW

Familie

voor ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Grootte 4	-4

Grootte 5	-5

Uitvoering

voor luchttoevoer	-Z

voor luchtafvoer	-A

Uitvoeringen aansluitkast

Type

Aansluitkast	-PL

Familie

voor ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Model

Standaardmodel	-000

Grootte

Grootte 1 = 720 mm	-1

Grootte 2 = 935 mm	-2

Grootte 3 = 1270 mm	-3

Grootte 4 = 1375 mm	-4

Grootte 5 = 1620 mm	-5

Uitvoering

Luchttoevoerkast	-Z

Luchtafvoerkast	-A

Lengte

L = 200 mm	-0200

L = 300 mm	-0300

L = 400 mm	-0400

L = 500 mm	-0500

L = 600 mm	-0600

L = 700 mm	-0700

L = 800 mm	-0800

L = 900 mm	-0900

L = 1000 mm	-1000

L = 1100 mm	-1100

Lengte in mm	-xxxx

Isolatie

zonder isolatie	-I0

warmte-isolatie van 10 mm	-I1

geluids- en warmte-isolatie van 20 mm	-I2

geluids- en warmte-isolatie van 40 mm	-I4

Aansluiting in de luchtrichting

gesloten in de luchtrichting	-M00

open in de luchtrichting	-MAB

verbindingsflens in de luchtrichting	-MRE

met x verbindingsaftakkingen DN123 in de luchtrichting	-M1x

met x verbindingsaftakkingen DN158 in de luchtrichting	-M2x

met x verbindingsaftakkingen DN158 in de luchtrichting	-M3x

Aansluiting in de luchtrichting links

zonder aftakkingen in de luchtrichting links	-L00

met x verbindingsaftakkingen DN123 in de luchtrichting links	-L1x

met x verbindingsaftakkingen DN158 in de luchtrichting links	-L2x

met x verbindingsaftakkingen DN198 in de luchtrichting links	-L3x

Aansluiting in de luchtrichting rechts

zonder aftakkingen in de luchtrichting rechts	-R00

met x verbindingsaftakkingen DN123 in de luchtrichting rechts	-R1x

met x verbindingsaftakkingen DN158 in de luchtrichting rechts	-R2x

met x verbindingsaftakkingen DN198 in de luchtrichting rechts	-R3x

Uitvoeringen overgangsstuk voor luchtdoorlaat

Type

Overgangsstuk voor luchtdoorlaat	-US

Familie

voor ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Grootte 4	-4

Grootte 5	-5

Uitvoering

voor luchttoevoer	-Z

Lengte

Lengte L = xxxx mm	-xxxx

Positie ventilatieconvector

ventilatieconvector in het midden	-M

ventilatieconvector naar rechts verplaatst	-R

ventilatieconvector naar links verplaatst	-L

Isolatie

zonder isolatie	-I0

warmte-isolatie van 10 mm	-I1

Luchtrichting

aanzuiging recht	-1

Luchtdoorlaat

met plafondluchtdoorlaat DBB	-D1

met ventilatierooster IB-Q	-R1

Kleur luchtdoorlaat

gelijkaardig aan wit RAL 9010	-22

kleur luchtdoorlaat xy volgens tabel op pagina 19	-xy

Montage

zichtbare montage	-SM

verdekte montage	-VM

Primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakkingen	-P0

Diameter primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakking	-0

Uitvoeringen apparaatbekleding

Type

apparaatbekleding	-GV

Familie

voor ventilatieconvector Aquaris Silent	-AQS

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Grootte 4	-4

Grootte 5	-5

Montage

Horizontaal-plafond	-H

Verticaal-muur	-V

Secundaire luchtrooster

met secundaire lucht open	-R0

met secundaire lucht gesloten zonder rooster	-R1

met secundaire lucht DBB	-R2

met secundaire lucht PA	-R3

Kleur

kleur gelijkaardig aan zwart RAL 9005	-1

kleur gelijkaardig aan wit RAL 9010	-2

kleur gelijkaardig aan wit RAL 9016	-3

kleur gelijkaardig aan grijs RAL 9006	-4

Montageset

met montageset	-M0

zonder montageset	-M1

Uitvoeringen toebehoren los geleverd

Flexibele hydraulische aansluiting

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG buitenschroefdraad 1/2	-A

AG buitenschroefdraad 3/4	-B

ÜMF wartelmoer vlakdichtend 1/2	-C

ÜMF wartelmoer vlakdichtend 3/4	-D

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar 1/2	-E

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar 3/4	-F

Afsluitklep

STH BOSTON 31038 1/2	-VE01

Drukonafhankelijke regelklep

VPP46.10L0.2, G1/2	-VC01

VPP46.10L0.4, G1/2	-VC02

VPP46.15L0.2, G 3/4	-VC03

VPP46.15L0.6, G 3/4	-VC04

VPP46.20F1.4, G 1	-VC05

AB-QM-003Z8221, DN 15, G 3/4 A	-VC25

AB-QM-003Z8220, DN 15, G 3/4 A, LF	-VC26

AB-QM-003Z8222, DN 15, G 3/4 A, HF	-VC27

AB-QM-003Z8223, DN 20, G 1 A	-VC31

AB-QM-003Z8224, DN 20, G 1 A, HF	-VC32

6-wegsregelkogelkraan

VWG41.10-0.25-0.4, G 1/2	-V601

VWG41.10-0.25-0.65, G 1/2	-V602

VWG41.10-0.25-1.0, G 1/2	-V603

VWG41.10-0.4-0.65, G 1/2	-V604

VWG41.10-0.4-1.0, G 1/2	-V605

VWG41.10-0.4-1.3, G 1/2	-V606

VWG41.10-0.4-1.6, G 1/2	-V607

VWG41.10-0.65-1.0, G 1/2	-V608

VWG41.10-0.65-1.3, G 1/2	-V609

VWG41.10-0.65-1.6, G 1/2	-V610

VWG41.10-1.0-1.3, G 1/2	-V611

VWG41.10-1.0-1.6, G 1/2	-V612

VWG41.10-1.0-1.9, G 1/2	-V613

VWG41.10-1.3-1.6, G 1/2	-V614

VWG41.10-1.3-1.9, G 1/2	-V615

VWG41.10-1.6-1.9, G 1/2	-V616

VWG41.10-1.9-1.9, G 1/2	-V617

VWG41.10-0.25-1.3, G 1/2	-V618

VWG41.10-0.25-1.6, G 1/2	-V619

VWG41.10-0.25-1.9, G 1/2	-V620

VWG41.10-0.4-0.4, G 1/2	-V621

VWG41.10-0.4-1.9, G 1/2	-V622

VWG41.10-0.65-0.65, G 1/2	-V623

VWG41.10-0.65-1.9, G 1/2	-V624

VWG41.10-1.0-1.0, G 1/2	-V625

VWG41.10-1.3-1.3, G 1/2	-V626

VWG41.10-1.6-1.6, G 1/2	-V627

VWG41.20-0.65-2.5, G 1	-V628

VWG41.20-1.0-2.5, G 1	-V629

VWG41.20-1.6-2.5, G 1	-V630

VWG41.20-1.6-3.45, G 1	-V631

VWG41.20-2.5-3.45, G 1	-V632

VWG41.20-2.5-4.25, G 1	-V633

VWG41.20-4.25-4.25, G 1	-V634

VWG41.20-0.25-2.5, G 1	-V635

VWG41.20-0.25-3.45, G 1	-V636

VWG41.20-0.25-4.25, G 1	-V637

VWG41.20-0.4-2.5, G 1	-V638

VWG41.20-0.4-3.45, G 1	-V639

VWG41.20-0.4-4.25, G 1	-V640

VWG41.20-0.65-3.45, G 1	-V641

VWG41.20-0.65-4.25, G 1	-V642

VWG41.20-1.0-3.45, G 1	-V643

VWG41.20-1.0-4.25, G 1	-V644

VWG41.20-1.3-2.5, G 1	-V645

VWG41.20-1.3-3.45, G 1	-V646

VWG41.20-1.3-4.25, G 1	-V647

VWG41.20-1.6-4.25, G 1	-V648

VWG41.20-2.5-2.5, G 1	-V649

VWG41.20-3.45-3.45, G 1	-V650

Klepadapter

ALG132, binnenschroefdraad G 1/2 op buitenschroefdraad R 3/8		-VA01

ALG142, binnenschroefdraad G 3/4 op buitenschroefdraad R 1/2 		 VA02

Thermische stelaandrijving

SAST127474, ON/OFF, 230 V AC	-AT01

SAST127475, ON/OFF, 24 V AC/DC	-AT02

SAPV127957, 0-10 V, 24 V AC, +klepslagdetectie	-AT03

SAPV128561, 0-10 V, 24 V DC, +klepslagdetectie	-AT04

SAPO129150, 0-10 V, 24 V AC/DC, + klepslagdetectie +retoursignaal	-AT05

Motorische stelaandrijving

SMPV132351, 0-10 V, 24 V AC/DC, +klepslagdetectie	-AM01

SMPO132353, 0-10 V, 24 V AC/DC, + klepslagdetectie + re-toursignaal	-AM02

SMPO132352, 0-10 V, 24 V AC/DC, + klepslagdetectie + re-toursignaal	-AM03

6-wegsregelkogelkraan

GDB341.9E, 3P, 230 V AC	-AR01

GDB161.9E, 0-10 V, 24 V AC/DC	-AR02

GDB111.9E, KNX, 24 V AC	-AR03

Ruimtethermostaat

RDG160T	-TR05

Ruimtethermostaat met KNX-interface

RDG160KN	-TK02

RDG260KN	-TK04

Condensaatpomp

Si-10	-KK01

Montagesets

Montageset voor apparaatbekleding GV-AQS	-MGV1

Sets buizen

set buizen voor 2-aderig register 1 rij buizen links	-RR11

set buizen voor 2-aderig register 1 rij buizen rechts	-RR12

set buizen voor 2-aderig register 3 rijen buizen links	-RR31

set buizen voor 2-aderig register 3 rijen buizen rechts	-RR32

set buizen voor 4-aderig register 1 en 3 rijen buizen links	-RL41

set buizen voor 4-aderig register 1 en 3 rijen buizen rechts	-RL42