Ventilo-convecteur Aquaris Silent

Texte d'appel d'offre

Ventilo-convecteur à haute efficacité Aquaris Silent pour le montage horizontal ou vertical dans un faux plafond, un faux plancher ou au mur. Un montage visible ou suspendu est également possible. Le boîtier est composé des profilés et cadres en tôle d'acier galvanisée et une isolation thermique et sonore en polyéthylène d'une épaisseur de 6 mm. Le ventilateur moteur EC efficace en énergie consiste d'une souf-flante radiale à double prise d'air avec entraînement direct. Les échangeurs de chaleur à 2 ou 4 conduites et les batteries disposent d'un cadre en acier galvanisé, des ailettes en aluminium et des tubes en cuivre. Avec bac pour condensat selon VDI 6022 en tôle d'acier inoxydable. Le filtre avec un taux d'efficacité ISO Coarse < 40 % consiste d'un tissu synthétique régénérable sur un cadre en matière plastique.

Modèle:	SCHAKO

Famille: 	Ventilo-convecteur Aquaris Silent

Versions d'Aquaris Silent

Type

Pour ventilo-convecteur Aquaris Silent	-AQS

Moteur

Moteur EC	-EC

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Taille 4		-4

Taille 5		-5

Système (variante batterie à eau)

Batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes (chauffage)	-R1

Batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes (refroidissement ou chauffage)	-R3

Batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes (chauffage et refroidissement)	-L4

Filtre à air

ISO Coarse < 40 %	-C1

ISO Coarse 40 %	-C4

Montage

Horizontal-plafond	-H

Horizontal-sol	-B

Vertical-mur	-V

Position d'aspiration

Aspiration d'air secondaire droite	-1

Raccordement sur conduit

Sans bride	-F0

Avec bride air soufflé	-FZ

Position de prise d'eau

Prise d'eau à gauche dans le sens de l'air	-W1

Prise d'eau à droite dans le sens de l'air	-W2

Vanne de refroidissement

Sans vanne de refroidissement, sans jeu de tubes, sans vanne d'arrêt	-00

Vanne de refroidissement VPP46.10L0.2 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-01

Vanne de refroidissement VPP46.10L0.4 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-02

Vanne de refroidissement VPP46.15L0.2 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-03

Vanne de refroidissement VPP46.15L0.6 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-04

Vanne de refroidissement VPP46.20F1.4 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-05

Vanne de refroidissement AB-QM-003Z8221 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-25

Vanne de refroidissement AB-QM-003Z8220 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-26

Vanne de refroidissement AB-QM-003Z8222 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-27

Vanne de refroidissement AB-QM-003Z8223 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-31

Vanne de chauffage

Sans vanne de chauffage, sans jeu de tubes, sans vanne d'arrêt 	-00

Vanne de chauffage VPP46.10L0.2 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-01

Vanne de chauffage VPP46.10L0.4 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-02

Vanne de chauffage VPP46.15L0.2 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-03

Vanne de chauffage VPP46.15L0.6 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-04

Vanne de chauffage VPP46.20F1.4 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-05

Vanne de chauffage AB-QM-003Z8221 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-25

Vanne de chauffage AB-QM-003Z8220 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-26

Vanne de chauffage AB-QM-003Z8222 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-27

Vanne de chauffage AB-QM-003Z8223 avec jeu de tubes et vanne d'arrêt	-31

Servomoteur

Sans servomoteur	-000

Avec servomoteur thermique SAST127474	-T01

Avec servomoteur thermique SAST127475	-T02

Avec servomoteur thermique SAPV127957	-T03

Avec servomoteur thermique SAPV128561	-T04

Avec servomoteur thermique SAPO129150	-T05

Avec servomoteur motorisé SMPV132351	-M01

Avec servomoteur motorisé SMPO132353	-M02

Avec servomoteur motorisé SMPO132352	-M03

Position de raccord électrique

Branchement électrique à gauche dans le sens de l'air	-S1

Branchement électrique à droite dans le sens de l'air	-S2

Avec boîte de raccordement électrique décalée à gauche dans le sens de l'air 1,5 m	-S3

Avec boîte de raccordement électrique décalée à droite dans le sens de l'air 1,5 m	-S4

Éléments de commande et de régulation supplémentaires

Sans éléments de commande et de régulation supplémentaires	-0

Avec sortie de signalisation de défaut	-1

Avec interface EC pour le régulateur à 3 niveaux	-2

Bac collecteur de condensat pour vanne

Sans bac collecteur de condensat pour vanne	-K0

Avec bac collecteur de condensat pour vanne sur le côté du raccordement hydraulique	-KH

Pompe de condensat

Sans pompe de condensat	-0

Avec pompe de condensat Si-10 montée en usine	-1

Versions de raccord flexible

Type

Raccord flexible	-FA

Famille

Pour ventilo-convecteurs Aquaris Silent	-AQS

Modèle

Modèle standard	-000

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Taille 4		-4

Taille 5		-5

Version

150 mm pour l'air soufflé	-Z1

290 mm pour l'air soufflé	-Z2

150 mm pour l'air extrait	-A1

290 mm pour l'air extrait	-A2

Versions de cadre pour le conduit d'air en laine minérale/en laine de verre

Type

Cadre pour le conduit d'air en laine minérale/en laine de verre	-FW

Famille

Pour ventilo-convecteurs Aquaris Silent	-AQS

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Taille 4		-4

Taille 5		-5

Version

Pour air soufflé	-Z

Pour air extrait	-A

Versions de plénum de raccordement

Type

Plénum de raccordement	-PL

Famille

Pour ventilo-convecteurs Aquaris Silent	-AQS

Modèle

Modèle standard	-000

Taille

Taille 1 = 720 mm	-1

Taille 2 = 935 mm	-2

Taille 3 = 1270 mm	-3

Taille 4 = 1375 mm	-4

Taille 5 = 1620 mm	-5

Version

Caisson d'air soufflé	-Z

Caisson d'air extrait	-A

Longueur

L = 200 mm	-0200

L = 300 mm	-0300

L = 400 mm	-0400

L = 500 mm	-0500

L = 600 mm	-0600

L = 700 mm	-0700

L = 800 mm	-0800

L = 900 mm	-0900

L = 1000 mm	-1000

L = 1100 mm	-1100

Longueur en mm	-xxxx

Isolation

Sans isolation	-I0

Isolation thermique de 10 mm	-I1

Isolation acoustique et thermique de 20 mm	-I2

Isolation acoustique et thermique de 40 mm	-I4

Raccordement dans le sens de l'air

fermé dans le sens de l'air	-M00

ouvert dans le sens de l'air	-MAB

Bride de raccordement dans le sens de l'air	-MRE

avec x manchons de raccordement DN123 dans le sens de l'air	-M1x

avec x manchons de raccordement DN158 dans le sens de l'air	-M2x

avec x manchons de raccordement DN158 dans le sens de l'air	-M3x

Raccordement à gauche dans le sens de l'air

sans manchon à gauche dans le sens de l'air	-L00

avec x manchons de raccordement DN123 à gauche dans le sens de l'air	-L1x

avec x manchons de raccordement DN158 à gauche dans le sens de l'air	-L2x

avec x manchons de raccordement DN198 à gauche dans le sens de l'air	-L3x

Raccordement à droite dans le sens de l'air

sans manchon à droite dans le sens de l'air	-R00

avec x manchons de raccordement DN123 à droite dans le sens de l'air	-R1x

avec x manchons de raccordement DN158 à droite dans le sens de l'air	-R2x

avec x manchons de raccordement DN198 à droite dans le sens de l'air	-R3x

Versions d'adaptateur pour diffuseur d'air

Type

Adaptateur pour diffuseur d'air	-US

Famille

Pour ventilo-convecteurs Aquaris Silent	-AQS

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Taille 4		-4

Taille 5		-5

Version

Pour air soufflé	-Z

Longueur

Longueur L = xxxx mm	-xxxx

Position du ventilo-convecteur

Ventilo-convecteur au milieu	-M

Ventilo-convecteur déplacé vers la droite	-R

Ventilo-convecteur déplacé vers la gauche	-L

Isolation

Sans isolation	-I0

Isolation thermique de 10 mm	-I1

Sens de l'air

Aspiration droite	-1

Diffuseur d'air

Avec diffuseur d'air plafonnier DBB	-D1

Avec grille de ventilation IB-Q	-R1

Couleur du diffuseur d'air

Similaire à blanc RAL 9010	-22

Couleur du diffuseur d'air xy selon le tableau à la page 19	-xy

Montage

Montage à vis apparentes	-SM

Montage à vis cachées	-VM

Manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire	-P0

Diamètre du manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire	-0

Versions d'habillage de l'appareil

Type

Habillage de l'appareil	-GV

Famille

Pour ventilo-convecteurs Aquaris Silent	-AQS

Taille

Taille 1		-1

Taille 2		-2

Taille 3		-3

Taille 4		-4

Taille 5		-5

Montage

Horizontal-plafond	-H

Vertical-mur	-V

Grille d'air secondaire

avec air secondaire ouvert	-R0

avec air secondaire fermé sans grille	-R1

avec air secondaire DBB	-R2

avec air secondaire PA	-R3

Couleur

Couleur similaire à noir RAL 9005	-1

Couleur similaire à blanc RAL 9010	-2

Couleur similaire à blanc RAL 9016	-3

Couleur similaire à gris RAL 9006	-4

Kit de montage

Avec kit de montage	-M0

Sans kit de montage	-M1

Versions d'accessoires livrés non montés

Raccord hydraulique flexible

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG filetage extérieur 1/2	-A

AG filetage extérieur 3/4	-B

ÜMF écrou-raccord, à joint plat 1/2	-C

ÜMF écrou-raccord, à joint plat 3/4	-D

R-AG-D filetage extérieur tournant 1/2	-E

R-AG-D filetage extérieur tournant 3/4	-F

Soupape d'arrêt

STH BOSTON 31038 1/2	-VE01

Vanne de régulation indépendante de la pression

VPP46.10L0.2, G1/2	-VC01

VPP46.10L0.4, G1/2	-VC02

VPP46.15L0.2, G 3/4	-VC03

VPP46.15L0.6, G 3/4	-VC04

VPP46.20F1.4, G 1	-VC05

AB-QM-003Z8221, DN 15, G 3/4 A	-VC25

AB-QM-003Z8220, DN 15, G 3/4 A, LF	-VC26

AB-QM-003Z8222, DN 15, G 3/4 A, HF	-VC27

AB-QM-003Z8223, DN 20, G 1 A	-VC31

AB-QM-003Z8224, DN 20, G 1 A, HF	-VC32

Robinet à tournant sphérique à 6 voies

VWG41.10-0.25-0.4, G 1/2	-V601

VWG41.10-0.25-0.65, G 1/2	-V602

VWG41.10-0.25-1.0, G 1/2	-V603

VWG41.10-0.4-0.65, G 1/2	-V604

VWG41.10-0.4-1.0, G 1/2	-V605

VWG41.10-0.4-1.3, G 1/2	-V606

VWG41.10-0.4-1.6, G 1/2	-V607

VWG41.10-0.65-1.0, G 1/2	-V608

VWG41.10-0.65-1.3, G 1/2	-V609

VWG41.10-0.65-1.6, G 1/2	-V610

VWG41.10-1.0-1.3, G 1/2	-V611

VWG41.10-1.0-1.6, G 1/2	-V612

VWG41.10-1.0-1.9, G 1/2	-V613

VWG41.10-1.3-1.6, G 1/2	-V614

VWG41.10-1.3-1.9, G 1/2	-V615

VWG41.10-1.6-1.9, G 1/2	-V616

VWG41.10-1.9-1.9, G 1/2	-V617

VWG41.10-0.25-1.3, G 1/2	-V618

VWG41.10-0.25-1.6, G 1/2	-V619

VWG41.10-0.25-1.9, G 1/2	-V620

VWG41.10-0.4-0.4, G 1/2	-V621

VWG41.10-0.4-1.9, G 1/2	-V622

VWG41.10-0.65-0.65, G 1/2	-V623

VWG41.10-0.65-1.9, G 1/2	-V624

VWG41.10-1.0-1.0, G 1/2	-V625

VWG41.10-1.3-1.3, G 1/2	-V626

VWG41.10-1.6-1.6, G 1/2	-V627

VWG41.20-0.65-2.5, G 1	-V628

VWG41.20-1.0-2.5, G 1	-V629

VWG41.20-1.6-2.5, G 1	-V630

VWG41.20-1.6-3.45, G 1	-V631

VWG41.20-2.5-3.45, G 1	-V632

VWG41.20-2.5-4.25, G 1	-V633

VWG41.20-4.25-4.25, G 1	-V634

VWG41.20-0.25-2.5, G 1	-V635

VWG41.20-0.25-3.45, G 1	-V636

VWG41.20-0.25-4.25, G 1	-V637

VWG41.20-0.4-2.5, G 1	-V638

VWG41.20-0.4-3.45, G 1	-V639

VWG41.20-0.4-4.25, G 1	-V640

VWG41.20-0.65-3.45, G 1	-V641

VWG41.20-0.65-4.25, G 1	-V642

VWG41.20-1.0-3.45, G 1	-V643

VWG41.20-1.0-4.25, G 1	-V644

VWG41.20-1.3-2.5, G 1	-V645

VWG41.20-1.3-3.45, G 1	-V646

VWG41.20-1.3-4.25, G 1	-V647

VWG41.20-1.6-4.25, G 1	-V648

VWG41.20-2.5-2.5, G 1	-V649

VWG41.20-3.45-3.45, G 1	-V650

Adaptateur de vanne

ALG132, du filetage intérieur G 1/2 au filetage extérieur R 3/8 	-VA01

ALG142, du filetage intérieur G 3/4 au filetage extérieur R 1/2 	-VA02

Servomoteur thermique

SAST127474, ON/OFF, 230 V CA	-AT01

SAST127475, ON/OFF, 24 V CA/CC	-AT02

SAPV127957, 0-10 V, 24 V CA, +détection de course de vanne	-AT03

SAPV128561, 0-10 V, 24 V CC, +détection de course de vanne	-AT04

SAPO129150, 0-10 V, 24 V CA/CC, + détection de course de vanne +signal de retour	-AT05

Servomoteur motorisé

SMPV132351, 0-10 V, 24 V CA/CC, +détection de course de vanne	-AM01

SMPO132353, 0-10 V, 24 V CA/CC, + détection de course de vanne + signal de retour	-AM02

SMPO132352, 0-10 V, 24 V CA/CC, + détection de course de vanne + signal de retour	-AM03

Robinet à tournant sphérique à 6 voies

GDB341.9E, 3P, 230 V CA	-AR01

GDB161.9E, 0-10 V, 24 V CA/CC	-AR02

GDB111.9E, KNX, 24 V CA	-AR03

Thermostat d'ambiance

RDG160T	-TR05

Thermostat d'ambiance avec interface KNX

RDG160KN	-TK02

RDG260KN	-TK04

Pompe de condensat

Si-10			-KK01

Kits de montage

Kit de montage pour l'habillage de l'appareil GV-AQS	-MGV1

Jeux de tubes

Jeu de tubes pour batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes à gauche	-RR11

Jeu de tubes pour batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes à droite	-RR12

Jeu de tubes pour batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes à gauche	-RR31

Jeu de tubes pour batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes à droite	-RR32

Jeu de tubes pour batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes à gauche	-RL41

Jeu de tubes pour batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes à droite	-RL42