Kompaktklimamodul Aquaris KWB

Ausschreibungstext

Steckerfertiges Kompaktklimagerät für Büros zum Einbau in Flurzwischendecken zum einseitigen Einblasen und Absaugen unter Einhaltung hoher Anforderungen an Luftführung und Schall. Einfacher Filterwechsel ohne Spezialwerkzeug möglich. Steuerung über 3-Stufenschaltung oder raumtemperaturabhängig mittels Raumtemperaturfühler

Fabrikat SCHAKO Typ Aquaris KWB-....

- 	Ausführung:

-	10...

-	20...

- 	Wärmetauscher:

- 2-Leiter (-2)

- 4-Leiter (-4)

-	 Elektroanschluss:

- links

- rechts

-	 Wasseranschluss:

- links (-L)

- rechts (-R)

-	 Kondensatanschluss:

- links

- rechts

Zubehör:

-	Ventile zum wasserseitigen Regeln von Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen

-	Dreiwegeventil mit T-Bypass mit einem Nenndruck von 16 bar. Gehäuse bestehend aus Rotguss.

Außengewindeanschlüsse G...B. Typ VMP46....

-	Raumbediengerät

-	Zweipunktregler für Heiz- und/oder Kühlsysteme

-	weitere Steuerungsvarianten auf Anfrage

-	Relaiskit zur Entkoppelung von bis zu 5 parallel an einem Steuergerät betriebener Aquaris-silent.

-	Ventil-Kondensatwanne aus verzinktem Stahlblech zur Abführung des anfallenden Kondensats am Ventil ins Abwassersystem.

-	Kondensatpumpe zur Entsorgung des am Kühlregister anfallenden Kondenswassers, wenn kein ausreichendes Gefälle zum bauseitigen Abflusssystem vorhanden ist. Ausgestattet mit einem Überlauf-Alarm-Kontakt (8 A/250 V) bei Ansteigen der Wasserhöhe über 27 mm.