Modulo climatico compatto Aquaris KWB

Descrittivo di capitolato

Ventilconvettore per uffici per il montaggio nei controsoffitti dei corridoi con mandata e aspirazione sullo stesso lato nel rispetto dei severi requisiti di ventilazione e rumorosità. Facile sostituzione del filtro senza attrezzi. Comando attraverso interruttore a 3 stadi o mediante una sonda di temperatura ambiente.

Marca: SCHAKO Tipo Aquaris KWB-...

- 	Esecuzione:

-	10...

-	20...

- 	Scambiatore di calore

- 2 tubi (-2)

- 4 tubi (-4)

-	Collegamento elettrico:

- a sinistra

- a destra

-	 Attacchi idraulici

- a sinistra (-L)

- a destra (-R)

-	 Attacco scarico condensa

- a sinistra

- a destra

Accessori:

-	Valvole per la regolazione.

-	Valvola a tre vie  con bypass T con una pressione nominale di 16 bar. Involucro in rame.

Attacchi filettati esterni G...B Collegamento con filettatura esterna G. B. VMP 46

-	Termostato ambiente

-	Regolatore a due punti per sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento

-	Altri tipi di comando su richiesta

-	Kit relais per la divisione di fino a 5 Aquaris Silent collegati in parallelo a un comando.

-	Vaschetta per la raccolta della condensa in lamiera d´acciaio zincata per lo scarico della condensa.

-	Pompa di scarico condensa per lo scarico della condensa qualora non siano presenti dislivelli sufficienti nel sistema di scarico. Munita di un contatto per l´allarme di troppo pieno (8 A/250 V) se il livello dell´acqua supera i 27 mm.