Luftdurchlasssystem AUDIX®-AW

Ausschreibungstext

Luftdurchlasssystem für Zuluft, mit rechteckigem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau vor Leichtbauwände zum Anschluss von 1 Auslass. Anschlusskasten bestehend aus verzinktem Stahlblech. Integrierter Schalldämpfer zur Verhinderung von Telefonieschall sowie zur Schalldämpfung im Kanal bestehend aus als Umlenklabyrinth ausgebildetem, beidseitig angebrachten sowie abriebfestem Absorptionsmaterial, mit Befestigungssystem zur Montage außerhalb der Ständer von Leichtbauwänden.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-RE-Z

-	Luftdurchlasssystem für Abluft

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-RE-A

-	Luftdurchlasssystem für Zu- und Abluft

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-RE-Z/A

-	Luftdurchlasssystem für Zuluft, mit rundem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau vor Leichtbauwände zum Anschluss von 1 Auslass.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-R-Z

-	Luftdurchlasssystem für Abluft, mit rundem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau vor Leichtbauwände zum Anschluss von 1 Auslass.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-R-A

-	Luftdurchlasssystem für Zu- und Abluft, mit rundem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau vor Leichtbauwände zum Anschluss von 1 Auslass.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-AW-R-Z/A

Ausgerüstet mit:

Auslass Typ:............ von Schako zur nachträglichen Auslassmontage, durch verdeckte Federbefestigung.

Einfache Montage sowie Demontage zu Wartungszwecken.

Auslässe:

-	DSA-1: 1-reihig

-	Frontplatte aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß)

-	Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, Standard) oder RAL 9010 (weiß)

-	Düsen feststehend (-D) oder verstellbar (-VD)

-	mit Federbefestigung (-FM)

Fabrikat: SCHAKO Typ DSA-1

-	DSC40..: 1- oder 2-schlitzig

-	Rahmenprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder Aluminium lackiert RAL 9010 (weiß)

-	drehbar gelagerten Luftlenklamellen in Tragflügelprofilform aus Kunststoff (PVC-Hart)

- 	ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz),

-	ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß) oder

-	Aluminium lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils. Lamellen nachträglich nicht verstellbar.

- 	beidseitig mit Endstücken.

- 	mit Standardrahmenprofil (-) oder mit Sonderrahmenprofil (-P)

-	mit Federbefestigung (-FM)

Fabrikat: SCHAKO Typ DSC 401 oder 402

-	DSX: 1-, 2-, 3- oder 4-schlitzig

- 	Rahmenprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder Aluminium lackiert RAL 9010 (weiß).

- 	Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß).

- 	beidseitig mit Endstücken.

- 	mit schmalem Rahmenprofil (-P) oder mit breitem Rahmenprofil (-PB)

-	mit Krallenbefestigung (-BK)

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-...

-	DSX-XXL-W: 1- oder 2-schlitzig

-	Rahmenprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder Aluminium lackiert RAL 9010 (weiß).

-	Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß).

-	beidseitig mit Endstücken.

-	mit schmalem Rahmenprofil (-P) oder mit breitem Rahmenprofil (-PB)

-	mit Krallenbefestigung (-BK)

Fabrikat: SCHAKO Typ DSX-XXL-W-...

Zubehör:

-	Öffnungsabdeckung (-ÖA), zur Verhinderung von Verschmutzung oder während der Montage, aus Stahlblech verzinkt mit Federbefestigung.

-	Drosselklappe (-DK), manuell raumseitig verstellbar. Drossel aus Stahlblech, mit Seilzugverstellung.

-	Gummilippendichtung (-GD), aus Spezialgummi (nur AUDIX®-AW-R-...).

-	Kastenhalsverlängerung (-KHV) bei Wandstärken > 100 mm.