Luchtdoorlaatsysteem AUDIX®-AW

Aanbestedingsteksten

Luchtdoorlaatsysteem voor luchttoevoer met rechthoekige aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper voor de inbouw in lichte wanden voor de aansluiting van 1 rooster. Aansluitkast (-SAK), uit verzinkt plaatstaal. Geïntegreerde geluiddemper voor het voorkomen van telefoniegeluid als ook voor de geluidsisolatie in het kanaal, bestaand uit aan beide zijden aangebracht, slijtbestendig absorptiemateriaal in de vorm van een omkeerlabyrint met bevestigingssysteem voor de montage aan de buitenkant van stator van snelbouwmuren.

Product: SCHAKO Type AUDIXÒ-AW-RE-Z

-	Luchtdoorlaatsysteem voor afvoerlucht

Product: SCHAKO type AUDIXÒ-AW-RE-A

-	Luchtdoorlaatsysteem voor luchttoevoer en luchtafvoer

Product: SCHAKO type AUDIXÒ-AW-RE-Z/A

-	Luchtdoorlaatsysteem voor luchttoevoer, met ronde aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper voor de inbouw in lichte constructiewanden en de aansluiting van 1 rooster.

Product: SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-Z

-	Luchtdoorlaatsysteem voor luchtafvoer, met ronde aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper voor de inbouw in lichte constructiewanden en de aansluiting van 1 rooster.

Product: SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-A

-	Luchtdoorlaatsysteem voor luchttoevoer en luchtafvoer, met ronde aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper voor de inbouw in lichte constructiewanden en de aansluiting van 1 rooster.

Product: SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-Z/A

Uitgerust met:

Rooster type:............ van Schako voor de roostermontage achteraf, door verdekte veerbevestiging.

Eenvoudige montage en demontage voor onderhoudsdoeleinden.

Roosters:

-	DSA-1: met 1 rij

-	frontpaneel uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (wit) of RAL 9010 (zwart)

-	Nozzles uit kunststof, dezelfde kleurtoon RAL 9005 (wit) of RAL 9010 (zwart, standaard)

-	vaste (-D) of verstelbare (-VD) nozzles

-	met veerbevestiging (-FM)

Product: SCHAKO type DSA-1

-	DSC40..: met 1 of 2 spleten

-	frameprofiel uit geanodiseerd aluminimum natuurlijke tint (E6/EV1) of gelakt aluminium RAL 9010 (wit)		-	draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (harde PVC)		- 	dezelfde kleurtoon RAL 9005 (zwart),

-	dezelfde kleurtoon RAL 9010 (wit) of

-	gelakt aluminium in de RAL-kleurtoon van het frameprofiel. De lamellen zijn achteraf niet meer verstelbaar.

- 	Aan beide kanten met eindstukken.

- 	met standaard frameprofiel (-) of met speciaal frameprofiel (-P)

-	met veerbevestiging (-FM)

Product: SCHAKO type DSC 401 of 402

-	DSX: met 1, 2, 3 of 4 spleten

- 	frameprofiel uit geanodiseerd aluminimum natuurlijke tint (E6/EV1) of gelakt aluminium RAL 9010 (wit)

- 	Lamellen uit kunststof, gelijkaardige kleurtoon RAL 9005 (zwart) of RAL 9010 (wit).

- 	Aan beide kanten met eindstukken.

- 	met smal frameprofiel (-P) of met breed frameprofiel (-PB)

-	met klauwbevestiging (-BK)

Product: SCHAKO type DSX-...

-	DSX-XXL-W: met 1 of 2 spleten

-	frameprofiel uit geanodiseerd aluminimum natuurlijke tint (E6/EV1) of gelakt aluminium RAL 9010 (wit)

-	Lamellen uit kunststof, gelijkaardige kleurtoon RAL 9005 (zwart) of RAL 9010 (wit).

-	Aan beide kanten met eindstukken.

-	met smal frameprofiel (-P) of met breed frameprofiel (-PB)

-	met klauwbevestiging (-BK)

Product: SCHAKO type DSX-XXL-W...

Toebehoren:

-	Bedekking voor de openingen (-ÖA), voor het verhinderen van vervuiling of beschadiging gedurende de montage, uit verzinkt plaatstaal met veerbevestiging.

-	Regelklep (-DK) manueel verstelbaar vanuit de ruimte. Klep uit plaatstaal, met verstelling met trekkabel

-	Rubberen lippendichting (-GD), uit speciaal rubber (alleen AUDIXÒ-AW-R-...).

-	verlenging van de kasthals (-KHV) bij wanddikten > 100 mm.