Système de diffusion d'air AUDIX-AW

Textes de soumission

Système de diffusion pour soufflage d'air, avec plénum de raccordement rectangulaire, avec silencieux intégré pour montage devant des cloisons légères pour raccordement d'un diffuseur. Plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisée. Silencieux intégré pour empêcher le son téléphonique et l'isolation acoustique dans le conduit, en matériau d'absorption monté des deux côtés, résistant à l'abrasion et formant un labyrinthe de déflexion, avec système de fixation pour montage en dehors des supports de cloisons légères.

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-RE-Z

-	Système de diffusion pour air extrait

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-RE-A

-	Système de diffusion pour air soufflé et extrait

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-RE-Z/A

-	Système de diffusion pour soufflage d'air, avec plénum de raccordement rond, avec silencieux intégré pour montage devant des cloisons légères pour raccordement d'un diffuseur.

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-Z

-	Système de diffusion pour reprise d'air, avec plénum de raccordement rond, avec silencieux intégré pour montage devant des cloisons légères pour raccordement d'un diffuseur.

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-A

-	Système de diffusion pour soufflage et reprise d'air, avec plénum de raccordement rond, avec silencieux intégré pour montage devant des cloisons légères pour raccordement d'un diffuseur.

Modèle : SCHAKO type AUDIXÒ-AW-R-Z/A

Équipement :

Diffuseur de type :............ de Schako pour montage final ultérieur à ressort caché.

Montage et démontage facile pour des raisons d'entretien.

Diffuseurs :

-	DSA-1 : à 1 rangée

-	Plaque frontale en tôle d'acier, thermolaquée, couleur RAL 9005 (noir) ou RAL 9010 (blanc)

-	Buses en matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir, standard) ou RAL 9010 (blanc)

-	Buses fixes (-D) ou réglables (-VD)

-	Avec attache-ressorts (-FM)

Modèle : SCHAKO type DSA-1

-	DSC40..: à 1 ou 2 fentes

-	Profilé de cadre en aluminium anodisé, couleur naturelle E6/EV1, ou aluminium thermolaqué RAL 9010 (blanc)

-	Avec des ailettes de déflexion orientables en plastique (PVC dur)

- 	comparable à RAL 9005 (noir),

-	comparable à RAL 9010 (blanc) ou

-	aluminium peint dans la couleur RAL du cadre profilé. Par la suite, les ailettes ne sont plus ajustables.

- 	Pièces d'extrémités des deux côtés

- 	Avec profilé de cadre standard (-) ou avec profilé de cadre spécial (-P)

-	Avec attache-ressorts (-FM)

Modèle : SCHAKO type DSC 401 ou 402

-	DSX : à 1, 2, 3 ou 4 fentes

- 	Profilé de cadre en aluminium anodisé, couleur naturelle E6/EV1, ou aluminium thermolaqué RAL 9010 (blanc)

- 	Ailettes en matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir) ou RAL 9010 (blanc)

- 	Pièces d'extrémités des deux côtés

- 	Avec profilé de cadre étroit  (-P) ou large (-PB)

-	Avec fixation au moyen de griffes (-BK)

Modèle : SCHAKO type DSX-...

-	DSX-XXL-W : à 1 ou 2 fentes

-	Profilé de cadre en aluminium anodisé, couleur naturelle E6/EV1, ou aluminium thermolaqué RAL 9010 (blanc)

-	Ailettes en matière plastique de couleur comparable à RAL 9005 (noir) ou RAL 9010 (blanc)

-	Pièces d'extrémités des deux côtés

-	Avec profilé de cadre étroit  (-P) ou large (-PB)

-	Avec fixation au moyen de griffes (-BK)

Modèle : SCHAKO type DSX-XXL-W-...

Accessoires :

-	Recouvrement d'ouvertures (-ÖA) pour éviter des salissures ou endommagements pendant le montage, en tôle d'acier galvanisée, avec fixation à ressort.

-	Clapet de régulation (-DK), réglable manuellement côté pièce. Clapet de régulation en tôle d'acier, avec réglage câble sous gaine.

-	Joint à lèvres en caoutchouc spécial (-GD), en caoutchouc spécial (seulement AUDIXÒ-AW-R-...).

-	Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum (-KHV) pour des épaisseurs de mur > 100 mm.