AUDIX®

Ausschreibungstext

Telefonieschalldämmkasten für Zuluft, mit rundem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau in Leichtbauwände zum Anschluss von einem Durchlass.

Luftdichter Anschlusskasten, mit Körperschalldämmung und integriertem Schalldämpfer zur Verhinderung von Telefonie sowie zur Schalldämpfung im Kanal. Mit innen beidseitig angebrachten abriebfestem Absorptionsmaterial. Befestigungssystem zur Montage in die Ständer von Leichtbauwänden.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-...-Z0

-	Telefonieschalldämmkasten für Abluft, mit rundem Anschlussstutzen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau in Leichtbauwände zum Anschluss von einem Durchlass.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-...-A0

-	Telefonieschalldämmkasten für Zu- und Abluft, mit je einem rundem Anschlussstutzen für Zu- und für Abluft, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau in Leichtbauwände zum Anschluss von einem Durchlass.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIX®-...-ZA

Baustoffklasse:

-	Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102-1) und A2-s1, d0 (nicht brennbar nach EN 13501-1)

-	Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar nach DIN 4102-1) und B/C (schwer entflammbar nach EN 13501-1) (Standard)

Luftdurchlässe (muss separat bestellt werden):

-	Düsenstrahldurchlass ADSA-D0 (-55), 1 reihig

-	Düsenstrahldurchlass ADSA-VD (-61), 1 reihig

-	Schlitzdurchlass ADSC (-62), 1-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSC (-63), 2-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSX (-64), 1-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSX (-65), 2-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSX (-66), 3-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSX (-67), 4-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSXW (-68), 1-schlitzig

-	Schlitzdurchlass ADSXW (-69), 2-schlitzig

Einfache Montage sowie Demontage zu Wartungszwecken.

Höhe:

-	Höhe 250 mm (-250)

-	Höhe 350 mm (-350, Standard)

-	Höhe in mm, frei wählbar (Höhe ≥ 250 mm bis 350 mm, immer 3-stellig)

Länge:

-	Länge 408 mm (-0408) (für Durchlass Länge 400 mm)

-	Länge 508 mm (-0508, Standard) (für Durchlass Länge 500 mm)

-	Länge 608 mm (-0608) (für Durchlass Länge 600 mm)

-	Länge 808 mm (-0808) (für Durchlass Länge 800 mm)

-	Länge 1008 mm (-1008) (für Durchlass Länge 1000 mm)

-	Länge 1208 mm (-1208) (für Durchlass Länge 1200 mm)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig, Länge ≥408 mm bis max. 1208 mm, immer 4-stellig) (für Durchlass ≥400 mm bis max. 1200 mm)

Montage:

-	mit Magnetbefesitung (Standard)

Material:

-	Stahlbech verzinkt (Standard)

Zubehör:

-	Drosselklappe (-DK0 / -DK1)

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe, aus Stahlblech verzinkt, im Anschlussstutzen, manuell raumseitig über Seilzug verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung (-DK2).

-	Gummilippendichtung (-GD0 / -GD1)

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Kastenhals (-KVS / -xxx)

-	Kastenhals Standard (-KVS).

-	Kastenhalsverlängerung in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig), bei Wandstärke >100 mm bis max. 350 mm notwendig.

-	Befestigungslasche (-B0 / -BL)

-		ohne Befestigungslasche (-B0)

-	mit Befestigungslasche (-BL), aus Stahlblech verzinkt.

-	Öffnungsabdeckung (-OA0 / -OA1)

-	ohne Öffnungsabdeckung (-OA0)

-	mit Öffnungsabdeckung (-OA1) (Empfehlung SCHAKO), aus Karton.

AUSSCHREIBUNGSTEXT LUFTDURCHLÄSSE

Düsenstrahldurchlass ADSA (-55 / -61)

Düsenstrahldurchlass ADSA-…, zum Einbau in Leichtbauwände, mit Magnetbefestigung (-MB) aus Stahlblech.

-	Mit feststehenden Düsen aus Kunststoff (Standard).

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSA-D0-... (-55)

-	Mit manuell, einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSA-VD-... (-61)

Luftführung:

-	Zuluft (-Z0)

Länge:

-	Länge 400 mm (-0400) (für AUDIX Länge 408 mm)

-	Länge 500 mm (-0500) (für AUDIX Länge 508 mm)

-	Länge 600 mm (-0600) (für AUDIX Länge 608 mm)

-	Länge 800 mm (-0800) (für AUDIX Länge 808 mm)

-	Länge 1000 mm (-1000) (für AUDIX Länge 1008 mm)

-	Länge 1200 mm (-1200) (für AUDIX Länge 1208 mm)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig) (Länge ≥400 mm bis max. 1200 mm) (für AUDIX Länge ≥408 mm bis max. 1208 mm)

Höhe:

-	Düsen 1-reihig (-1) (Standard)

Einzel-/Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Länge max. 1200 mm, Standard)

Material und Lackierung (Frontplatte):

-	aus Stahlblech (-SB, Standard):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010)

-	lackiert im Farbton RAL 9006 (weißaluminium) (-9006)

-	lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz) (-9005)

-	lackiert im RAL-Farbton nach Wahl, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig)

Düsenfarbe:

-	Düsen aus Kunststoff:

-	ähnlich RAL 9005 (schwarz) (-DS)

-	ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-DA)

-	ähnlich RAL 9010 (weiß, Standard) (-DW)

Schlitzdurchlass ADSC (-62 / -63)

Schlitzdurchlass ADSC-…, zum Einbau in Leichtbauwände,

mit Magnetbefestigung (-MB) aus Stahlblech.

-	Ausführung 1-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSC-1-... (-62)

-	Ausführung 2-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSC-2-... (-63)

Luftführung:

-	Zuluft (-Z0)

-	Abluft (-A0)

-	Zuluft-/Abluftkombination (-ZA)

Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil STANDARD (-R0)

-	Sonder-Rahmenprofil (-P0)

Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	im Farbton RAL 9006 (weißaluminium) (-9006).

-	im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (gegen Mehrpreis) (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenfarbe:

-	Kunststoff (PVC-Hart):

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-L9006).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-Lxxxx, immer 4-stellig)

-	ohne Lamelle (-00000), nur bei Abluft, mit Lochblech aus Stahlblech lackiert im Farbton der Lamelle, als Sichtblende.

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	ohne Lamellen (-0), bei Abluft, mit Lochblech.

-	Lamellen vertikal ausblasend (-V) (Standard)

Einzel-/Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Länge max. 1200 mm, Standard)

Länge:

-	Länge 400 mm (-0400) (für AUDIX Länge 408 mm)

-	Länge 500 mm (-0500) (für AUDIX Länge 508 mm)

-	Länge 600 mm (-0600) (für AUDIX Länge 608 mm)

-	Länge 800 mm (-0800) (für AUDIX Länge 808 mm)

-	Länge 1000 mm (-1000) (für AUDIX Länge 1008 mm)

-	Länge 1200 mm (-1200) (für AUDIX Länge 1208 mm)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig) (Länge ≥400 mm bis max. 1200 mm) (für AUDIX Länge ≥408 mm bis max. 1208 mm)

Schlitzdurchlass ADSX (-64 / -65 / -66 / -67)

Schlitzdurchlass ADSX-…, zum Einbau in Leichtbauwände,

mit Magnetbefestigung (-MB) aus Stahlblech.

-	Ausführung 1-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSX-1-... (-64)

-	Ausführung 2-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSX-2-... (-65)

-	Ausführung 3-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSX-3-... (-66)

-	Ausführung 4-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSX-4-... (-67)

Luftführung:

-	Zuluft (-Z0)

-	Abluft (-A0)

-	Zuluft-/Abluftkombination (-ZA)

Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil STANDARD (10 mm) (-P0)

-	breites Rahmenprofil (16 mm) (-PB)

Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	RAL 9006 (weißaluminium) (-9006).

-	RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (gegen Mehrpreis) (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenfarbe:

-	Kunststoff (PVC-Hart):

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-L9006).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	Lamellen vertikal ausblasend (-V) (Standard)

Einzel-/Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Länge max. 1200 mm, Standard)

Länge:

-	Länge 400 mm (-0400) (für AUDIX Länge 408 mm)

-	Länge 500 mm (-0500) (für AUDIX Länge 508 mm)

-	Länge 600 mm (-0600) (für AUDIX Länge 608 mm)

-	Länge 800 mm (-0800) (für AUDIX Länge 808 mm)

-	Länge 1000 mm (-1000) (für AUDIX Länge 1008 mm)

-	Länge 1200 mm (-1200) (für AUDIX Länge 1208 mm)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig) (Länge ≥400 mm bis max. 1200 mm) (für AUDIX Länge ≥408 mm bis max. 1208 mm)

Schlitzdurchlass ADSXW (-68 / -69)

Schlitzdurchlass ADSXW-…, zum Einbau in Leichtbauwände,

mit Magnetbefestigung (-MB) aus Stahlblech.

-	Ausführung 1-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSXW-1-... (-64)

-	Ausführung 2-schlitzig.

Fabrikat: SCHAKO Typ ADSXW-2-... (-65)

Luftführung:

-	Zuluft (-Z0)

-	Abluft (-A0)

-	Zuluft-/Abluftkombination (-ZA)

Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil STANDARD (10 mm) (-P0)

-	breites Rahmenprofil (16 mm) (-PB)

Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (-ELOX, Standard).

-	Aluminium lackiert:

-	RAL 9006 (weißaluminium) (-9006).

-	RAL 9010 (weiß) (-9010).

-	in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (gegen Mehrpreis) (-xxxx, immer 4-stellig).

Lamellenfarbe (PVC-Hart):

-	Kunststoff:

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-L9006).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) (-L9010).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	Lamellen vertikal ausblasend (-V) (Standard)

Einzel-/Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Länge max. 1200 mm, Standard)

Länge:

-	Länge 400 mm (-0400) (für AUDIX Länge 408 mm)

-	Länge 500 mm (-0500) (für AUDIX Länge 508 mm)

-	Länge 600 mm (-0600) (für AUDIX Länge 608 mm)

-	Länge 800 mm (-0800) (für AUDIX Länge 808 mm)

-	Länge 1000 mm (-1000) (für AUDIX Länge 1008 mm)

-	Länge 1200 mm (-1200) (für AUDIX Länge 1208 mm)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig) (Länge ≥400 mm bis max. 1200 mm) (für AUDIX Länge ≥408 mm bis max. 1208 mm)