Caisson d'isolation acoustique pour la téléphonie AUDIX®

Textes de soumission

Caisson d'isolation acoustique pour la téléphonie pour air soufflé, avec manchon de raccordement rond, avec silencieux intégré pour montage dans des cloisons légères dans le but de raccorder un diffuseur.

Plénum de raccordement étanche à l'air, avec insonorisation de la construction et silencieux intégré pour empêcher la téléphonie et pour atténuer le bruit dans le conduit. Avec matériau d'absorption résistant à l'abrasion, monté des deux côtés à l'intérieur. Système de fixation pour le montage dans les supports de cloisons légères.

Modèle : SCHAKO type AUDIX®-...-Z0

-	Caisson d'isolation acoustique pour la téléphonie pour l'air extrait, avec manchon de raccordement rond, avec silencieux intégré pour montage dans des cloisons légères dans le but de raccorder un diffuseur.

Modèle : SCHAKO type AUDIX®-...-A0

-	Caisson d'isolation acoustique pour la téléphonie, pour soufflage et reprise d'air, avec manchon de raccordement rond pour soufflage et reprise d'air, avec silencieux intégré pour montage dans des cloisons légères dans le but de raccorder un diffuseur.

Modèle : SCHAKO type AUDIX®-...-ZA

Classe de matériaux de construction :

-	Classe de matériaux de construction A2 (non inflammable selon DIN 4102-1) et A2-s1, d0 (non inflammable selon EN 13501-1)

-	Classe de matériaux de construction B1 (difficilement inflammable selon DIN 4102-1) et B/C (difficilement inflammable selon EN 13501-1) (standard)

Diffuseurs d'air (doivent être commandés séparément) :

-	Diffuseur à jet avec buses ADSA-D0 (-55), sur 1 rangée

-	Diffuseur à jet avec buses ADSA-VD (-61), sur 1 rangée

-	Diffuseur à fentes ADSC (-62), à 1 fente

-	Diffuseur à fentes ADSC (-63), à 2 fentes

-	Diffuseur à fentes ADSX (-64), à 1 fente

-	Diffuseur à fentes ADSX (-65), à 2 fentes

-	Diffuseur à fentes ADSX (-66), à 3 fentes

-	Diffuseur à fentes ADSX (-67), à 4 fentes

-	Diffuseur à fentes ADSXW (-68), à 1 fente

-	Diffuseur à fentes ADSXW (-69), à 2 fentes

Montage et démontage facile pour des raisons d'entretien.

Hauteur :

-	Hauteur 250 mm (-250)

-	Hauteur 350 mm (-350, standard)

-	Hauteur en mm, au choix (hauteur ≥ 250 mm jusque 350 mm, toujours à 3 chiffres)

Longueur :

-	Longueur 408 mm (-0408) (pour diffuseur longueur 400 mm)

-	Longueur 508 mm (-0508, standard) (pour diffuseur longueur 500 mm)

-	Longueur 608 mm (-0608) (pour diffuseur longueur 600 mm)

-	Longueur 808 mm (-0808) (pour diffuseur longueur 800 mm)

-	Longueur 1008 mm (-1008) (pour diffuseur longueur 1000 mm)

-	Longueur 1208 mm (-1208) (pour diffuseur longueur 1200 mm)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres, longueur ≥408 mm jusque max. 1208 mm, toujours à 4 chiffres) (pour diffuseur ≥400 mm jusque max. 1200 mm)

Montage :

-	avec fixation magnétique (standard)

Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (standard)

Accessoires :

-	Clapet d'étranglement (-DK0 / -DK1)

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvanisée, dans le manchon de raccordement, réglable à la main côté pièce au moyen du câble de commande, pour une régulation facile du débit d'air (-DK2).

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Col du plénum (-KVS / -xxx)

-	Version standard du col du plénum (-KVS).

-	Rallonge pour le col du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres), requis pour épaisseur de cloison > 100 mm et 350 mm au maximum.

-	Patte de fixation à vis (-B0 / -BL)

-		Sans patte de fixation à vis (-B0)

-	Avec patte de fixation à vis (-BL), en tôle d'acier galvanisée.

-	Recouvrement d'ouvertures (-OA0 / -OA1)

-	Sans recouvrement d'ouvertures (-OA0)

-	avec recouvrement d'ouvertures (-OA1) (recommandation SCHAKO), en carton.

TEXTE D'APPEL D'OFFRES DIFFUSEURS D'AIR

Diffuseur à jet avec buses ADSA (-55 / -61)

Diffuseur à jet avec buses ADSA-…, à monter dans des cloisons légères, avec fixation magnétique (-MB) en tôle d'acier.

-	Avec buses fixes en matière plastique (standard).

Modèle : SCHAKO type ADSA-D0-... (-55)

-	Avec buses réglables manuellement de façon individuelle, en matière plastique.

Modèle : SCHAKO type ADSA-VD-... (-61)

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z0)

Longueur :

-	Longueur 400 mm (-0400) (pour AUDIX longueur 408 mm)

-	Longueur 500 mm (-0500) (pour AUDIX longueur 508 mm)

-	Longueur 600 mm (-0600) (pour AUDIX longueur 608 mm)

-	Longueur 800 mm (-0800) (pour AUDIX longueur 808 mm)

-	Longueur 1000 mm (-1000) (pour AUDIX longueur 1008 mm)

-	Longueur 1200 mm (-1200) (pour AUDIX longueur 1208 mm)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres) (longueur ≥400 mm jusque max. 1200 mm) (pour AUDIX longueur ≥408 mm jusque max. 1208 mm)

Hauteur :

-	Buses sur 1 rangée (-1) (standard)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (longueur max. 1200 mm, standard)

Matériau et peinture (plaque frontale) :

-	en tôle d'acier (-SB, standard):

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010)

-	Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006)

-	Peinte en couleur RAL 9005 (noir) (-9005)

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres)

Couleur des buses :

-	Buses en matière plastique :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-DS)

-	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-DA)

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc, standard) (-DW)

Diffuseur à fentes ADSC (-62 / -63)

Diffuseur à fentes ADSC-…, à monter dans des cloisons légères,

avec fixation magnétique (-MB) en tôle d'acier.

-	Version à 1 fente.

Modèle : SCHAKO type ADSC-1-... (-62)

-	Version à 2 fentes.

Modèle : SCHAKO type ADSC-2-... (-63)

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z0)

-	Air extrait (-A0)

-	Combinaison air soufflé/air extrait (-ZA)

Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre STANDARD (-R0)

-	Profilé de cadre spécial (-P0)

Surface du cadre :

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard).

-	Aluminium peint :

-	en couleur RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006).

-	En couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (moyennant supplément) (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

Couleur des ailettes :

-	Plastique (PVC rigide) :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

-	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-	Peint en une couleur RAL, au choix (-Lxxxx, toujours à 4 chiffres)

-	Sans ailette (-00000), seulement pour air extrait, avec tôle perforée en tôle d'acier peinte dans la couleur de l'ailette, comme plaque de recouvrement.

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Sans ailette (-0), pour air extrait, avec tôle perforée.

-	Ailettes pour soufflage vertical (-V) (standard)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (longueur max. 1200 mm, standard)

Longueur :

-	Longueur 400 mm (-0400) (pour AUDIX longueur 408 mm)

-	Longueur 500 mm (-0500) (pour AUDIX longueur 508 mm)

-	Longueur 600 mm (-0600) (pour AUDIX longueur 608 mm)

-	Longueur 800 mm (-0800) (pour AUDIX longueur 808 mm)

-	Longueur 1000 mm (-1000) (pour AUDIX longueur 1008 mm)

-	Longueur 1200 mm (-1200) (pour AUDIX longueur 1208 mm)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres) (longueur ≥400 mm jusque max. 1200 mm) (pour AUDIX longueur ≥408 mm jusque max. 1208 mm)

Diffuseur à fentes ADSX (-64 / -65 / -66 / -67)

Diffuseur à fentes ADSX-…, à monter dans des cloisons légères,

avec fixation magnétique (-MB) en tôle d'acier.

-	Version à 1 fente.

Modèle : SCHAKO type ADSX-1-... (-64)

-	Version à 2 fentes.

Modèle : SCHAKO type ADSX-2-... (-65)

-	Version à 3 fentes.

Modèle : SCHAKO type ADSX-3-... (-66)

-	Version à 4 fentes.

Modèle : SCHAKO type ADSX-4-... (-67)

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z0)

-	Air extrait (-A0)

-	Combinaison air soufflé/air extrait (-ZA)

Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre STANDARD (10 mm) (-P0)

-	Profilé de cadre large (16 mm) (-PB)

Surface du cadre :

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard).

-	Aluminium peint :

-	RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006).

-	RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (moyennant supplément) (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

Couleur des ailettes :

-	Plastique (PVC rigide) :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

-	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Ailettes pour soufflage vertical (-V) (standard)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (longueur max. 1200 mm, standard)

Longueur :

-	Longueur 400 mm (-0400) (pour AUDIX longueur 408 mm)

-	Longueur 500 mm (-0500) (pour AUDIX longueur 508 mm)

-	Longueur 600 mm (-0600) (pour AUDIX longueur 608 mm)

-	Longueur 800 mm (-0800) (pour AUDIX longueur 808 mm)

-	Longueur 1000 mm (-1000) (pour AUDIX longueur 1008 mm)

-	Longueur 1200 mm (-1200) (pour AUDIX longueur 1208 mm)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres) (longueur ≥400 mm jusque max. 1200 mm) (pour AUDIX longueur ≥408 mm jusque max. 1208 mm)

Diffuseur à fentes ADSXW (-68 / -69)

Diffuseur à fentes ADSXW-…, à monter dans des cloisons légères,

avec fixation magnétique (-MB) en tôle d'acier.

-	Version à 1 fente.

Modèle : SCHAKO type ADSXW-1-... (-64)

-	Version à 2 fentes.

Modèle : SCHAKO type ADSXW-2-... (-65)

Guidage d'air :

-	Air soufflé (-Z0)

-	Air extrait (-A0)

-	Combinaison air soufflé/air extrait (-ZA)

Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre STANDARD (10 mm) (-P0)

-	Profilé de cadre large (16 mm) (-PB)

Surface du cadre :

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (-ELOX, standard).

-	Aluminium peint :

-	RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006).

-	RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Dans une autre couleur RAL au choix (moyennant supplément) (-xxxx, toujours à 4 chiffres).

Couleur des ailettes (PVC rigide) :

-	Matière plastique :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

-	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Ailettes pour soufflage vertical (-V) (standard)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (longueur max. 1200 mm, standard)

Longueur :

-	Longueur 400 mm (-0400) (pour AUDIX longueur 408 mm)

-	Longueur 500 mm (-0500) (pour AUDIX longueur 508 mm)

-	Longueur 600 mm (-0600) (pour AUDIX longueur 608 mm)

-	Longueur 800 mm (-0800) (pour AUDIX longueur 808 mm)

-	Longueur 1000 mm (-1000) (pour AUDIX longueur 1008 mm)

-	Longueur 1200 mm (-1200) (pour AUDIX longueur 1208 mm)

-	Longueur en mm, au choix (-xxxx, toujours à 4 chiffres) (longueur ≥400 mm jusque max. 1200 mm) (pour AUDIX longueur ≥408 mm jusque max. 1208 mm)