Überströmkasten AUDIXG

Ausschreibungstexte

Überströmkasten mit gleich hohen Lüftungsöffnungen, mit integriertem Schalldämpfer zum Einbau in Leichtbauwände als Überströmeinheit zur effektiven Verhinderung von Telefonieschallübertragung durch die Wand.

Die AUDIXG haben zwei körperschallgetrennte Gehäuseschalen. Breitbandiges, mineralfaserfreies Volumen-Dämmmaterial als auch spezielle Entdröhn-Dämmstreifen ermöglichen den Einsatz in Trennwänden.

Kasten bestehend aus verzinktem Stahlblech als luftdichter Überströmkasten. Integrierter Schalldämpfer bestehend aus beidseitig angebrachten, abriebfestem Absorptionsmaterial der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar nach DIN 4102), mit Befestigungssystem zur Montage in die Ständer von Leichtbauwänden. Inklusive 2 Blendrahmen mit Klemmbefestigung. Länge 500mm oder 1000mm.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIXG-LG-...-BBOO-...

-	Überströmkasten mit versetzten Lüftungsöffnungen und beidseitig Blendrahmen.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIXG-LV-…

-	Integrierter Schalldämpfer, bestehend aus beidseitig angebrachten, abriebfestem Absorptionsmaterial der Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102).

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIXG-...-A2-…

-	mit Blendrahmen einseitig / mit Abdeckgitter einseitig

Abdeckgitter mit:	- FQ = 43% AUDIX-…-AB43-…

- FQ = 46% AUDIX-…-AB46-…

- FQ = 70% AUDIX-…-AB70-…

-	mit Abdeckgitter beidseitig

Abdeckgitter mit:	- FQ = 43% AUDIX-…-AA43-…

- FQ = 46% AUDIX-…-AA46-…

- FQ = 70% AUDIX-…-AA70-…

Zubehör

-	Öffnungsabdeckung (-OA1), zur Verhinderung von Verschmutzung oder Beschädigung während der Montage, aus Stahlblech verzinkt mit Federbefestigung.

-	Kastenhalsverlängerung (-xxx) bei Wandstärken >100 mm (-LV) bzw. >125 mm (-LG) bis max. 350mm.

-	Befestigungswinkel (Par), aus Stahlblech verzinkt (-BW)