Caisson de transfert AUDIXG

Textes d´appels d´offre

Caisson de transfert avec ouvertures de ventilation de même hauteur, avec silencieux intégré pour montage dans des cloisons légères comme unité de transfert pour éviter efficacement la transmission du son téléphonique à travers la cloison.

Les AUDIXG disposent de deux boîtiers avec séparation des bruits de structure. Le matériau isolant de volume à large bande exempt de fibres minéraux et les bandes isolantes antisoniques spéciales permettent l'utilisation dans des parois légères.

Le caisson est composé de tôle d'acier galvanisée comme caisson de transfert étanche à l'air. Silencieux intégré composé de matériau d'absorption résistant à l'abrasion de la classe de matériaux de construction B1 (difficilement inflammable selon DIN 4102) des deux côtés, avec système de fixation pour montage dans les supports de cloisons légères. 2 cadres amovibles avec fixation à serrage inclus. Longueur 500 mm ou 1000 mm.

Modèle : SCHAKO Type AUDIXG-LG-...-BBOO-...

-	Caisson de transfert avec ouvertures de ventilation décalées et cadres amovibles des deux côtés.

Modèle : SCHAKO Type AUDIXG-LV-...

-	Silencieux intégré composé de matériau d'absorption résistant à l'abrasion de la classe de matériaux de construction A2 (non combustible selon DIN 4102) des deux côtés.

Modèle : SCHAKO Type AUDIXG-...-A2-...

-	Avec cadre amovible d'un côté / avec plaque de recouvrement d'un côté

Plaque de recouvrement avec :	- FQ = 43% AUDIXG-...-AB43-...

- FQ = 46% AUDIXG-...-AB46-...

- FQ = 70% AUDIXG-...-AB70-...

-	Plaque de recouvrement des deux côtés

Plaque de recouvrement avec :	- FQ = 43% AUDIXG-...-AA43-...

- FQ = 46% AUDIXG-...-AA46-...

- FQ = 70% AUDIXG-...-AA70-...

Accessoires

-	Recouvrements d'ouvertures (-OA1) pour éviter des salissures ou endommagements pendant le

montage, en tôle d'acier galvanisée, avec fixation à ressort.

-	Rallonge pour le col du plénum (-KVS) pour des épaisseurs de mur >100 mm (-LV) ou >125 mm (-LG)

jusqu'à max. 350 mm.

-	Équerres de fixation (paire) en tôle d'acier galvanisée (-BW)