Brandschutzkasten BAK-240

Ausschreibungstexte

Brandschutzkasten mit der Widerstandsklasse K30-U gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-574 geeignet zum Einbau in feuerwiderstandsfähigen Unterdecken, die als Plattendecken in geschraubter und gespachtelter Aus-führung ausgeführt sind und als selbstständiges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bei Brandbeanspruchung von oben bzw. von unten genügen.

Mit blechummantelter Absperrklappe und sichtbarer Schraubbefestigung des Luftdurchlasses. Auslösung der Ab-sperrklappe durch eine innen- und eine außenliegende, thermische Auslöseeinrichtung, Auslösetemperatur 72°C.

Fabrikat: SCHAKO Typ BAK-240

- mit Zuluft - Dralldurchlass,

Lamellen aus Kunststoff bzw. Aluminium lackiert

- BDQJ-Q-SR-Z-…

- BDQJ-Q-SQ-Z-…

- mit Abluft - Dralldurchlass

- BDQJ-Q-SR-A-…

- BDQJ-Q-SQ-A-…

- mit Zuluft - Deckendurchlass,

Lamellen aus Stahlblech lackiert

- DQDL-Z-…

- 4DF-Z-…

- mit Abluft - Deckendurchlass

- DQDL-A-…

- 4DF-A-…

- mit Zuluft - Deckendurchlass,

Lamellen aus Aluminium lackiert

- 4DE-Z-…

- mit Abluft - Deckendurchlass

- 4DE-A-…

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Elektrischer Endschalter für Stellungsanzeige "AUF", Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt

- Typ ES-1A (-ESA)

Ausschreibungstexte Durchlässe

(für Zuluft und Abluft)

Deckendralldurchlass BDQJ (-44)

Deckendralldurchlass BDQJ-..., besonders geeignet für Komforträume mit hohen Luftwechselzahlen und für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen (zwischen 40-100%). Kühl- und Heizfall sind realisierbar.

Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Trag-flügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 (-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar). Kunststoff-Lamellen einzeln, ohne Hilfs-mittel von der Durchlassfrontplatte, ohne Demontage des Durchlasses einstellbar. Freier Querschnitt, Widerstand und Schalleistungspegel in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SR-Z-...-PS-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Zuluft, mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten durchgehenden Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9005 (-L9005, schwarz, Standard), ähnlich RAL 9006 (-L9006, grau), ähnlich RAL 9010 (-L9010, weiß) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-Axxxx, Lamellen nachträglich nicht verstellbar).

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild kreisförmig. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SR-A-...-P0-...

- Mit quadratischer Frontplatte, Lamellenbild quadratisch. Für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ BDQJ-Q-SQ-A-...-P0-...

Nenngröße: NW 400 bis 625

Lochbild:

- nicht reduziert (-000, Standard)

- reduziertes Lochbild:

- Lochbild 310 (-310, NW >310)

- Lochbild 400 (-400, NW >400)

- Lochbild 500 (-500, NW >500)