Diffuseur de sol à jet hélicoïdal BDA

Texte de soumission

Le diffuseur de sol à jet hélicoïdal type BDA pour le montage dans de faux planchers, constitué d'un turbulateur en plastique avec des fentes radiales provoquant une rotation du jet d'air dans le sens des aiguilles d'une montre. La haute induction ainsi suscitée engendre une réduction rapide de la température et de la vitesse de l'air au niveau du sol.

Modèle: SCHAKO type BDA-K

Turbulateur en matière plastique de couleur comparable à :

BDA-K1	-	RAL 1019 (beige gris)

BDA-K2	-	RAL 7037 (gris poussière)

BDA-K4	-	RAL 8014 (brun sépia)

BDA-K5	-	RAL 9001 (blanc crème)

BDA-K6	-	RAL 9005 (noir)

NW :

-	150

-	200

-	Turbulateur en laiton poli brillant.

Modèle: SCHAKO type BDA-MH

-	Turbulateur en aluminium poli brillant.

Modèle: SCHAKO type BDA-AH

Accessoires :

-	Collerette de montage sans rebord, sans griffes de fixation (-EBR1)

-	En aluminium poli brillant

-	En laiton poli brillant

-	Collerette de montage avec rebord de 12 mm, avec griffes de fixation (-EBR2)

-	En matière plastique (seulement BDA-K1-6), en couleur de BDA-K

-	En aluminium poli brillant

-	En laiton poli brillant

-	Collerette de montage sans rebord, avec griffes de fixation (-EBR3)

-	En aluminium poli brillant

-	En laiton poli brillant

-	Panier de récupération des salissures (-SFK1), en tôle d'acier galvanisée, avec fond réglable pour la régulation des débits d'air.

-    Plénum de raccordement (-AK-BDA) en tôle d'acier galvanisée

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD, seulement NW 200) sur le manchon de raccordement.		-	Avec isolation thermique

-	intérieure (-Ii)

-	extérieure (-la)