Grille résistante aux jets de ballons BSG / BSG-S-50

Textes de soumission

Grille de ventilation, type BSG-N pour air soufflé et air extrait en version résistante aux jets de ballon selon DIN 180 32, partie 3, composée d'un cadre avec sur la face avant des barres profilées fixes horizontales en tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc). Montage à vis apparentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type BSG-N-...-SB-9010-...

-	Avec registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

Modèle : SCHAKO type BSG-N-...-SB-9010-...-SS-...

Grille de ventilation, type BSG-N pour air soufflé et air extrait en version résistante aux jets de ballon selon DIN 180 32, partie 3, composée d'un cadre avec sur la face avant des barres profilées fixes horizontales en aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1). Montage à vis apparentes.

Modèle : SCHAKO type BSG-N-...-AL-ELOX-...

-	Avec registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

Modèle : SCHAKO type BSG-N-...-AL-ELOX-...-SS-...

Grille de ventilation, type BSG-S pour air soufflé et air extrait en version résistante aux jets de ballon selon DIN 180 32, partie 3, composée d'un cadre avec sur la face avant des barres profilées fixes horizontales et des ailettes de déflexion orientables en tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc). Montage à vis apparentes (-SM). La hauteur de montage minimale est de 2 m.

Modèle : SCHAKO type BSG-S-...-SB-9010-...

-	Avec registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

Modèle : SCHAKO type BSG-S-...-SB-9010-...-SS-...

Grille de ventilation, type BSG-S pour air soufflé et air extrait en version résistante aux jets de ballon selon DIN 180 32, partie 3, composée d'un cadre avec sur la face avant des barres profilées fixes horizontales et ailettes de déflexion orientables en aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1). Montage à vis apparentes (-SM). La hauteur de montage minimale est de 2 m.

Modèle : SCHAKO type BSG-S-...-AL-ELOX-...

-	Avec registre à glissière (-SS), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

Modèle : SCHAKO type BSG-S-...-AL-ELOX-...-SS-...

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-AK) en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement (seulement disponible sans registre à glissière)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, réglable, pour faciliter la régulation du débit d'air

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) spécial sur le manchon de raccordement

-	Avec isolation thermique

- 	intérieure (-li)

- 	extérieure (-la)

-	Cadre de montage (-ER1), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

-	Cadre de montage avec pattes de scellement (-ER2), en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement