Bodenkonvektor CNV

Ausschreibungstext

Bodenkonvektoren CNV zum Heizen in freier Konvektion, geeignet zum Einbau in Böden und Zwischenböden, insbesondere in Objekten mit großflächigen, bis zum Boden reichenden Glasfassaden. Zur Abschirmung von kaltstrahlenden Flächen sowie zum Ausgleich von hohen Heizlasten. Der Bodenkanal besteht aus verzinktem Stahlblech lackiert RAL 9005 schwarz mit Rahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit von der Raumseite verstellbaren und mit Gummipuffer entkoppelten Füßen. Die Verstellfüße verfügen zusätzlich zur Raumseite über entkoppelte Befestigungslaschen. Der Wärmetauscher besteht aus leistungsoptimierten Aluminiumlamellen und Kupferrohren inklusive Entlüftungsventil. Zur Raumseite verfügt der Bodenkonvektor über ein trittfestestes Aluminiumgitter als Lineargitter oder Rollrost (optional).

Fabrikat: SCHAKO Typ CNV / CNVZ

Ausführungsvarianten

Breite (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Höhe (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Nominale Länge (NL)

850 mm		-0850

1150 mm		-1150

1450 mm		-1450

1750 mm		-1750

2050 mm		-2050

2350 mm		-2350

2650 mm		-2650

2950 mm		-2950

3250 mm		-3250

3550 mm		-3550

3850 mm		-3850

Gesamte Länge (LG)

Länge gesamt xxxx mm		-xxxx

Gehäuseposition

Standardausführung NL = LG			-S

Wärmetauscher / Register Mitte, LG > NL	-M

Wärmetauscher / Register links, LG > NL	-L

Wärmetauscher / Register rechts, LG > NL	-R

Gitterauflage / Rahmen

Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1	-G1

Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6	-G2

Aluminium bronze eloxiert E6/C33	-G3

Trittstabile Gittereinlage

Ohne Gitter									-00

Lineargitter Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1	-L1

Lineargitter Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6		-L2

Lineargitter Aluminium bronze eloxiert E6/C33		-L3

Rollrost Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1		-R1

Rollrost Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6		-R2

Rollrost Aluminium bronze eloxiert E6/C33		-R3

Stutzendurchmesser / Gummilippendichtung

Ohne Primärluftstutzen							-P0

Rechteckstutzen, ohne Gummilippendichtung, H=106 mm		-P1

Stutzen DN 78, ohne Gummilippendichtung, H=150 oder H=190 mm	-P2

Stutzen DN 98, ohne Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P3

Stutzen DN 123, ohne Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P4

Stutzen DN 78, mit Gummilippendichtung, nur H=150 und H=190 mm	-P5

Stutzen DN 98, mit Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P6

Stutzen DN 123, mit Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P7

Primärluftstutzen / Position

Ohne Primärluftstutzen			-0

Mit Primärluftstutzen, Stirnseite links	-1

Mit Primärluftstutzen, Stirnseite rechts	-2

Mit Primärluftstutzen, raumseitig links	-3

Mit Primärluftstutzen, raumseitig rechts	-4

Anschlussposition

Stirnseite links					-W1

Stirnseite rechts				-W2

Frontseite links - Raumseite	-W3

Frontseite rechts - Raumseite	-W4

Wasseranschluss

Registeranschluss ½” Außengewinde									-0

Überwurfmutter Innengewinde ¾“ Eurokonus								-1

Ventilgarnitur 2-Leiter lose geliefert									-2

Mit Wasseranschluss, flexibel ½” Außengewinde							-3

Mit Durchgangsventil **, Absperrventil und Stellantrieb thermisch 24 V 2P, LGmin = NL+100 mm	-4

Mit Durchgangsventil **, Absperrventil und Stellantrieb thermisch stetig 24 V, LGmin = NL+100 mm	-5

Mit Durchgangsventil **, Absperrventil und Stellantrieb stetig 24 V (motorisch), LGmin = NL+100 mm	-6

** = bei fehlenden Angaben in der Bestellung wird die Ventilvariante VDN115 bestätigt und geliefert.

Elektro Anschlusskasten

Ohne Elektroanschlusskasten					-S0

Elektroanschlusskasten, mit Klemmleiste, intern vorverdrahtet	-S1

Endstück

Bandausführung, Mittelteil ohne Endstück 	-E0

Bandausführung mit Endstück rechts		-ER

Bandausführung mit Endstück links		-EL

Einzelkonvektor mit 2 Endstücken		-E2

Außenbeschichtung

Gehäuse innen und außen lackiert - RAL9005							-A1

Gehäuse außen lackiert - Sonderfarbe - als Rostschutz mit Polyesterpulver (auf Anfrage)	-A2

Mit Trittschallisolierung 3 mm, vollflächig aufgeklebt						-A3

Stellfüße

Stellfüße 70 mm	-07

Stellfüße 130 mm	-13

Montageschutzabdeckung

Ohne Montageschutzabdeckung	-M0

Mit Karton-Einlage, nicht trittfest	-M1

Mit trittstabiler Holzeinlage		-M2

CNVZ (Zubehör) - Blindteil ohne Innenteile zu CNV

Breite (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Höhe (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Winkel α (°)

Blindstück gerade (α=180°)			-180

Eckstück 035≤xxx≤325 (α von 35° bis 325°)	-xxx

Länge L (mm)

Blindstück 0600≤xxxx≤3000		-xxxx

Eckstück (L=xxxx nach Tabelle 5)	-xxxx

Gitterauflage / Rahmen

Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1	-G1

Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6	-G2

Aluminium bronze eloxiert E6/C33	-G3

Trittstabile Gittereinlage

Ohne Gitter									-00

Lineargitter Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1	-L1

Lineargitter Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6		-L2

Lineargitter Aluminium bronze eloxiert E6/C33		-L3

Rollrost Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1		-R1

Rollrost Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6		-R2

Rollrost Aluminium bronze eloxiert E6/C33		-R3

Stutzendurchmesser / Gummilippendichtung

Ohne Primärluftstutzen							-P0

Rechteckstutzen, ohne Gummilippendichtung, H=106 mm		-P1

Stutzen DN 78, ohne Gummilippendichtung, H=150 oder H=190 mm	-P2

Stutzen DN 98, ohne Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P3

Stutzen DN 123, ohne Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P4

Stutzen DN 78, mit Gummilippendichtung, nur H=150 und H=190 mm	-P5

Stutzen DN 98, mit Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P6

Stutzen DN 123, mit Gummilippendichtung, nur H=190 mm		-P7

Primärluftstutzen / Position

Ohne Primärluftstutzen	-0

Mit Primärluftstutzen, Stirnseite links	-1

Mit Primärluftstutzen, Stirnseite rechts	-2

Mit Primärluftstutzen, raumseitig links	-3

Mit Primärluftstutzen, raumseitig rechts	-4

Endstück

Bandausführung, Mittelteil ohne Endstück 	-E0

Bandausführung mit Endstück rechts		-ER

Bandausführung mit Endstück links		-EL

Einzelkonvektor mit 2 Endstücken		-E2

Außenbeschichtung

Gehäuse innen und außen lackiert - RAL9005							-A1

Gehäuse außen lackiert - Sonderfarbe - als Rostschutz mit Polyesterpulver (auf Anfrage)	-A2

Mit Trittschallisolierung 3 mm, vollflächig aufgeklebt						-A3

Stellfüße

Stellfüße 70 mm	-07

Stellfüße 130 mm	-13

Montageschutzabdeckung

Ohne Montageschutzabdeckung	-M0

Mit Karton-Einlage, nicht trittfest	-M1

Mit trittstabiler Holzeinlage		-M2

Ausschnitte / Schrägschnitte

Ohne Ausschnitte im Blindelement	-A0

Mit Ausschnitte eckig in Blindelement	-A1

Mit Ausschnitte rund in Blindelement	-A2

Mit Schrägschnitt an Blindelement	-A3

Schallschott

Ohne Schallschott im Blindelement						-S0

Schallschott mit Mittenabdeckung, 2 Schottblechen aus ver-zinktem Stahlblech, schwarz beschichtet sowie einer Mittenabdeckung aus 2 mm Aluminiumblech, Natur eloxiert. Schottbleche werkseitig im Kanal montiert, Ausstopfen des Zwischenraums mit bauseits beizustellendem Dämmmaterial	-S1