Vloerconvector CNV

Aanbestedingsteksten

Vloerconvectoren CNV voor de verwarming in vrije convectie, geschikt voor de inbouw in vloeren en tussenvloeren, in het bijzonder in objecten met grote glasfaçades tot op de vloer. Voor de afscherming van koudstralende vlakken en voor de vereffening van hogte verwarmingslasten. Het vloerkanaal bestaat uit verzinkt plaatstaal gelakt RAL 9005 zwart met frame uit strengeperste aluminium profielen met vanaf de ruimtezijde verstelbare en met rubberen buffers ontkoppelde voetjes. De verstelvoetjes beschikken aan de ruimtezijde bovendien over ontkoppelde bevestigingskleppen. De warm-tewisselaar bestaat uit geoptimaliseerde aluminium lamel-len en koperen buizen, inclusief ontluchtingsklep. Aan de ruimtezijde beschikt de vloerconvector over een begaanbaar aluminium rooster als lineair rooster of lattenbodem (optio-neel).

Product: SCHAKO Type CNV / CNVZ

Uitvoeringsvarianten

Breedte (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Hoogte (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Nominale Lengte (NL)

850 mm	-0850

1150 mm	-1150

1450 mm	-1450

1750 mm	-1750

2050 mm	-2050

2350 mm	-2350

2650 mm	-2650

2950 mm	-2950

3250 mm	-3250

3550 mm	-3550

3850 mm	-3850

Totale lengte (LG)

Lengte totaal xxxx mm	-xxxx

Behuizingspositie

Standaarduitvoering NL = LG	-S

Warmtewisselaar / register midden, LG > NL	-M

Warmtewisselar / register links, LG > NL	-L

Warmtewisselaar / register rechts, LG > NL	-R

Roosterinzet / frame

Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-G1

Aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-G2

Aluminium brons geanodiseerd E6/C33	-G3

Begaanbare roosterinzet

Zonder rooster	-00

Lineair rooster natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-L1

Lineair rooster aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-L2

Lineair rooster aluminium brons geanodiseerd E6/C33	-L3

Lattenbodem aluminium natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-R1

Lattenbodem aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-R2

Lattenbodem brons geanodiseerd E6/C33	-R3

Diameter aftakkingen / rubberen lippendichting

Zonder primaire luchtaftakking	-P0

Rechthoekige aftakking, zonder rubberen lippendichting, H=106 mm	-P1

Aftakking DN 78, zonder rubberen lippendichting, H=150 of H=190 mm	-P2

Aftakking DN 98, zonder rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P3

Aftakking DN 123, zonder rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P4

Aftakking DN 78, met rubberen lippendichting, alleen H=150 en H=190 mm	-P5

Aftakking DN 98, met rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P6

Aftakking DN 123, met rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P7

Primaire luchtaftakking/positie

Zonder primaire luchtaftakking	-0

Met primaire luchtaftekking, voorzijde links	-1

Met primaire luchtaftakking, voorzijde rechts	-2

Met primaire luchtaftakking, ruimtezijde links	-3

Met primaire luchtaftakking, ruimtezijde rechts	-4

Aansluitpositie

Voorzijde links	-W1

Voorzijde rechts	-W2

Voorkant links - ruimtezijde	-W3

Voorkant rechts - ruimtezijde	-W4

Wateraansluiting

Registeraansluiting ½” buitenschroefdraad	-0

Wartelmoer binnenschroefdraad ¾“ euroconus	-1

Klepgarnituur 2 geleiders los geleverd	-2

Met wateraansluiting, flexibel, flexibel ½” buitenschroef-draad-3

Met doorgangsafsluiter **, afsluitklep en stelaandrijving thermisch 24 V 2P, LGmin = NL+100 mm	-4

Met doorgangsklep **, afsluitklep en stelaandrijving ther-misch constant 24 V, LGmin = NL+100 mm	-5

Met doorgangsafsluiter **, afsluitklep en stelaandrijving constant 24 V (motorisch), LGmin = NL+100 mm-6

Elektrische aansluitkast

Zonder elektrische aansluitkast	-S0

Elektrische aansluitkast, met contactstrip, intern voorbedraad -	-S1

Eindstuk

Banduitvoering, middendeel zonder eindstuk 	-E0

Banduitvoering met eindstuk rechts	-ER

Banduitvoering met eindstuk links	-EL

Enkele convector met 2 eindstukken	-E2

Buitencoating

Behuizing binnen en buiten gelakt - RAL9005 -	-A1

Behuizing buiten gelakt - speciale kleur als roestbescherming met polyesterpoeder (op aanvraag)	-A2

Met contactgeluidisolatie 3 mm, volledig geplakt	-A3

Stelvoetjes

Stelvoetjes 70 mm	-07

Stelvoetjes 130 mm	-13

Montagebeschermafdekplaat

Zonder montagebeschermafdekplaat	-M0

Met kartoninzet, niet begaanbaar	-M1

Met begaanbare houtinzet	-M2

CNVZ (toebehoren) - blinddeel zonder binnendeel voor CNV

Breedte (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Hoogte (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Hoek α (°)

Blindstuk recht (α=180°)	-180

Hoekstuk 035≤xxx≤325 (α van 35° tot 325°)	-xxx

Lengte L (mm)

Blindstuk 0600≤xxxx≤3000	-xxxx

Hoekstuk (L=xxxx volgens tabel 5)	-xxxx

Roosterinzet / frame

Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-G1

Aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-G2

Aluminium brons geanodiseerd E6/C33	-G3

Begaanbare roosterinzet

Zonder rooster	-00

Lineair rooster natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-L1

Lineair rooster aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-L2

Lineair rooster aluminium brons geanodiseerd E6/C33	-L3

Lattenbodem aluminium natuurlijke tint geanodiseerd E6/EV1	-R1

Lattenbodem aluminium zwart geanodiseerd E6/EV6	-R2

Lattenbodem brons geanodiseerd E6/C33	-R3

Diameter aftakkingen / rubberen lippendichting

Zonder primaire luchtaftakking	-P0

Rechthoekige aftakking, zonder rubberen lippendichting, H=106 mm	-P1

Aftakking DN 78, zonder rubberen lippendichting, H=150 of H=190 mm	-P2

Aftakking DN 98, zonder rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P3

Aftakking DN 123, zonder rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P4

Aftakking DN 78, met rubberen lippendichting, alleen H=150 en H=190 mm	-P5

Aftakking DN 98, met rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P6

Aftakking DN 123, met rubberen lippendichting, alleen H=190 mm	-P7

Primaire luchtaftakking/positie

Zonder primaire luchtaftakking	-0

Met primaire luchtaftekking, voorzijde links	-1

Met primaire luchtaftakking, voorzijde rechts	-2

Met primaire luchtaftakking, ruimtezijde links	-3

Met primaire luchtaftakking, ruimtezijde rechts	-4

Eindstuk

Banduitvoering, middendeel zonder eindstuk 	-E0

Banduitvoering met eindstuk rechts	-ER

Banduitvoering met eindstuk links	-EL

Enkele convector met 2 eindstukken	-E2

Buitencoating

Behuizing binnen en buiten gelakt - RAL9005 -	-A1

Behuizing buiten gelakt - speciale kleur als roestbescherming met polyesterpoeder (op aanvraag)	-A2

Met contactgeluidisolatie 3 mm, volledig geplakt	-A3

Stelvoetjes

Stelvoetjes 70 mm	-07

Stelvoetjes 130 mm	-13

Montagebeschermafdekplaat

Zonder montagebeschermafdekplaat	-M0

Met kartoninzet, niet begaanbaar	-M1

Met begaanbare houtinzet	-M2

Uitsnijdingen / schuine sneden

Zonder uitsnijdingen in het blindelement	-A0

Met uitsnijdingen hoekig in het blindelement	-A1

Met uitsnijdingen rond in het blindelement	-A2

Met schuine snede aan het blindelement	-A3

Geluidsscherm

Zonder geluiddscherm in het blindelement	-S0

Geluidsscherm met afdekplaat in het midden, 2 schotplaten uit verzinkt plaatstaal, zwart gecoat evenals een afdekplaat in het midden uit 2 mm aluminium plaat, natuurlijke tint geanodiseerd. Schotplaten in de fabriek in het kanaal ge-monteerd, opvullen van de tussenruimte met behulp van isolatiemateriaal dat door de installateur moet worden bi-jgeplaatst	-S1