Convecteur de sol CNV

Textes d´appels d´offre

Convecteurs de sol CNV pour le chauffage selon le principe de la convection libre, conçu pour le montage dans des planch-ers et faux-planchers, particulièrement pour le montage dans des objets possédant de grandes façades vitrées allant jusqu'au sol. Pour la protection face aux surfaces dégageant de l'air froid ainsi que pour compenser des charges ther-miques élevées. Le canal de sol consiste en tôle d'acier gal-vanisée peint RAL 9005 noir avec un cadre en profil d'alumin-ium extrudé avec des pieds de réglage réglables côté pièce et découplés à l'aide des tampons en caoutchouc. En outre, les pieds de réglage disposent côté pièce de pattes de fixation à vis découplées. L'échangeur de chaleur consiste des ailettes en aluminium d'une puissance optimale, des tubes en cuivre et d'une soupape de purge. Le convecteur de sol est muni côté pièce des grilles d'aluminium résistantes au poids d'une personne en tant que grille linéaire ou grille roulante (op-tion).

Modèle : SCHAKO type CNV / CNVZ

Versions

Largeur (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Hauteur (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Longueur nominale (NL)

850 mm	-0850

1150 mm	-1150

1450 mm	-1450

1750 mm	-1750

2050 mm	-2050

2350 mm	-2350

2650 mm	-2650

2950 mm	-2950

3250 mm	-3250

3550 mm	-3550

3850 mm	-3850

Longueur totale (LG)

Longueur totale xxxx mm	-xxxx

Position du boîtier

Version standard NL = LG	-S

Échangeur de chaleur / batterie au milieu, LG > NL	-M

Échangeur de chaleur / batterie à gauche, LG > NL	-L

Échangeur de chaleur / batterie à droite, LG > NL	-R

Support de grille / cadre

Aluminium anodisé de couleur naturelle E6/EV1	-G1

Aluminium anodisé noir E6/EV6	-G2

Aluminium anodisé bronze E6/C33	-G3

Insert de grille stable

Sans grille	-00

Grilles linéaires en aluminium anodisé naturel E6/EV1	-L1

Grilles linéaires en aluminium anodisé noir E6/EV6	-L2

Grilles linéaires en aluminium anodisé bronze E6/C33	-L3

Convecteur de sol CNV

Textes d´appels d´offre

Grille roulante en aluminium anodisé naturel E6/EV1	-R1

Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6	-R2

Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33	-R3

Diamètre du manchon / joint à lèvres en caoutchouc

Sans manchon pour air primaire 	-P0

Manchon rectangulaire, sans joint à lèvres en caoutchouc, H=106 mm -P1

Manchon DN 78, sans joint à lèvres en caoutchouc, H=150 ou H=190 mm -P2

Manchon DN 98, sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P3

Manchon DN 123, sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P4

Manchon DN 78, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=150 et H=190 mm -P5

Manchon DN 98, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P6

Manchon DN 123, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P7

Manchon pour air primaire / position

Sans manchon pour air primaire -0

Avec manchon pour air primaire, face latérale gauche -1

Avec manchon pour air primaire, face latérale droite -2

Avec manchon pour air primaire, côté pièce à gauche -3

Avec manchon pour air primaire, côté pièce à droite -4

Position de raccordement

Face latérale gauche -W1

Face latérale droite -W2

Côté gauche de la face frontale - côté pièce -W3

Côté droit de la face frontale - côté pièce -W4

Prise d'eau

Raccord de batterie ½” à filetage extérieur -0

Écrou raccord à filetage intérieur ¾“ eurocône -1

Système de soupapes à 2 tubes, livraison en pièces déta-chées -2

Avec prise d'eau, flexible à filetage extérieur ½”	-3

Avec soupape droite **, vanne d'arrêt et servomoteur ther-mique 24 V +2P, LGmin = NL+100 mm -4

Avec soupape droite **, vanne d'arrêt et servomoteur ther-mique permanent +24 V, LGmin = NL+100 mm -5

Avec soupape droite, vanne d'arrêt et servomoteur perma-nent 24 V (motorisé), LGmin NL+100 mm -6

Plénum de raccordement électrique

Sans boîte de raccordement électrique -S0

Boîte de raccordement, avec bornier, pré-câblé à l'intérieur -S1

Pièce d'extrémité

Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité -E0

Version en bande avec pièce d'extrémité à droite -ER

Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche -EL

Convecteur unique avec 2 pièces d'extrémité -E2

Revêtement extérieur

Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur RAL 9005 -A1

Boîtier laqué à l'extérieur - peinture spéciale - poudre de pol-yester comme protection contre la corrosion (sur demande)	-A2

Avec isolation acoustique contre le bruit de pas 3 mm, collée sur toute la surface -A3

Pieds de réglage

Pieds de réglage 70 mm	-07

Pieds de réglage 130 mm -13

Convecteur de sol CNV

Textes d´appels d´offre

Recouvrement de protection pour le montage

Sans recouvrement de protection pour le montage -M0

Avec insert de carton, pas résistant au poids d'une personne -M1

Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une personne -M2

CNVZ (accessoires) - pièce borgne sans pièces intéri-eures pour CNV

Largeur (B)

190 mm	-190

270 mm	-270

350 mm	-350

400 mm	-400

Hauteur (H)

90 mm	-090

106 mm	-106

150 mm	-150

190 mm	-190

Angle α (°)

Pièce borgne (α=180°)	-180

Pièce d'angle 035≤xxx≤325 (α de 35° à 325°)	-xxx

Longueur L (mm)

Pièce borgne 0600≤xxxx≤3000	-xxxx

Pièce d'angle (L=xxxx selon tableau 5)	-xxxx

Support de grille / cadre

Aluminium anodisé de couleur naturelle E6/EV1	-G1

Aluminium anodisé noir E6/EV6	-G2

Aluminium anodisé bronze E6/C33	-G3

Insert de grille stable

Sans grille	-00

Grilles linéaires en aluminium anodisé naturel E6/EV1	-L1

Grilles linéaires en aluminium anodisé noir E6/EV6	-L2

Grilles linéaires en aluminium anodisé bronze E6/C33	-L3

Grille roulante en aluminium anodisé naturel E6/EV1	-R1

Grille roulante en aluminium anodisé noir E6/EV6	-R2

Grille roulante en aluminium anodisé bronze E6/C33	-R3

Diamètre du manchon / joint à lèvres en caoutchouc

Sans manchon pour air primaire 	-P0

Manchon rectangulaire, sans joint à lèvres en caoutchouc, H=106 mm	-P1

Manchon DN 78, sans joint à lèvres en caoutchouc, H=150 ou H=190 mm -P2

Manchon DN 98, sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P3

Manchon DN 123, sans joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P4

Manchon DN 78, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=150 et H=190 mm -P5

Manchon DN 98, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P6

Manchon DN 123, avec joint à lèvres en caoutchouc, seulement H=190 mm -P7

Manchon pour air primaire / position

Sans manchon pour air primaire -0

Avec manchon pour air primaire, face latérale gauche -1

Avec manchon pour air primaire, face latérale droite -2

Avec manchon pour air primaire, côté pièce à gauche -3

Avec manchon pour air primaire, côté pièce à droite -4

Convecteur de sol CNV

Textes d´appels d´offre

Pièce d'extrémité

Version en bande, partie centrale sans pièce d'extrémité -E0

Version en bande avec pièce d'extrémité à droite -ER

Version en bande avec pièce d'extrémité à gauche -EL

Convecteur unique avec 2 pièces d'extrémité -E2

Revêtement extérieur

Boîtier laqué à l'intérieur et à l'extérieur RAL 9005 -A1

Boîtier laqué à l'extérieur - peinture spéciale - poudre de pol-yester comme protection contre la corrosion (sur demande)	-A2

Avec isolation acoustique contre le bruit de pas 3 mm, collée sur toute la surface -A3

Pieds de réglage

Pieds de réglage 70 mm	-07

Pieds de réglage 130 mm -13

Recouvrement de protection pour le montage

Sans recouvrement de protection pour le montage -M0

Avec insert de carton, pas résistant au poids d'une personne -M1

Avec insert en bois stable, résistant au poids d'une personne -M2

Découpes / coupes en biseau

Sans découpes dans la pièce borgne 		-A0

Avec découpes carrées dans l'élément borgne	-A1

Avec découpes rondes dans l'élément borgne	-A2

Avec coupe en biseau sur l'élément borgne	-A3

Isolement acoustique

Sans isolement acoustique dans la pièce borgne -S0

Isolement acoustique avec recouvrement central, 2 tôles de cloisonnement en tôle d'acier galvanisée, peinture noire et un recouvrement central en tôle d'aluminium 2 mm, ano-disé naturel. Tôle de cloisonnement monté dans la con-duite, l'espace intermédiaire doit être rembourré d'un ma-tériau isolant à fournir par le client	-S1