Aktiver Bodenkonvektor Typ CNVA

Ausschreibungstext

Trittstabiler Hochleistungs-Bodenkonvektor CNVA für Zwangskonvektion. Bestehend aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit Rahmen und Gitterauflage aus stranggepresstem Aluminium, Standard eloxiert E6EV1. Alle Innenteile lackiert RAL 9005, schwarz.

Wärmetauscher 2-Leiter (Standard); 4-Leiter Wärmetauscher (optional), zum Kühlen und Heizen, mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminiumrippen, geeignet für Wasserqualität nach VDI2035. Der Ventilator wird von einem effizienten und elektronisch kommutierten EC-Motor (24 V DC) angetrieben, welcher stufenlos von 0-100% (0- 10 V DC) geregelt werden kann.

Der Bodenkonvektor SCHAKO CNVA 150/190 ist standardmäßig mit einer Kondensatwanne aus schwarz lackiertem Edelstahlblech ausgerüstet. Zur Optimierung der Wartung ist der Ventilator werkzeuglos entnehmbar und der Wärmetauscher kann ca. 45° nach oben geschwenkt werden.

Die von innen justierbaren Füße können auch im Einbauzustand von der Raumseite verstellt werden und verfügen zur Raumseite über entkoppelte Befestigungspunkte für die einfache Befestigung des Konvektors am Boden.

Standardmäßig sind alle Geräte beim Transport mit einer stabilen Kartoneinlage ausgestattet, zum Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung. Die trittstabile Gittereinlage ist wahlweise als Linearrost oder Rollrost erhältlich.

Fabrikat: SCHAKO Typ CNVA.

Ausführungungsvarianten

Höhe / Modell H=bei Standardrosthöhe ohne Stellfüße

--- H=106 mm B=270 mm (-106), nur Heizung / 2-Leiter

--- H=150 mm B=350 mm (-150)

--- H=190 mm B=350 mm (-190)

Ausführung / Variante

--- 2-Leiter-Register (-H2), Kühlung oder Heizung

--- 4-Leiter-Register (-H4), für Ausführungen H=150 und H=190, Kühlung und Heizung, mit Kondensatwanne

Nominale Länge (NL)

--- Nominale Länge 1150 mm (-N1)

--- Nominale Länge 2000 mm (-N2)

--- Nominale Länge 2750 mm (-N3)

Gehäuseposition

--- Wärmetauscher / Register Standard (-S), LG = NL

--- Wärmetauscher / Register Mitte (-M), LG>NL

--- Wärmetauscher / Register Links (-L), LG>NL

--- Wärmetauscher / Register Rechts (-R), LG>NL

Länge Gesamt (LG) (*)

Die Gesamtlänge muss immer 4-stellig eingetragen werden

--- Kleinste Länge > Nominale Länge

--- Größte Länge = 3000 mm

Gitterauflage / Rahmen

--- Gitterauflage Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1 (-G1)

--- Gitterauflage Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-G2)

--- Gitterauflage Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-G3)

Trittstabile Gittereinlage

--- Ohne Gittereinlage (-00)

--- Lineargitter Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1(-L1)

--- Lineargitter Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-L2)

--- Lineargitter Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-L3)

--- Rollrost Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1 (-R1)

--- Rollrost Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-R2)

--- Rollrost Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-R3)

Stutzendurchmesser / mit oder ohne Gummilippendichtung

--- Ohne Primärluftstutzen (-P0)

--- Rechteckstutzen nur Typ H=106 (-P1)

--- DN 78 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 150 und Höhe 190 (-P2)

--- DN 98 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (-P3)

--- DN 123 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (-P4)

--- DN 78 mit Gummilippendichtung, nur Höhe 150/190 (-P5)

--- DN 98 mit Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (-P6)

--- DN 123 mit Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (-P7)

Primärluftstutzen / Position

--- Ohne Primärluftstutzen (-0)

--- Primärluftstutzen seitlich links (-1)

--- Primärluftstutzen seitlich rechts (-2)

--- Primärluftstutzen Frontseite links (Raumseite) (-3)

--- Primärluftstutzen Frontseite rechts (Raumseite) (-4)

Anschlusspostion der Wasseranschlüsse

--- Anschlussposition seitlich links (Stirnseite) (-W1)

--- Anschlussposition seitlich rechts (Stirnseite) (-W2)

--- Anschlussposition Frontseite links (Raumseite) (-W3)

--- Anschlussposition Frontseite rechts (Raumseite) (-W4)

Wasseranschlüsse / Hydraulikanschluss

--- Ohne werkseitig vorgerüstete Wasseranschlüsse (-0)

--- Ventilgarnitur 2-Leiter lose geliefert, bestehend aus 1 Durchgang-Ventil, 1 Rücklaufverschraubung mit integrierter Voreinstellung der kv-Werte (-1)

--- Ventilgarnitur 2-Leiter lose geliefert, bestehend aus 1 Durchgang-Ventil, 1 Rücklaufverschraubung mit integrierter Voreinstellung der kv-Werte (-2)

--- Mit werkseitig vorgerüsteten Wasseranschlüssen (flex) (-3)

--- Mit montiertem Durchgangsventil (**), Absperrventil ohne Stellantrieb NL+100 mm (-4)

--- Mit montiertem Durchgangsventil (**), Absperrventil und Stellantrieb thermisch 24 V 2P NL+100 mm (-5)

--- Mit montiertem Durchgangsventil (**), Absperrventil und Stellantrieb thermisch stetig 24 V NL+100 mm (-6)

--- Mit montiertem Durchgangsventil(**), Absperrventil und Stellantrieb stetig 24 V (motorisch) NL+100 mm (-7)

Steuerung

--- Elektrobox IP65 mit Standard Elektro-Anschlussplatte und Federklemmen (-S0)

--- Elektrobox IP65 mit Elektro-Steuerungsplatte und Federklemmen (-S1)

Endstück

--- Bandausführung Mittelteil ohne Endstück (-E0)

--- Bandausführung mit Endstück rechts (-ER)

--- Bandausführung mit Endstück links (-EL)

--- Einzelposition mit 2 Endstücke (-E2)

Außenbeschichtung

--- Gehäuse innen und außen lackiert RAL 9005 (-A1)

--- Gehäuse außen lack. Rostschutz mit Polyesterpulver (-A2)

--- Gehäuse außen mit Trittschallisolierung 3 mm (-A3)

Verstellbare Füße

--- Verstellbare Höhe 70 mm (-07)

--- Verstellbare Höhe 130 mm (-13) (Beschränkt auf die Abmessungen des Geräts im Typ H=106)

Montageschutzabdeckung

--- Ohne Montageschutzabdeckung (-M0)

--- Mit Kartoneinlage 7 mm Wellpappe (-M1)

--- Mit trittstabiler Holzeinlage (-M2)

Kondensatpumpe

--- Ohne Kondensatpumpe (-K0)

--- Mit Kondensatpumpe lose geliefert (-K1), Typ H=150 und H=190

--- Mit eingebauter Kondensatpumpe, nur in Verbindung mit Verlängerung des Bodenkanals NL+200 mm, nur Höhe 150 und Höhe 190 mm (-K2)

CNVAZ- Zubehör zu CNVA (gegen Mehrpreis)

Höhe / Modell (*)

--- H=106 mm; B=270 mm (-106)

--- H=150 mm; B=350 mm (-150)

--- H=190 mm; B=350 mm (-190)

Ausführung / Variante (*)

--- Blindstück ohne Wärmetauscher (-H0).

--- Eckstück ohne Wärmetauscher (-H5)

Winkelangabe für Eckstück / Blindelement (3 Stellen) (*)

--- Blindstück 180

--- Eckstück 035 bis 325

Länge 1 (4 Stellen) (*)

--- LG Blindstück 0600 – 3000 mm

--- Schenkellänge 1 f.Eckstück=Konvektorbreite +300 mm min

--- Schenkellänge 1 f.Eckstück=Konvektorbreite +500 mm max.

Länge 2 (4 Stellen) (*)

--- Bei Blindstück 0000 eintragen

--- Schenkellänge 1 f.Eckstück=Konvektorbreite +300 mm min

--- Schenkellänge 1 f.Eckstück=Konvektorbreite +500 mm max.

Gitterauflage / Rahmen

--- Gitterauflage Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1 (-G1)

--- Gitterauflage Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-G2)

--- Gitterauflage Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-G3)

Trittstabile Gittereinlage

--- Ohne Gittereinlage (-L0)

--- Lineargitter Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1(-L1)

--- Lineargitter Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-L2)

--- Lineargitter Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-L3)

--- Rollrost Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1 (-R1)

--- Rollrost Aluminium schwarz eloxiert E6/EV6 (-R2)

--- Rollrost Aluminium Bronze eloxiert E6/C33 (-R3)

Stutzendurchmesser / mit oder ohne Gummilippendichtung

--- Ohne Primärluftstutzen (-P0)

--- Rechteckstutzen, nur Typ H=106 (-P1)

--- Stutzen DN 78 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 150 und Höhe 190 (-P2)

--- Stutzen DN 98 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (- P3)

--- Stutzen DN 123 ohne Gummilippendichtung, nur Höhe 190 (-P4)

--- Stutzen DN 78 mit Gummilippendichtung, nur Höhe 150 und Höhe 190 (-P5)

--- Stutzen DN 98 mit Gummilippendichtung, Höhe 190 (-P6)

--- Stutzen DN 123 mit Gummilippendichtung, Höhe 190 (-P7)

Primärluftstutzen / Position

--- Ohne Primärluftstutzen (-0)

--- Primärluftstutzen seitlich links (-1)

--- Primärluftstutzen seitlich rechts (-2)

--- Primärluftstutzen Frontseite links (Raumseite) (-3)

--- Primärluftstutzen Frontseite rechts (Raumseite) (-4)

--- Primärluftstutzen mittig Blindstück (-5)

--- Mit zwei Primärluftstutzen mittig Blindstück (-6)

Endstück

--- Bandausführung Mittelteil ohne Endstück (-E0)

--- Einzelposition mit 2 Endstücke (-E2)

--- Bandausführung mit Endstück rechts (-ER)

--- Bandausführung mit Endstück links (-EL)

Außenbeschichtung

--- Gehäuse innen und außen lackiert RAL 9005 (-A1)

--- Gehäuse außen lackiert als Rostschutz Polyesterpulver (-A2)

--- Gehäuse außen mit Trittschallisolierung 3 mm (-A3)

Verstellbare Füße

--- Verstellbare Höhe 70 mm (-07)

--- Verstellbare Höhe 130 mm (-13) (Beschränkt auf die Abmessungen des Geräts im Typ H=106)

Montageschutzabdeckung

--- Ohne Montageschutzabdeckung (-M0)

--- Mit Kartoneinlage 7 mm Wellpappe (-M1)

--- Mit trittstabiler Holzeinlage (-M2)

Ausschnitte/ Schrägschnitt

--- Ohne Ausschnitte im Blindelement (-A0)

--- Mit Ausschnitte eckig in Blindelement (Linearrost) (-A1)

--- Mit Ausschnitte eckig in Blindelement (Rollrost) (-A2)

--- Mit Ausschnitte rund in Blindelement (Linearrost) (-A3)

--- Mit Ausschnitte rund in Blindelement (Rollrost) (-A4)

--- Mit Schrägschnitt an Blindelement (Linearrost) (-A5)

--- Mit Schrägschnitt an Blindelement (Rollrost) (-A6)

Schallschott

--- Ohne Schallschott im Blindelement (-S0)

--- Schallschott mit Mittenabdeckung, 2 Schottbleche aus verzinktem Stahlblech, schwarz beschichtet sowie einer Mittenabdeckung aus 2 mm Aluminiumblech, naturfarben eloxiert. Schottbleche werkseitig im Kanal montiert, Ausstopfen des Zwischenraums mittels bauseits beizustellendem Dämmmaterial (-S1).