Kombinationsdeckendurchlass für Zuluft und Abluft Typ COMBIDQJ

Ausschreibungstext

Bestehend aus einer quadratischen Frontplatte, Abluft in perforierter Ausführung mittig angeordnet, Zuluft mit kreisförmigem Lamellenbild. Mit mittig drehbar gelagerten, aerodynamischen radial angeordneten Luftlenklamellen in Tragflügelform aus Kunststoff Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) oder RAL 9005 (schwarz - STANDARD). Im äußeren Bereich angeordnet, geeignet für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen, geeignet für Kühlfall bis -10K. Mit Frontplatte bestehend aus Stahlblech, mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß - STANDARD). Mit verdeckter Schraubmontage.

Fabrikat: SCHAKO Typ COMBIDQJ

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-SAKC) aus Stahlblech verzinkt mit 2 seitlichen Stutzen

- 	mit Gummilippendichtung an beiden Anschlussstutzen (-GD1)

-	mit Drosselklappe und Seilzugverstellung an beiden Anschlussstutzen (-DK2)