Diffuseur plafonnier pour air soufflé et air COMBIDQJ

Texte d’appel d‘offre

Diffuseur plafonnier pour air soufflé et air extrait type COMBIDQJ

Composé d'une plaque frontale carrée avec une zone d'extraction avec perforations au milieu du diffuseur et une zone de soufflage avec des ailettes formant un cercle et dis-posées sur la partie extérieure. Ailettes de déflexion orien-tables, aérodynamiques, en forme d'ailes portantes, disposé-es radialement, en plastique de couleur similaire à RAL 9010 (blanc) ou RAL 9005 (noir - STANDARD). À l'extérieur, con-vient pour les installations à débit variable et le refroidisse-ment jusqu'à -10 K. Avec plaque frontale en tôle d'acier, re-vêtement par poudre RAL 9010 (blanc - STANDARD) de haute qualité. Avec montage à vis cachées.

Modèle : SCHAKO type COMBIDQJ

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-SAKC) en tôle d'acier galva-nisé, avec deux manchons latéraux

- 	Avec joint à lèvres en caoutchouc sur les deux man-chons de raccordement (-GD1)

-	Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de commande sur les deux manchons de

raccordement (-DK2)