Kombinationsschlitzdurchlass für Zuluft und Abluft COMBIDSC

Ausschreibungstext

Kombinationsschlitzdurchlass für Zu- und Abluft, geeignet für Wand- oder Deckeneinbau. Hochinduktiver Schlitzdurchlass in der Zuluft, freier Querschnitt, Widerstand und Lautstärke in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Zuluftteil mit drehbar gelagerten Luftlenklamellen. Abluftteil ohne Lamellen, mit Lochblech aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz).

Fabrikat: SCHAKO Typ COMBIDSC-...-ZA-…

Ausführung (Schlitzanzahl):

-	2-schlitzig (1 x Zuluft / 1 x Abluft) (-2)

-	4-schlitzig (2 x Zuluft / 2 x Abluft) (-4)

Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil, bestehend aus:

-	Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil Standard (-R0)

-	schmales Rahmenprofil (-S0)

-	Sonder-Rahmenprofil (-P0)

-	Rahmenoberfläche:

-	naturfarben eloxiert (Standard, -ELOX)

-	lackiert RAL 9006 (weißaluminium, -9006)

-	lackiert RAL 9010 (weiß, -9010)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton (-xxxx)

Lamellenfarbe:

Zuluftteil mit Luftlenklamellen, drehbar gelagert, in Tragflügelprofilform aus Kunststoff (PVC-Hart). Abluftteil mit Loch-blech lackiert:

-	Lamelle Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz) / Lochblech lackiert RAL 9005 (schwarz) (-L9005) (Standard).

-	Lamelle Farbton ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) / Lochblech lackiert RAL 9006 (weißaluminium) (-L9006).

-	Lamelle Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß) / Lochblech lackiert RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	Lamelle RAL-Farbton frei wählbar) / Lochblech im selben Farbton (-Lxxxx).

Lamellenstellung für Luftstrahl:

-	Lamellen vertikal ausblasend (-V).

-	Lamellen einseitig horizontal ausblasend (-S).

Länge / Ausführung:

Einzelausführung (-N)

-	1000 mm (Kastenlänge KL = 1040 mm) (-N-01000).

-	1500 mm (Kastenlänge KL = 1540 mm) (-N-01500).

-	Länge in mm, frei wählbar (-N-xxxxx, immer 5-stellig).

Bandausführung (-B)

-	Länge in mm, als Band (-B-xxxxx).

Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung. Mit Verbindungsstifte, lose mitgeliefert (je 2x pro Verbindung).

Funktionsbedingt ist der Kombinationsschlitzdurchlass COMBIDSC nur mit Anschlusskasten bzw. mit Blindstück lieferbar.

Montage:

-	Feste Verbindung (-FV, Standard).

-	Nur mit Anschlusskasten möglich.

-	Standard bei den Ausführungen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-S0 und COMBIDSC-P0.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit dem Anschlusskasten fest verbunden.

-	Verdeckte Montage (-VM).

-	Nur mit Anschlusskasten möglich.

-	Möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 und COMBIDSC-S0-Z2 (mit Zusatzprofil).

-	Nicht möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben an der Traverse im Anschlusskastengehäuse befestigt.

-	Klemmbügel (-KB, Standard)

-	Nur bei Ausführung mit Blindstück (-BS1) ohne Anschlusskasten möglich.

-	Schrauben und Klemmbügel werden lose geliefert.

-	Möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 und COMBIDSC-S0-Z2 (mit Zusatzprofil).

-	Nicht möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben (im Lieferumfang) am Klemmbügel befestigt.

-	Für die Montage ist eine rückseitige Zugängigkeit nicht erforderlich!

-	Montage mit Gegentraverse (-GT).

-	Nur bei Ausführung mit Blindstück (-BS1) ohne Anschlusskasten möglich.

-	Schrauben und Klemmbügel werden lose geliefert.

-	Möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 und COMBIDSC-S0-Z2 (mit 			Zusatzprofil).

-	Nicht möglich bei den Ausführungen COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-	Der Schlitzdurchlass wird mit verdeckten Schrauben (im Lieferumfang) an der Gegentraverse (Traversen-bügel) befestigt.

-	Für die Montage ist eine rückseitige Zugängigkeit erforderlich!

Zubehör:

-	Endstücke, aus Aluminium (Farbton wie Rahmen).

-	lose geliefert (-ES, Paar) (Standard).

-	beidseitig werkseitig angebaut (-EB).

-	links werkseitig angebaut (-EL).

-	rechts werkseitig angebaut (-ER).

-	ohne Endstück (-E0).

-	Zusatzprofil aus Aluminium (Farbton wie Rahmen), nur bei COMBIDSC-S0 möglich:

-	Z I (-Z1), Anschluss von Deckenplatten.

-	Z II (-Z2), Anschluss von Paneeldecken.

-	Z III (-Z3), Anschluss von Deckenplatten.

-	ohne Zusatzprofil (-Z0).

-	Blindstück (nur ohne Anschlusskasten möglich), Montage nur mit Klemmbügel (-KB, Standard) oder Gegentraverse (-GT) möglich.

-	aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz) (-BS1).

-	ohne Blindstück (-BS0, nur in Verbindung mit Anschlusskasten möglich).

-	Anschlusskasten (-ASK-26), aus Stahlblech verzinkt (-SV), mit Aufhängelaschen, ohne Einnietmutter (-E0, Standard) bzw. mit Einnietmutter (-EM).

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	2-schlitzig (1 x Zuluft / 1 x Abluft) (-2)

-	4-schlitzig (2 x Zuluft / 2 x Abluft) (-4)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzellänge (-N, Kastenlänge max. 1500 mm)

-	Bandausführung (-B, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

-	Länge:

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	Länge in mm, frei wählbar (-xxxxx, immer 5-stellig)

-	Kastenmontage:

-	Feste Verbindung (-FV) (Standard).

-	Verdeckte Montage (-VM) (nur möglich bei Aus-führung COMBIDSC-R0 und bei COMBIDSC-P0 und COMBIDSC-S0-Z2).

-	Material:

-	Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe, aus Stahlblech verzinkt, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung:

-	im Anschlusskastengehäuse (bei Stutzenlage seitlich S1 und S2) (-DK1).

-	im Anschlussstutzen, mit Seilzugverstellung (bei Stutzenlage von oben S0) (-DK2).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezial-gummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0)

-	mit Kastenisolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Kastenisolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 47 mm, immer 3-stellig)

-	Kastenhals:

-	Kastenhals Standard (-KVS)

-	Kastenhals in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe = 45 - 200 mm, immer 3-stellig)

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen beidseitig seitlich (-S1) (Standard).

-	Stutzen einseitig seitlich (-S2).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Abhängung:

-	ohne Einnietmutter (-E0).

-	mit Einnietmutter (-EM), aus Messing.

-	Eckwinkel (-EW-26), Rahmen und Blindprofil bestehend aus Aluminiumstrangpressprofil. Mit 4 Verbindungslaschen (-VL, im Lieferumfang) aus Aluminium (Farbton wie Rahmen), lose mitgeliefert.

-	Ausführung (Schlitzanzahl):

-	2-schlitzig (1 x Zuluft / 1 x Abluft) (-2)

-	4-schlitzig (2 x Zuluft / 2 x Abluft) (-4)

-	Rahmenprofil:

-	Rahmenprofil Standard (-R0)

-	schmales Rahmenprofil (-S0)

-	Sonder-Rahmenprofil (-P0)

-	Rahmenoberfläche:

-	Aluminium naturfarben eloxiert (Standard, -ELOX)

-	Aluminium lackiert

-	RAL 9006 (weißaluminium, -9006)

-	RAL 9010 (weiß, -9010)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton (-xxxx)

-	Farbe Blindprofil: aus Aluminium lackiert

-	ähnlich RAL 9005 (schwarz) (-B9005) (Standard).

-	ähnlich RAL 9006 (weißaluminium) (-B9005).

-	ähnlich RAL 9010 (weiß) (-B9010).

-	RAL-Farbton frei wählbar (Bxxxx).

-	Winkel zwischen den Schenkeln:

-	90° (-090).

-	Winkel nach Wahl (-xxx), Werte Winkel zwischen  = 90° (-090, Standard) bis 170° (-170) möglich.

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge L=250 bei Ausführung 2-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge L=250 bei Ausführung 2-schlitzig / L=400 bei Ausführung 4-schlitzig

-	Zusatzprofil:

-	ohne Zusatzprofil (-Z0) (Standard).