Diffuseur à fentes combiné pour air soufflé et air extrait COMBIDSC

Texte d`appel d`offre

Diffuseur à fentes combiné pour air soufflé et air extrait, convient au montage mural ou plafonnier. Diffuseur à fentes à haute induction sur le côté d'air soufflé, section libre de passage, résistance et puissance acoustique restant identiques dans toutes les positions des ailettes.

Unité d'air soufflé avec des ailettes de déflexion orientables. Unité d'air extrait sans ailettes, avec tôle d'acier perforée peinte en RAL 9005 (noir).

Modèle : SCHAKO type COMBIDSC-...-ZA-…

Version (nombre de fentes) :

-	À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2)

-	À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4)

Cadre en profilé extrudé d'aluminium, composé de :

-	Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre standard (-R0)

-	Profilé de cadre étroit (-S0)

-	Profilé de cadre spécial (-P0)

-	Surface du cadre :

-	Anodisée couleur naturelle (standard, -ELOX)

-	Peinte en couleur RAL 9006 (aluminium blanc, -9006)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, -9010)

-	Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx)

Couleur des ailettes :

Unité d'air soufflé avec des ailettes de déflexion au profil aérodynamique orientables en matière plastique (PVC rigide). Unité d'air extrait avec tôle perforée peinte :

-	Ailette dans une couleur similaire à RAL 9005 (noir) / tôle perforée peinte en RAL 9005 (noir) (-L9005) (standard).

-	Ailette dans une couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) / tôle perforée peinte en RAL 9006 (aluminium blanc) (-L9006).

-	Ailette dans une couleur similaire à RAL 9010 (blanc) / tôle perforée peinte en RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-	Couleur RAL de l'ailette à choisir librement / tôle perforée dans la même couleur (-Lxxxx).

Position des ailettes pour jet d'air :

-	Ailettes pour soufflage vertical (-V).

-	Ailettes pour soufflage horizontal d'un côté (-S).

Longueur / version :

Version individuelle (-N)

-	1000 mm (longueur du plénum KL = 1040 mm) (-N-01000).

-	1500 mm (longueur du plénum KL = 1540 mm) (-N-01500).

-	longueur en mm, à choisir librement (-N xxxxx, toujours à 5 chiffres).

Version en bande (-B)

-	Longueur en mm, en bande (-B-xxxxx).

Division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande. Avec goupilles de raccordement, livrées non montées (2 par raccord).

En fonction de l'utilisation, le diffuseur à fentes combiné COMBIDSC est disponible seulement avec plénum de raccordement ou avec pièce borgne.

Montage :

-	Raccordement fixe (-FV, standard).

-	Seulement possible avec plénum de raccordement.

-	Standard pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-S0 et COMBIDSC-P0.

-	Le diffuseur à fentes est raccordé au plénum de raccordement de manière fixe.

–	Montage à vis cachées (-VM).

-	Seulement possible avec plénum de raccordement.

-	Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire).

-	Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur la traverse dans le boîtier du plénum de raccordement à l'aide de vis cachées.

-	Étrier de serrage (-KB, standard)

-	Seulement possible pour les versions avec pièce borgne (-BS1) sans plénum de raccordement.

-	Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés.

-	Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire).

-	Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

--	Le diffuseur à fentes est fixé sur l'étrier de serrage à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, un accès au diffuseur par l'arrière n'est pas nécessaire !

-	Montage avec contre-traverse (-GT).

-	Seulement possible pour les versions avec pièce borgne (-BS1) sans plénum de raccordement.

-	Les vis et l'étrier de serrage sont livrés non montés.

-	Possible pour les versions COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 et COMBIDSC-S0-Z2 (avec profilé complémentaire).

-	Impossible pour les versions COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-	Le diffuseur à fentes est fixé sur la contre-traverse (étrier de la traverse) à l'aide de vis cachées (comprises dans la livraison).

-	Pour le montage, le diffuseur doit être accessible par l'arrière !

Accessoires :

-	Pièces d'extrémité, en aluminium (couleur identique à celle du cadre).

-	Livrées non montées (-ES, paire) (standard).

-	Montées des deux côtés en usine (-EB).

-	Montée à gauche en usine (-EL).

-	Montée à droite en usine (-ER).

-	Sans pièce d'extrémité (-E0).

-	Profilé complémentaire en aluminium (couleur identique à celle du cadre), seulement possible pour COMBIDSC-S0 :

-	Z I (-Z1), raccordement à des plaques de plafond.

-	Z II (-Z2), raccordement à des plafonds à lames.

-	Z III (-Z3), raccordement à des plaques de plafond.

-	Sans profilé complémentaire (-Z0).

-	Pièce borgne (uniquement possible sans plénum de raccordement), montage seulement possible avec étrier de serrage (-KB, standard) ou contre-traverse (-GT).

-	En tôle d'acier peinte en RAL 9005 (noir) (-BS1).

-	Sans pièce borgne (-BS0, uniquement possible en combinaison avec plénum de raccordement).

-	Plénum de raccordement (-ASK-26), en tôle d'acier galvanisée (-SV), avec pattes de suspension, sans écrou à river (-E0, standard) ou avec écrou à river (-EM).

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2)

-	À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4)

-	Version individuelle / en bande :

-	Longueur individuelle (-N, longueur du plénum max. 1500 mm)

-	Version en bande (-B, division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande)

-	Longueur :

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	Longueur en mm, à choisir librement (-xxxxx, toujours à 5 chiffres)

-	Montage du plénum :

-	Raccordement fixe (-FV) (standard).

-	Montage à vis cachées (-VM) (seulement possible pour les versions COMBIDSC-R0, COMBIDSC-P0 et COMBIDSC-S0-Z2).

-	Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard).

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Avec clapet d'étranglement, en tôle d'acier galvanisée, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air :

-	Dans le boîtier du plénum de raccordement (avec le manchon situé sur la face latérale S1 et S2) (-DK1).

-	Dans le manchon de raccordement, avec réglage par câble de commande (avec le manchon situé au-dessus S0) (-DK2).

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0)

-	Avec isolation à l'intérieur du plénum (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale = diamètre du manchon + 47 mm, toujours à 3 chiffres)

-	La partie la plus étroite du plénum :

-	Version standard de la partie la plus étroite du plénum (-KVS)

-	Col du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale = 45 - 200 mm, toujours à 3 chiffres)

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	Manchons sur les deux faces latérales (-S1) (standard).

-	Manchon sur une face latérale (-S2).

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Suspension :

-	Sans écrou à river (-E0).

-	Avec écrou à river (-EM), en laiton.

-	Cornière d'angle (-EW-26), cadre et profilé borgne en profilé extrudé d'aluminium. Avec 4 éclisses d'assemblage (-VL, comprises dans la livraison) en aluminium (couleur identique à celle du cadre), livrées non montées.

-	Version (nombre de fentes) :

-	À 2 fentes (1 pour l'air soufflé / 1 pour l'air extrait) (-2)

-	À 4 fentes (2 pour l'air soufflé / 2 pour l'air extrait) (-4)

-	Profilé de cadre :

-	Profilé de cadre standard (-R0)

-	Profilé de cadre étroit (-S0)

-	Profilé de cadre spécial (-P0)

-	Surface du cadre :

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (standard, -ELOX)

-	Aluminium peint

-	RAL 9006 (aluminium blanc) (-9006)

-	RAL 9010 (blanc, -9010)

-	Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx)

-	Couleur du profilé borgne : en aluminium peint

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-B9005) (standard).

-	Couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-B9005).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-B9010).

-	Couleur RAL à choisir librement (Bxxxx).

-	Angle entre les côtés :

-	90° (-090).

-	Angle au choix (-xxx), valeurs possibles entre a = 90° (-090, standard) et 170° (-170).

-	Longueur côté gauche (a) :

-	Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / L=400 pour version à 4 fentes

-	Longueur côté droit (b) :

-	Longueur standard L=250 pour version à 2 fentes / L=400 pour version à 4 fentes

-	Profilé complémentaire :

-	Sans profilé complémentaire (-Z0) (standard).