Diffusore lineare combinato per mandata e ripresa Typ COMBIDSC

Descrittivo di capitolato

Diffusore lineare combinato per mandata e ripresa, adatto per il montagigo a parete o a soffitto. Alta induzione in mandata, sezione trasversale libera, perdita di carico e livello sonoro inalterata indipendentemente dalla posizione dei deflettori.

Sistema di mandata con deflettori orientabili profilati. Sistema di ripresa senza deflettori ma con lamiera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero).

Marca: SCHAKO Tipo COMBIDSC-...-ZA-…

Esecuzione (numero di feritoie):

-		2 feritoie (1 x mandata / 1 x ripresa) (-2)

-			4 feritoie (2 x mandata / 2 x ripresa) (-4)

Telaio in profilo in acciaio pressofuso, composto da:

-		Profilo telaio:

-		profilo telaio standard (-R0)

-		profilo telaio stretto (-S0)

-		profilo telaio speciale (-P0)

-		Superficie del telaio:

-		colore naturale anodizzato (standard, -ELOX)

-		verniciato in RAL 9006 (grigio alluminio, -9006)

-		verniciato in RAL 9010 (bianco, -9010)

-		verniciato in un altro colore RAL (-xxxx)

Colore dei deflettori:

Sistema di mandata con deflettori orientabili profilati in plastica (PVC duro). Sistema di ripresa con lamiera forata verniciata:

-			deflettori in colorazione simile a RAL 9005 (nero) / lamiera forata verniciata in RAL 9005 (nero) (-L9005) (standard)

-			deflettori in colorazione simile a RAL 9006 (grigio alluminio) / lamiera forata verniciata in RAL 9006 (grigio alluminio) (-L9006).

-			deflettori in colorazione simile a RAL 9010 (bianco) / lamiera forata verniciata in RAL 9010 (bianco) (-L9010).

-			deflettori in colorazione RAL liberamente selezionabile / lamiera forata nello stesso colore (-Lxxxx).

Posizione deflettori per lancio aria:

-		deflettori con lancio verticale (-V)

-		deflettori con lancio orizzontale unilaterale (-S).

Lunghezza / Esecuzione:

Diffusore singolo (-N)

-		1000 mm (lunghezza camera di raccordo KL=1040mm) (-N-01000).

-		1500mm (lunghezza camera di raccordo KL=1540 mm) (-N-01500).

-		lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx codice sempre 5 posizioni)

Esecuzione a nastro (-B)

-		lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx).

suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKOnell´esecuzione a nastro. Con spine di collegamento fornite sfuse (2 x ogni collegamento).

In base alla funzione, il diffusore combinato COMBIDSC è disponibile o con camera di raccordo o con elemento terminale.

Montaggio:

-		Fissaggio permanente (-FV, standard).

-		possibile solo con camera di raccordo.

-		Standard nelle esecuzioni COMBIDSC-R0-.../ COMBIDSC-S0-... e COMBIDSC-P0.

-		Il diffusore lineare viene collegato in modo permanente alla camera di raccordo.

-		Montaggio viti nascoste (-VM)

-		possibile solo con camera di raccordo.

-		Possibile per le esecuzioni COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 e COMBIDSC-S0-Z2 (con profilo aggiuntivo).

-		Non possibile per le esecuzioni COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-		Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di raccordo con viti nascoste.

-		Morsetto di fissaggio (-KB, standard)

-		Possibile solo per esecuzione con elemento cieco (-BS1) senza camera di raccordo.

-		Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi.

-		Possibile per le esecuzioni COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 e COMBIDSC-S0-Z2 (con profilo aggiuntivo).

-		Non possibile per le esecuzioni COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-		Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti nascoste (in dotazione).

-		Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro!

-		Montaggio con controtraversa (-GT).

-		Possibile solo per esecuzione con elemento cieco (-BS1) senza camera di raccordo.

-		Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi.

-		Possibile per le esecuzioni COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0 e COMBIDSC-S0-Z2 (con profilo aggiuntivo).

-		Non possibile per le esecuzioni COMBIDSC-S0-Z0 / COMBIDSC-S0-Z1 / -Z3.

-		Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto traversa) con viti nascoste (in dotazione).

-		Per il montaggio occorre poter accedere da dietro!

Accessori:

-		Terminali, in alluminio (stesso colore del telaio).

-		forniti sfusi (-ES, coppia) (standard)

-              con terminali montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB)

-		con terminale a sinistra montato in fabbrica (-EL)

-		con terminale a destra montato in fabbrica (-ER)

-		senza terminale (-E0)

-		Profilo aggiuntivo (possibile solo per COMBIDSC-S0) in alluminio (stesso colore del telaio):

-		Z I (-Z1), collegamento a pannelli di soffitti.

-		Z II (-Z2) collegamento a controsoffitto

-		Z III (-Z3), collegamento a pannelli di soffitti

-		senza profilo aggiuntivo (-Z0)

-		elemento cieco (possibile solo senza camera di raccordo), montaggio possibile solo con morsetto (-KB), standard) o controtraversa (-GT).

-		in lamiera verniciata RAL 9005 (nero) (-BS1)

-		senza elemento cieco (-BS0, possibile solo con camera di raccordo).

-		Camera di raccordo (-ASK-26), in lamiera d´acciaio zincato (-SV) con asole di sospensione, senza rivetti (-E0, standard) o con rivetti (-EM).

-		Esecuzione (numero di feritoie):

-	2 feritoie (1 x mandata / 1 x ripresa) (-2)

-	4 feritoie (2 x mandata / 2 x ripresa) (-4)

-		Esecuzione singola / a nastro:

-	lunghezza singola (-N, lunghezza camera di raccordo max. 1500 mm)

-	esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione

a nastro)

-		Lunghezza:

-	1000 mm (-01000)

-	1500 mm (-01500)

-	lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, codice a 5 posizioni)

-		Montaggio camera di raccordo:

-	Fissaggio permanente (-FV) (standard).

-	montaggio viti nascoste (-VM) (possibile solo per COMBIDSC-R0, COMBIDSC-P0 e per COMBIDSC-S0-Z2).

-		Materiale:

-	lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard).

-		Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura, in lamiera d'acciaio zincato, regolabile, per una facile regolazione della portata d'aria:

-	nel corpo della camera di raccordo (con posizione manicotti laterale S1 e S2) (-DK1)

-	nel manicotto di raccordo con regolazione tramite cavetto (con posizione

manicotto dall´alto S0) (-DK2).

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di

raccordo.

-		Isolamento:

-	senza isolamento (-I0)

-	con isolamento camera di raccordo interno (-li) isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno della camera di raccordo (-la), isolamento termico all'esterno della camera di raccordo.

-		Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza m			in = diametro manicotto + 47 mm, codice a 3 posizioni)

-	Collo della camera di raccordo:

-	collo della camera di raccordo standard (-KVS)

-	collo della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza minima = 45-200 mm, codice a 3 posizioni)

-	Posizione manicotto:

-		Manicotto dall´alto (-S0).

-		Manicotti laterali bilaterali (-S1) (standard).

-		Manicotti sullo stesso lato (-S2).

-	Diametro manicotto:

-		diametro manicotto standard (-SDS)

-		diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni).

-	Sospensione:

-		senza dado rivettato (-E0)

-		con dado rivettato (-EM), in ottone.

-		Angolare (-EW-26), telaio e profilo cieco composti da profilato in alluminio pressofuso. Con 4 fascette di montaggio (-VL, in dotazione) in alluminio (colore come il telaio), fornite sfuse.

-		Esecuzione (numero di feritoie):

-	2 feritoie (1 x mandata / 1 x ripresa) (-2)

-	4 feritoie (2 x mandata / 2 x ripresa) (-4)

-		Profilo telaio:

-		profilo telaio standard (-R0)

-		profilo telaio stretto (-S0)

-		profilo telaio speciale (-P0)

-		Superficie del telaio:

-		alluminio naturale anodizzato (standard, -ELOX))

-		alluminio verniciato

-	RAL 9006 (alluminio bianco, -9006)

-	RAL 9010 (bianco, -9010)

-	verniciato in un altro colore RAL (-xxxx)

-		Colore profilo cieco: in alluminio verniciato

-		simile a RAL 9005 (nero) (-B9005, standard)

-		simile a RAL 9006 (alluminio bianco) (-B9005).

-		simile a RAL 9010 (bianco) (-B9010)

-		colore RAL a scelta (Bxxxx).

-		Angolazione fra i lati:

-		90° (-090).

-		angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra a = 90° (-090 standard) e 170° (-170).

-		Lunghezza lato sinistro (a):

-		lunghezza standard L=250 mm nell´esecuzione con 2 feritoie / L=400 mm nell´esecuzione con 4 feritoie

-		Lunghezza lato destro (b):

-		lunghezza standard L=250 mm nell´esecuzione con 2 feritoie / L=400 mm nell´esecuzione con 4 feritoie

-		Profilo aggiuntivo:

-		senza profilo aggiuntivo (-Z0) (standard)