Diffuseur plafonnier pour air soufflé et air COMBIPIL

Texte d’appel d‘offre

Diffuseur plafonnier pour air soufflé et air extrait type COMBIPIL

Composé d'une plaque frontale carrée facile à nettoyer, zone d'extraction avec perforations au milieu du diffuseur, zone de soufflage avec perforations sur la partie extérieure du diffuseur, convient pour les installations à débit variable et pour le refroidissement jusqu'à -10 K. Avec plaque frontale en tôle d'acier, revêtement par poudre RAL 9010 (blanc - STANDARD) de haute qualité. Avec montage à vis cachées.

Modèle : SCHAKO type COMBIPIL

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-SAKC) en tôle d'acier galvanisé, avec deux manchons latéraux

-		Avec joint à lèvres en caoutchouc sur les deux manchons de raccordement (-GD1)

-		Avec clapet d'étranglement et réglage par câble de commande sur les deux manchons de raccordement (-DK2)