Deckenluftdurchlass CPL

Ausschreibungstext

Deckenluftdurchlass Typ CPL für Zu- und Abluft zum Einsatz in Räumen von 2,6 m bis 4 m Höhe. Hochinduktiver Luftdurch-lass, Luftgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz des Zuluftstrahls werden sehr gut abgebaut. Der stabile Luftstrahl und die gute Induktion ermöglichen den Einsatz des Deckenluftdurchlasses CPL im Kühlfall bis zu einem TO  -10 K.

Bestehend aus Adapterblech und Einlauftrichter aus Alumini-um lackiert im Farbton RAL9005 (schwarz). Bei Zuluftausführung zusätzlich mit Mittenteller aus Stahlblech verzinkt.

Fabrikat: SCHAKO Typ CPL-…-Z

-	Abluftausführung ohne Mittenteller.

Fabrikat: SCHAKO Typ CPL-…-A

Ausführungen:

-	nur Deckenluftdurchlass (-E), für bauseitigen Anbau an Deckenplatte.

Nenngröße Einlauftrichter:

-	Nennweite 300 (-3)

-	Nennweite 500 (-5)

Deckenplattenbreite:

-	300 mm (-300)

-	312 mm (-312)

-	600 mm (-600)

-	625 mm (-625)

Folgende bauseitige Deckenplatten sind für den Betrieb mit den Einlauftrichtern geeignet:

-	FQ 16,2% - RG-L15; ∅ 2,5 mm

-	FQ 25,0% - RV-L6; ∅ 2,1 mm

Anschlussmöglichkeit an das Kanalsystem über direkten Schlauch- / Rohranschluss oder über einen Anschlusskasten.

Zubehör:

-	Anschlusskrümmer (-K…) bestehend aus Bogen BGE bzw. BSE mit Verbindungsmuffe aus Stahlblech verzinkt. Nur ohne Anschlusskasten möglich.

Ausführung Bogen:

-	als gepresster Bogen BGE bei Gradzahl

 = 30° (-K030) /  = 45° (-K045) /  = 90° (-K090).

-	Anschlusskasten (SK-R-71-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Zuluftausführung mit integriertem Luftverteilblech.

-	Abluftausführung ohne Luftverteilblech.

-	Dichtungsgummi aus EPDM.

-	mit Drosselklappe (-DK1 / -DK2).

-	aus Stahlblech verzinkt. Drosselbefestigung aus Kunststoff zur Luftmengenregulierung (raumseitig nicht zugänglich) (-DK1).

-	aus Stahlblech verzinkt. Drosselbefestigung aus Kunststoff zur Luftmengenregulierung mit Seilzugverstellung (raumseitig nicht zugänglich) (-DK2).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen, aus Spezialgummi.

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1) im Anschlussstutzen. Bestehend aus Halterung aus Stahlblech verzinkt, Anschlüsse aus Aluminium und Messaufnehmer aus Kunststoff.

-	mit thermischer Isolierung:

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Auswahl Kastenhöhe:

-	Standard (-KHS)

-	frei wählbar (-xxx), Kastenhöhe in mm (Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 137 mm) (Bei SK-R-71-Z-…-DK1/-DK2-…-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S.5)), jedoch mindestens 235 mm (immer 3-stellig).

-	Auswahl Stutzendurchmesser:

-	Standard (-SDS)

-	frei wählbar (-xxx), Stutzendurchmesser in mm (immer 3-stellig).

-	Stutzenlage:

-	S0 = 1 Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen seitlich 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen seitlich 180° versetzt