Diffusore per soffitto CPL

Testo per capitolato

Diffusore per soffitto tipo CPL per mandata e ripresa in locali con altezze comprese fra 2,6 a 4 metri. Diffusore ad alta induzione, ottima riduzione della velocità e della differenza di temperatura del flusso dell´aria. Il lancio stabile e la buona induzione consentono di impiegare il diffusore CPL fino a TO  -10 K (raffreddamento).

Costituito da lamierino di adattamento e cono di aspirazione in alluminio verniciato RAL 9005 (nero). Nell´esecuzione di mandata dispone anche di piatto intermedio in lamiera d´acciaio zincato.

Prodotto: SCHAKO tipo CPL-…-Z

-	esecuzione di ripresa senza piatto intermedio.

Prodotto: SCHAKO tipo CPL-…-A

Esecuzioni:

-	solo diffusore a soffitto (-E), per il montaggio a cura del cliente alla piastra per soffitto.

Grandezza nominale convogliatore:

-	grandezza 300 (-3)

-	grandezza 500 (-5)

Larghezza piastra a soffitto:

-	300 mm (-300)

-	312 mm (-312)

-	600 mm (-600)

-	625 mm (-625)

Per il funzionamento sono adatti le i seguenti pannelli microforati (a cura del cliente):

-	FQ 16,2% - RG-L15; ∅ 2,5 mm

-	FQ 25,0% - RV-L6; ∅ 2,1 mm

Il collegamento al sistema aeraulico viene effettuato con tu-bo flessibile / attacco al canale diretto o con camera di raccordo.

Accessori:

-	Manicotto di collegamento (-K...) costituito da curva BGE o BSE con manichetta di collegamento in lamiera d´acciaio zincato. Possibile solo senza camera di raccordo.

Esecuzione curva:

-	curva pressofusa BGE con angolazione

α = 30° (-K030) / α = 45° (-K045) / α = 90° (-K090).

-	Camera di raccordo (SK-R-71-...) in lamiera d'acciaio zinca-to, con asole di sospensione.

-	Esecuzione di mandata con equalizzatore integrato.

-	Esecuzione di ripresa senza equalizzatore.

-	Guarnizione di tenuta in gomma in EPDM.

-	con serranda di taratura (-DK1 / -DK2).

-	in lamiera d´acciaio zincato Supporto della serranda in plastica per la regolazione della portata aria (non accessibile dal basso) (-DK1).

-	in lamiera d´acciaio zincato Supporto della serranda in plastica per la regolazione della portata aria tramite cavetto (non accessibile dal basso) (-DK2).

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) applicata al manicotto di raccordo.

-	con dispositivo di misurazione della portata aria (-VME1) nel manicotto di raccordo. Costituito da supporto in lamiera d´acciaio zincato, raccordi in alluminio e trasduttore in plastica.

-	con isolamento termico:

-	interno (-li)

-	esterno (-la)

-	Scelta altezza camera di raccordo:

-	standard (-KHS)

-	liberamente selezionabile (-xxx), altezza della camera di raccordo in mm, (altezza minima = diametro mani-cotto + 137 mm) (per esecuzione SK-R-71-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 tenere conto dell´altezza speciale della ca-mera di raccordo (vedere pag. 5)), ma almeno 235 mm (codice a 3 posizioni).

-	Selezione diametro manicotto:

-	standard (-SDS)

-	liberamente selezionabile (-xxx), diametro manicotto in mm (codice sempre a 3 posizioni).

-	Posizione manicotto:

-	S0 = 1 manicotto dall´alto

-	S1 = 1 manicotto laterale (standard)

-	S2 = 2 manicotti laterali sfalsati di 90°

-	S3 = 2 manicotti laterali sfalsati di 180°