Raumklimamodul CTT

Ausschreibungstext

Aansluitklare klimatiserende lokaalmodule, in zeer smalle constructie van 100 mm voor de decentrale klimatisering van lokalen in het systeem met 2 geleiders. Geschikt voor de ver-ticale inbouw in lichte scheidingsmuren, voor de muur of in gevelbekisting en voor horizontale montage (plafond). Uitvo-ering in verzinkt plaatstaal met warmte- en geluidsisolatie. Eenvoudige toegang tot de module voor montage- en onder-houdsdoeleinden. In de verticale variant een zonder gereed-schap uitneembaar ventilatierooster voor de luchttoevoer en de secundaire lucht, zonder gereedschap uitneembare ISO coarse 40 % secundaire luchtfilter. Warmtewisselaar met aliminium lamellen en koperen buis. Uiterst efficiënte gelu-iddemper van melamineschuim met stromingsoptimalise-ring. Constant regelbare EC-ventilatoren voor het laagste energieverbruik.

Product:		SCHAKO

Type:			klimatiserende lokaalmodule CTT

UITVOERINGEN

Breedte

600 mm													-6

800 mm													-8

Totale hoogte

2200 mm													-2200

xxxx mm													-xxxx

Apparaat, verlenging en kast. Los geleverd voor montage ter plaatse			-0000

Inbouwpositie

secundaire luchtrooster en revisiekap binnen het lokaal				-R

secundaire luchtrooster en revisiekap buiten het lokaal				-A

secundaire luchtrooster binnen en revisiekap buiten het lokaal			-B

secundaire luchtrooster buiten en revisiekap binnen het lokaal			-C

Montagesoort

verticaal in de muur									-V

horizontaal in het plafond								-H

Luchttoevoerrooster

DSX-XXL-W-5											-DSX

DBB-A													-DBB

DSA-F0													-DSA

WGA-Q-F0												-WGA

PAZ-10-13												-PAZ

Kleur luchttoevoerrooster

RAL 9010 (wit)											-22

Kleur frontpaneel/frame x, kleur van de la-mel/nozzle y				-xy

Secundaire luchtrooster

PAZ-10-13												-PAZ

IB1-Q-01													-IB1

AL1														-AL1

Kleur secundaire luchtrooster

RAL 9010 (wit)											-22

Kleur frontpaneel/frame x, kleur van de la-mel/nozzle y				-xy

Positie primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakking							-P0

aan de kast links										-P1

aan de kast rechts										-P2

midden aan de kast bovenkant							-P7

aan de kast achterkant								-P9

Aftakkingsdiameter

zonder primaire luchtaftakking							-0

met DN78 / 60x80 mm								-1

met DN98 / 60x125 mm								-2

met DN98 / 60x125 mm								-3

Positie wateraansluiting

Bovenaan links											-W1

Bovenaan rechts										-W2

Onderaan links											-W3

Onderaan rechts										-W4

Hydraulische aansluitingen

Buizen uit koper zonder hydraulische aansluitin-gen

12 mm													-000

AG-RV ½” x 12											-K0A

AG-RV ¾” x 12											-K0B

met pantserslang (x), flexibele aansluiting (y) en

vrije aansluiting op het hydraulische net (z)						-xyz

Positie elektrische aansluiting

Bovenaan links	-S1

Bovenaan rechts	-S2

Onderaan links		-S3

Onderaan rechts	-S4

Elektrische aansluitkast

zonder elektrische aansluitkast							-0

met elektrische aansluitkast								-1

met voorbekabelde elektrische aansluitkast

voor besturing											-2

Condensaatbak

zonder condensbak									-K0

met condensaatbak, afvoer onderkant links						-K3

met condensaatbak, afvoer onderkant rechts						-K4

Luchtfilter

Filter ISO Coarse 40 % conform ISO 16890

geïn-tegreerd in het secundaire luchtrooster						-G2

Elektrostatische stofvanger								-EF

Toebehoren

ruimtethermostaat

RDG160T

Condensaatpomp

Si-10

Hydraulische regulatie

Combikleppen

-	VPP46.10L0.2

-	VPP46.15L0.2

-	VPP46.15L0.6

-	VPP46.20F1.4

-	VPI46.15L0.2

-	VPI46.15L0.6

-	VPI46.20F1.4

-	VPP46.10L0.2Q

-	VPP46.15L0.2Q

-	VPP46.15L0.6Q

-	VPP46.20F1.4Q

-	VPI46.15L0.2Q

-	VPI46.15L0.6Q

-	VPI46.20F1.4Q

Stelaandrijvingen

-	SAST127475

-	SAPV128561

-	SMPV132351

-	SMPO132353

6-wegsregelkogelkraan

-	VWG41.10-0.25-0.4

-	VWG41.10-0.25-0.65

-	VWG41.10-0.25-1.0

-	VWG41.10-0.4-0.65

-	VWG41.10-0.4-1.0

-	VWG41.10-0.4-1.3

-	VWG41.10-0.4-1.6

-	VWG41.10-0.65-1.0

-	VWG41.10-0.65-1.3

-	VWG41.10-0.65-1.6

-	VWG41.10-1.0-1.3

-	VWG41.10-1.0-1.6

-	VWG41.10-1.0-1.9

-	VWG41.10-1.3-1.6

-	VWG41.10-1.3-1.9

-	VWG41.10-1.6-1.9

-	VWG41.10-1.9-1.9

-	VWG41.10-0.25-1.3

-	VWG41.10-0.25-1.6

-	VWG41.10-0.25-1.9

-	VWG41.10-0.4-0.4

-	VWG41.10-0.4-1.9

-	VWG41.10-0.65-0.65

-	VWG41.10-0.65-1.9

-	VWG41.10-1.0-1.0

-	VWG41.10-1.3-1.3

-	VWG41.10-1.6-1.6

-	VWG41.20-0.65-2.5

-	VWG41.20-1.0-2.5

-	VWG41.20-1.6-2.5

-	VWG41.20-1.6-3.45

-	VWG41.20-2.5-3.45

-	VWG41.20-2.5-4.25

-	VWG41.20-4.25-4.25

-	VWG41.20-0.25-2.5

-	VWG41.20-0.25-3.45

-	VWG41.20-0.25-4.25

-	VWG41.20-0.4-2.5

-	VWG41.20-0.4-3.45

-	VWG41.20-0.4-4.25

-	VWG41.20-0.65-3.45

-	VWG41.20-0.65-4.25

-	VWG41.20-1.0-3.45

-	VWG41.20-1.0-4.25

-	VWG41.20-1.3-2.5

-	VWG41.20-1.3-3.45

-	VWG41.20-1.3-4.25

-	VWG41.20-1.6-4.25

-	VWG41.20-2.5-2.5

-	VWG41.20-3.45-3.45

Draaiaandrijving voor 6-wegsregelkogelkraan

-	GDB341.9E

-	GDB161.9E

-	GDB111.9E