Texte de soumission

Module de climatisation intérieure prêt pour le raccordement de construction très étroite de 100 mm pour la climatisation décentralisé de salles avec système à 2 tubes. Convient pour le montage vertical dans des cloisons légères, devant le mur ou dans des habillages ainsi que pour le montage horizontal (plafond). Version en tôle d'acier galvanisée avec isolation thermique et sonore. Accessibilité facile au module pour des fins de montage et d'entretien. Dans la variante verticale, grilles de ventilation démontables sans outils pour air soufflé et air secondaire, filtre à air secondaire ISO coarse 40% démontable sans outils. Échangeur de chaleur avec ailettes en aluminium et tube en cuivre. Silencieux avec optimisation de flux de efficacité élevé en mousse de mélamine. Ventilateurs EC réglables en continu pour la consommation d'énergie minimale.

Modèle:			SCHAKO

Type:			Module de climatisation intérieure CTT

VERSIONS

| Largeur |
| --- |
| 600 mm | -6 |
| 800 mm | -8 |
| Hauteur totale |
| 2200 mm | -2200 |
| xxxx mm | -xxxx |
| Appareil, pièce de rallonge et plénum. Livrés non montés pour le montage sur site | -0000 |
| Position de montage |
| Grille d'air secondaire et couvercles de révision à l'intérieur de la salle | -R |
| Grille d'air secondaire et couvercles de révision en dehors de la salle | -A |
| Grille d'air secondaire à l'intérieur et couvercles de révision en dehors de la salle | -B |
| Grille d'air secondaire en dehors et couvercles de révision à l'intérieur de la salle | -C |
| Type de montage |
| Vertical dans le mur | -V |
| Horizontal dans le plafond | -H |
| Diffuseur pour air soufflé |  |
| DSX-XXL-W-5 | -DSX |
| DBB-A | -DBB |
| DSA-F0 | -DSA |
| WGA-Q-F0 | -WGA |
| PAZ-10-13 | -PAZ |
| Couleur du diffuseur pour air soufflé |  |
| RAL 9010 (blanc) | -22 |
| Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y | -xy |
| Grille d'air secondaire |  |
| PAZ-10-13 | -PAZ |
| IB1-Q-01 | -IB1 |
| AL1 | -AL1 |
| Couleur de la grille d'air secondaire |  |
| RAL 9010 (blanc) | -22 |
| Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y | -xy |
| Position du manchon pour air primaire |  |
| Sans manchon pour air primaire | -P0 |
| Sur la face gauche du plénum | -P1 |
| Sur la face droite du plénum | -P2 |
| Au centre de la face supérieure du plénum | -P7 |
| Sur la face arrière du plénum | -P9 |
| Diamètre du manchon |  |
| Sans manchon pour air primaire | -0 |
| Avec DN78 / 60x80 mm | -1 |
| Avec DN98 / 60x125 mm | -2 |
| Avec DN98 / 60x125 mm | -3 |
| Position de prise d'eau |  |
| En haut à gauche | -W1 |
| En haut à droite | -W2 |
| En bas à gauche | -W3 |
| En bas à droite | -W4 |
| Raccordements hydrauliques |  |
| Tubes en cuivre sans raccords hydrauliques 12 mm | -000 |
| AG-RV ½” x 12 | -K0A |
| AG-RV ¾” x 12 | -K0B |
| Avec tuyau métallique flexible (x), raccord flexible (y) et raccord libre au réseau hydraulique (z) | -xyz |
| Position de raccord électrique |  |
| En haut à gauche | -S1 |
| En haut à droite | -S2 |
| En bas à gauche | -S3 |
| En bas à droite | -S4 |
| Plénum de raccordement électrique |  |
| Sans plénum de raccordement électrique Avec plénum de raccordement électrique | -0 -1 |
| Avec plénum de raccordement électrique précâblé pour commande | -2 |
| Bac pour condensat |  |
| Sans bac pour condensat | -K0 |
| Avec bac pour condensat, écoulement en bas à gauche | -K3 |
| Avec bac pour condensat, écoulement en bas à droite | -K4 |
| Filtre à air |  |
| Filtre ISO Coarse 40% selon ISO 16890 intégré dans la grille d'air secondaire | -G2 |
| Précipitateur électrostatique | -EF |

Accessoires

| Thermostat d'ambiance |
| --- |
| RDG160T |  |
| Pompe de condensat |
| Si-10 |  |
| Régulation hydraulique |
| Soupapes combinées |  |
| VPP46.10L0.2 |  |
| VPP46.15L0.2 |  |
| VPP46.15L0.6 |  |
| VPP46.20F1.4 |  |
| VPI46.15L0.2 |  |
| VPI46.15L0.6 |  |
| VPI46.20F1.4 |  |
| VPP46.10L0.2Q |  |
| VPP46.15L0.2Q |  |
| VPP46.15L0.6Q |  |
| VPP46.20F1.4Q |  |
| VPI46.15L0.2Q |  |
| VPI46.15L0.6Q |  |
| VPI46.20F1.4Q |  |
| Servomoteurs |  |
| SAST127475 |  |
| SAPV128561 |  |
| SMPV132351 |  |
| SMPO132353 |  |
| Robinet à tournant sphérique à 6 voies |  |
| VWG41.10-0.25-0.4 |  |
| VWG41.10-0.25-0.65 |  |
| VWG41.10-0.25-1.0 |  |
| VWG41.10-0.4-0.65 |  |
| VWG41.10-0.4-1.0 |  |
| VWG41.10-0.4-1.3 |  |
| VWG41.10-0.4-1.6 |  |
| VWG41.10-0.65-1.0 |  |
| VWG41.10-0.65-1.3 |  |
| VWG41.10-0.65-1.6 |  |
| VWG41.10-1.0-1.3 |  |
| VWG41.10-1.0-1.6 |  |
| VWG41.10-1.0-1.9 |  |
| VWG41.10-1.3-1.6 |  |
| VWG41.10-1.3-1.9 |  |
| VWG41.10-1.6-1.9 |  |
| VWG41.10-1.9-1.9 |  |
| VWG41.10-0.25-1.3 |  |
| VWG41.10-0.25-1.6 |  |
| VWG41.10-0.25-1.9 |  |
| VWG41.10-0.4-0.4 |  |
| VWG41.10-0.4-1.9 |  |
| VWG41.10-0.65-0.65 |  |
| VWG41.10-0.65-1.9 |  |
| VWG41.10-1.0-1.0 |  |
| VWG41.10-1.3-1.3 |  |
| VWG41.10-1.6-1.6 |  |
| VWG41.20-0.65-2.5 |  |
| VWG41.20-1.0-2.5 |  |
| VWG41.20-1.6-2.5 |  |
| VWG41.20-1.6-3.45 |  |
| VWG41.20-2.5-3.45 |  |
| VWG41.20-2.5-4.25 |  |
| VWG41.20-4.25-4.25 |  |
| VWG41.20-0.25-2.5 |  |
| VWG41.20-0.25-3.45 |  |
| VWG41.20-0.25-4.25 |  |
| VWG41.20-0.4-2.5 |  |
| VWG41.20-0.4-3.45 |  |
| VWG41.20-0.4-4.25 |  |
| VWG41.20-0.65-3.45 |  |
| VWG41.20-0.65-4.25 |  |
| VWG41.20-1.0-3.45 |  |
| VWG41.20-1.0-4.25 |  |
| VWG41.20-1.3-2.5 |  |
| VWG41.20-1.3-3.45 |  |
| VWG41.20-1.3-4.25 |  |
| VWG41.20-1.6-4.25 |  |
| VWG41.20-2.5-2.5 |  |
| VWG41.20-3.45-3.45 |  |
| Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphérique à 6 voies |  |
| GDB341.9E |  |
| GDB161.9E |  |
| GDB111.9E |  |