Módulo de climatización de locales CULTRA Studioline

Textos de especificación

Módulo de climatización de locales para instalaciones de climatización descentralizada, en régimen de calefacción y/o refrigeración, para salas con altos requisitos acústicos, como oficinas, consultorios médicos, salas de reuniones, estudios de sonido y televisión. Instalación en techo o pared, vista u oculta.

Tren de ventilación compuesto de ventiladores radiales de doble oído, rodete de álabes hacia adelante, dinámicamente equilibrados, con transmisión directa. Motor electrónicamente conmutado (EC) de alta eficiencia con rodamientos de bolas libres de mantenimiento, para una larga vida útil. Regulación continua 2-10 V. Voluta y rodete de material plástico, aerodinámicamente optimizados para lograr la menor potencia sonora posible.

Intercambiador de calor compuesto por bastidores de acero galvanizado, tubos de cobre y aletas de aluminio en versiones a 2 o 4 tubos.

Bandeja de condensados según VDI 6022, fabricada en acero inoxidable, apta para instalación horizontal o vertical.

Filtro de eficiencia ISO Coarse 30% según ISO 16890, compuesto por malla sintética y marco de plástico.

Sencillo mantenimiento y sustitución de los filtros gracias a las tapas de revisión extraíbles.

Compatibilidad electromagnética (EMC) clase C1 según EN 61800.

Fabricante:	SCHAKO

Familia: 	Módulo de climatización de locales

Cultra Studioline

Modelos Cultra Studioline

Gama

Módulo de climatización de locales Cultra Studioline	-CSL

Tamaño

tamaño 1						-1

tamaño 2						-2

tamaño 3						-3

Instalación (ejecución de la batería)

instalación a 2 tubos con batería de 1 fila (calefacción)	-R1

instalación a 2 tubos con batería de 3 filas (refrigeración o calefacción)	-R3

instalación a 4 tubos con baterías de 1 y 3 filas (calefacción y refrigeración)	-L4

Altura total

Altura total 2500 mm		-2500

Altura total xxxx mm		-xxxx

Color de la carcasa

carcasa sin lacado			-0

carcasa lacada en negro RAL9005	-1

carcasa lacada en blanco RAL9010	-2

carcasa lacada en blanco RAL9016	-3

carcasa lacada en gris RAL9006	-4

Posición de instalación

para montaje vertical en pared con difusor de aspiración y tapa de revisión en el interior de la habitación								-VR

para montaje horizontal en techo	-H0

Patas ajustables

sin patas ajustables		-0

con patas ajustables		-1

Difusor de impulsión

difusor de impulsión DBB-A	-D1

Color del difusor de impulsión

difusor de impulsión en RAL 9010 blanco con lamas en blanco	-22

color de panel frontal/marco x, color de lama/tobera y	-xy

Difusor de aspiración

difusor de aspiración PAZ	-R1

Color del difusor de aspiración

difusor de aspiración en RAL 9010 blanco	-22

color de panel frontal/marco x, color de lama/tobera y	-xy

Marco en difusores para montaje empotrado

sin marco para montaje empotrado (difusores sobre el equipo)	-M0

difusores con marco regulable entre 25 mm y 105 mm	-M1

difusores con marco regulable entre 75 mm y 205 mm	-M2

Posición de la boca de aire primario

sin boca de aire primario	-P0

boca de aire primario en el lateral izquierdo del plénum	-P1

boca de aire primario en el lateral derecho del plénum	-P2

boca de aire primario en el superior del plénum centrado	-P7

boca de aire primario en el posterior del plénum centrado	-P9

Diámetro de la boca de aire primario

sin boca de aire primario	-0

diámetro de la boca DN78	-1

diámetro de la boca DN98	-2

diámetro de la boca DN123	-3

Posición de la conexión hidráulica

conexión hidráulica en el superior izquierdo	-W1

conexión hidráulica en el superior derecho	-W2

conexión hidráulica en el inferior izquierdo	-W3

conexión hidráulica en el inferior derecho	-W4

conexión hidráulica centrada en el lateral izquierdo	-W5

conexión hidráulica centrada en el lateral derecho	-W6

conexión hidráulica en el lateral inferior izquierdo	-W7

conexión hidráulica en el lateral inferior derecho	-W8

Montaje de la regulación hidráulica

montaje de la regulación hidráulica en obra (elementos suministrados por separado para montaje en el exterior del equipo)					-000

con montaje en fábrica de válvula de frío x, válvula de calor y, actuador z	-xyz

Posición de la conexión eléctrica

conexión eléctrica en el superior izquierdo	-S1

conexión eléctrica en el superior derecho	-S2

conexión eléctrica en el inferior izquierdo	-S3

conexión eléctrica en el inferior derecho	-S4

conexión eléctrica centrada en el lateral izquierdo	-S5

conexión eléctrica centrada en el lateral derecho	-S6

conexión eléctrica en el lateral inferior izquierdo	-S7

conexión eléctrica en el lateral inferior derecho	-S8

Elementos de control y regulación adicionales

sin elementos de control y regulación adicionales	-0

con monitor de alarma	-1

Posición de la evacuación de condensados

evacuación de condensados en el superior izquierdo	-K1

evacuación de condensados en el superior derecho	-K2

evacuación de condensados en el inferior izquierdo	-K3

evacuación de condensados en el inferior derecho	-K4

evacuación de condensados centrada en el lateral izquierdo	-K5

evacuación de condensados centrada en el lateral derecho	-K6

evacuación de condensados en el lateral inferior izquierdo	-K7

evacuación de condensados en el lateral inferior derecho	-K8

Bomba de condensados

sin bomba de condensados	-0

con bomba de condensados Si-10 instalada	-1

Accesorios

Conexión hidráulica

EDE-13 500 mm ½”		-1

EDE-13 800 mm ½”		-2

EDE-13 1200 mm ½”		-3

AG Rosca externa ½”		-A

AG Rosca externa ¾”		-B

ÜMF Rosca interna para junta plana ½”	-C

ÜMF Rosca interna para junta plana ¾”	-D

R-AG-D Rosca externa orientable ½”	-E

R-AG-D Rosca externa orientable ¾”	-F

C-RV Enchufe rápido codo DN15	-H

CE-RV Enchufe rápido codo con purgador DN15	-J

RV Enchufe rápido recto DN15	-L

Termostato

RDG160T					-TR05

RDG160KN					-TK02

Actuadores válvulas de 6 vías

GDB341.9E					-AR01

GDB161.9E					-AR02

GDB111.9E					-AR03

Válvulas de 6 vías

VWG41.10-0.25-0.40		-V601

VWG41.10-0.25-0.65		-V602

VWG41.10-0.25-1.00		-V603

VWG41.10-0.40-0.65		-V604

VWG41.10-0.40-1.00		-V605

VWG41.10-0.40-1.30		-V606

VWG41.10-0.40-1.60		-V607

VWG41.10-0.65-1.00		-V608

VWG41.10-0.65-1.30		-V609

VWG41.10-0.65-1.60		-V610

VWG41.10-1.00-1.30		-V611

VWG41.10-1.00-1.60		-V612

VWG41.10-1.00-1.90		-V613

VWG41.10-1.30-1.60		-V614

VWG41.10-1.30-1.90		-V615

VWG41.10-1.60-1.90		-V616

VWG41.10-1.90-1.90		-V617

VWG41.10-0.25-1.30		-V618

VWG41.10-0.25-1.60		-V619

VWG41.10-0.25-1.90		-V620

VWG41.10-0.40-0.40		-V621

VWG41.10-0.40-1.90		-V622

VWG41.10-0.65-0.65		-V623

VWG41.10-0.65-1.90		-V624

VWG41.10-1.00-1.00		-V625

VWG41.10-1.30-1.30		-V626

VWG41.10-1.60-1.60		-V627

VWG41.20-0.65-2.50		-V628

VWG41.20-1.00-2.50		-V629

VWG41.20-1.60-2.50		-V630

VWG41.20-1.60-3.45		-V631

VWG41.20-2.50-3.45		-V632

VWG41.20-2.50-4.25		-V633

VWG41.20-4.25-4.25		-V634

VWG41.20-0.25-2.50		-V635

VWG41.20-0.25-3.45		-V636

VWG41.20-0.25-4.25		-V637

VWG41.20-0.40-2.50		-V638

VWG41.20-0.40-3.45		-V639

VWG41.20-0.40-4.25		-V640

VWG41.20-0.65-3.45		-V641

VWG41.20-0.65-4.25		-V642

VWG41.20-1.00-3.45		-V643

VWG41.20-1.00-4.25		-V644

VWG41.20-1.30-2.50		-V645

VWG41.20-1.30-3.45		-V646

VWG41.20-1.30-4.25		-V647

VWG41.20-1.60-4.25		-V648

VWG41.20-2.50-2.50		-V649

VWG41.20-3.45-3.45		-V650