Klimatiserende lokaalmodule Cultra-Studioline

Aanbestedingsteksten

Stekkerklare klimatiserende ruimtemodule voor de decentrale klimatisering van ruimten met hoge akoestische vereisten zoals kantoren, praktijken, meetingrooms, geluids- en televisiestudio's voor het koelen en/of verwarmen.

Inbouw in wanden, plafonds of voor de inbouw in voorwanden.

De ventilatoreenheid bestaat uit dubbelzijdig zuigende, dynamische uitgebalanceerde radiaalventilatoren met voorwaarts gebogen schoepen en directe aandrijving.

De ventilatoreenheden zijn uitgerust met hoogefficiënte, elektronisch geschakelde EC-motor met onderhoudsvrij kogellager voor een lange levensduur.

De EC ventilator kan met 2-10V nagenoeg traploos worden aangestuurd.

De behuizing en het verluchtingswiel bestaat uit kunststof en zijn voor de kleinst mogelijke geluidsdruk geoptimaliseerd.

De warmtewisselaars bestaan uit een frame van verzinkt plaatstaal met koperen buizen en aluminium ribben in de uitvoering met 2 of 4 geleiders.

Condensaatbak conform VDI 6022 uit een roestvrij stalen plaat geschikt voor de horizontale en verticale inbouw.

Filterwerkingsgraad ISO Coarse 30 % (ISO 16890) regenereerbaar synthetisch vlies op kunststof frame.

Eenvoudig onderhoud en filtervervanging, met de losbare sluiting kan de revisieplaat snel en eenvoudig worden geopend.

De toestellen voldoen aan de EMV-vereiste klasse C1 conform EN 61800.

Product:	SCHAKO

Familie: 	Klimatiserende ruimtemodule CULTRA-Studioline

Uitvoeringen Cultra Studioline

Type

Klimatiserende lokaalmodule Cultra Studioline			-CSL

Grootte

Grootte 1	-1

Grootte 2	-2

Grootte 3	-3

Systeem (variant waterregister)

2-aderig register en 1 rij buizen (verwarmen)	-R1

Register met 2 geleiders en 3 rijen buizen (koelen of verwarmen)	-R3

Register met 4 geleiders en 1 en 3 rijen buizen (koelen en verwarmen)	-L4

Totale hoogte

Totale hoogte 2500 mm	-2500

Totale hoogte xxxx mm	-xxxx

Kleur behuizing

Behuizing ongelakt	-0

Behuizing zwart RAL 9005 gelakt	-1

Behuizing wit RAL 9010 gelakt	-2

Behuizing wit RAL 9016 gelakt	-3

Behuizing grijs RAL 9006 gelakt	-4

Inbouwpositie

Montagetype verticaal sec. luchtrooster en revisie in de ruimte (standaard)	-VR

Montagetype horizontaal in het plafond	-H0

Stelvoetjes

zonder stelvoetjes	-0

met stelvoetjes	-1

Luchttoevoerrooster

Luchttoevoerrooster DBB-A	-D1

Kleur luchttoevoerrooster

Kleur luchtoevoerrooster RAL 9010 wit, lamellen wit	-22

Kleur frontpaneel/frame x, kleur van de lamel/nozzle y	-xy

Secundaire luchtrooster

Secundaire luchtrooster PAZ	-R1

Kleur secundaire luchtrooster

Kleur secundaire luchtrooster RAL 9010 wit	-22

Kleur frontpaneel/frame x, kleur van de lamel/nozzle y	-xy

Schuifaftakkingen voor luchttoevoerooster en secundaire luchtrooster

zonder schuifaftakkingen (luchtrooster in het toestel)	-M0

met schuifaftakkingen verstelbereik 25 tot 105 mm	-M1

met schuifaftakkingen verstelbereik 75 tot 205 mm	-M2

Positie primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakkingen	-P0

primaire luchtaftakkingen aan de kast links	-P1

primaire luchtaftakkingen aan de kast rechts	-P2

primaire luchtaftakkingen in het midden aan de kast bovenaan	-P7

primaire luchtaftakkingen in het midden aan de kast achteraan	-P9

Diameter primaire luchtaftakking

zonder primaire luchtaftakking	-0

Aftakkingsdiameter DN78	-1

Aftakkingsdiameter DN98	-2

Aftakkingsdiameter DN123	-3

Positie wateraansluiting

wateraansluiting bovenaan links	-W1

wateraansluiting bovenaan rechts	-W2

wateraansluiting onderaan links	-W3

wateraansluiting onderaan rechts	-W4

wateraansluiting midden linkerkant	-W5

wateraansluiting midden rechterkant	-W6

wateraansluiting onderaan linkerkant	-W7

wateraansluiting onderaan rechterkant	-W8

Montage hydraulische regulatie

montage ter plaatse (onderdelen los geleverd voor de montage ter plaatse

buiten de klimatiserende ruimtemodule)	-000

met fabrieksmontage van de koelklep x, verwarmingsklep y, aandrijvingen z	-xyz

Positie elektrische aansluiting

elektrische aansluiting bovenaan links	-S1

elektrische aansluiting bovenaan rechts	-S2

elektrische aansluiting onderaan links	-S3

elektrische aansluiting onderaan rechts	-S4

elektrische aansluiting midden linkerkant	-S5

elektrische aansluiting midden rechterkant	-S6

elektrische aansluiting onderaan linkerkant	-S7

elektrische aansluiting onderaan rechterkant	-S8

Extra besturings- en reguleerelementen

zonder extra besturings- en reguleerelementen	-0

met storingsmelduitgang	-1

Positie condensaataansluiting

condensaataansluiting bovenaan links	-K1

condensaataansluiting bovenaan rechts	-K2

condensaataansluiting onderaan links	-K3

condensaataansluiting onderaan rechts	-K4

condensaataansluiting midden linkerkant	-K5

condensaataansluiting midden rechterkant	-K6

condensaataansluiting onderaan linkerkant	-K7

condensaataansluiting onderaan rechterkant	-K8

Condensaatpomp

zonder condensaatpomp	-0

met condensaatpomp Si-10 in de fabriek gemonteerd	-1

Toebehoren

Hydraulische aansluitingen

EDE-13 500 mm	-1

EDE-13 800 mm	-2

EDE-13 1200 mm	-3

AG buitenschroefdraad ½”	-A

AG buitenschroefdraad ¾”	-B

ÜMF wartelmoer vlakdichtend ½”	-C

ÜMF wartelmoer vlakdichtend ¾”	-D

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar ½”	-E

R-AG-D buitenschroefdraad draaibaar ¾”	-F

C-RV boog steekfitting DN15	-H

CE-RV boog steekfitting met ontluchting DN15	-J

RV rechte verbinding/steekfitting DN15	-L

Ruimtethermostaat

RDG160T	-TR05

RDG160KN	-TK02

Draaiaandrijving voor 6-wegsregelkogelkraan

GDB341.9E	-AR01

GDB161.9E	-AR02

GDB111.9E	-AR03

6-wegsregelkogelkraan

VWG41.10-0.25-0.40	-V601

VWG41.10-0.25-0.65	-V602

VWG41.10-0.25-1.00	-V603

VWG41.10-0.40-0.65	-V604

VWG41.10-0.40-1.00	-V605

VWG41.10-0.40-1.30	-V606

VWG41.10-0.40-1.60	-V607

VWG41.10-0.65-1.00	-V608

VWG41.10-0.65-1.30	-V609

VWG41.10-0.65-1.60	-V610

VWG41.10-1.00-1.30	-V611

VWG41.10-1.00-1.60	-V612

VWG41.10-1.00-1.90	-V613

VWG41.10-1.30-1.60	-V614

VWG41.10-1.30-1.90	-V615

VWG41.10-1.60-1.90	-V616

VWG41.10-1.90-1.90	-V617

VWG41.10-0.25-1.30	-V618

VWG41.10-0.25-1.60	-V619

VWG41.10-0.25-1.90	-V620

VWG41.10-0.40-0.40	-V621

VWG41.10-0.40-1.90	-V622

VWG41.10-0.65-0.65	-V623

VWG41.10-0.65-1.90	-V624

VWG41.10-1.00-1.00	-V625

VWG41.10-1.30-1.30	-V626

VWG41.10-1.60-1.60	-V627

VWG41.20-0.65-2.50	-V628

VWG41.20-1.00-2.50	-V629

VWG41.20-1.60-2.50	-V630

VWG41.20-1.60-3.45	-V631

VWG41.20-2.50-3.45	-V632

VWG41.20-2.50-4.25	-V633

VWG41.20-4.25-4.25	-V634

VWG41.20-0.25-2.50	-V635

VWG41.20-0.25-3.45	-V636

VWG41.20-0.25-4.25	-V637

VWG41.20-0.40-2.50	-V638

VWG41.20-0.40-3.45	-V639

VWG41.20-0.40-4.25	-V640

VWG41.20-0.65-3.45	-V641

VWG41.20-0.65-4.25	-V642

VWG41.20-1.00-3.45	-V643

VWG41.20-1.00-4.25	-V644

VWG41.20-1.30-2.50	-V645

VWG41.20-1.30-3.45	-V646

VWG41.20-1.30-4.25	-V647

VWG41.20-1.60-4.25	-V648

VWG41.20-2.50-2.50	-V649

VWG41.20-3.45-3.45	-V650