Module de climatisation intérieure Cultra-Studioline

Texte de soumission

Module de climatisation intérieure prêt à être branché pour la climatisation décentralisée de salles présentant des exigences acoustiques élevées comme bureaux, cabinets, salles de réunion, studios d'enregistrement et de télévision pour le refroidissement et/ou le chauffage.
Pour le montage dans des murs, plafonds ou devant un mur.

L'unité de ventilateur comporte des soufflantes radiales à double prise d'air équilibrées dynamiquement avec des pales courbées vers l'avant et entraînement direct.
Les unités de ventilateur sont dotées d'un moteur EC hautement efficient commuté électroniquement avec roulement à billes ne nécessitant pas d'entretien afin de garantir une longue durée de vie.
Le ventilateur EC peut être réglé pratiquement en continu en appliquant une tension de 2-10V..
Le boîtier et la roue du ventilateur en matière plastique sont optimisés pour une pression sonore la plus faible possible.

Les échangeurs de chaleur sont composés d'un cadre de tôle d'acier galvanisée avec des tubes en cuivre et ailettes en aluminium en version à 2 conduites ou à 4 conduites.

Le bac pour condensat selon VDI 6022 en tôle d'acier inoxydable convient au montage horizontal et vertical.

Taux d'efficacité ISO Coarse 30% (ISO 16890) non-tissé pour filtre régénérable sur cadre en matière plastique.

Entretien et changement de filtre faciles, la plaque de révision peut être ouverte de façon rapide et facile grâce à une fermeture détachable.

Les appareils correspondent aux exigences CEM classe C1 selon EN 61800.

Modèle :	SCHAKO

Famille : 	Module de climatisation intérieure Cultra Studioline

### Versions Cultra Studioline

Type

Module de climatisation intérieure Cultra Studioline		-CSL

Taille

Taille 1			-1

Taille 2			-2

Taille 3			-3

Système (variante batterie à eau)

Batterie à 2 conduites 1 rangée de tubes (chauffage)	-R1

Batterie à 2 conduites 3 rangées de tubes (refroidissement ou chauffage)	-R3

Batterie à 4 conduites 1 et 3 rangées de tubes (refroidissement et chauffage)	-L4

Hauteur totale

Hauteur totale 2500 mm		-2500

Hauteur totale xxxx mm		-xxxx

Couleur du boîtier

Boîtier sans peinture		-0

Boîtier peint en couleur noir RAL 9005		-1

Boîtier peint en couleur blanc RAL 9010		-2

Boîtier peint en couleur blanc RAL 9016		-3

Boîtier peint en couleur gris RAL 9006		-4

Position de montage

Type de montage vertical grille d'air secondaire et révision dans la salle	-VR

Type de montage horizontal dans le plafond		-H0

Pieds de réglage

Sans pieds de réglage		-0

Avec pieds de réglage		-1

Diffuseur pour air soufflé

Diffuseur pour air soufflé DBB-A		-D1

Couleur du diffuseur pour air soufflé

Couleur diffuseur pour air soufflé RAL 9010 blanc, ailettes blanc	-22

Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y	-xy

Grille d'air secondaire

Grille d'air secondaire PAZ		-R1

Couleur de la grille d'air secondaire

Couleur grille d'air secondaire RAL 9010 blanc		-22

Couleur plaque frontale/cadre x, couleur ailettes/buse y	-xy

Manchon coulissant pour diffuseur pour air extrait et grille d'air secondaire

Sans manchon coulissant (diffuseurs d'air dans l'appareil)	-M0

Avec manchon coulissant plage d'ajustage 25 à 105 mm	-M1

Avec manchon coulissant plage d'ajustage 75 à 205 mm	-M2

Position du manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire		-P0

Manchon pour air primaire sur le côté gauche du plénum	-P1

Manchon pour air primaire sur le côté droit du plénum	-P2

Manchon pour aire primaire au centre de la face supérieure du plénum	-P7

Manchon pour air primaire au centre de la face arrière du plénum	-P9

Diamètre du manchon pour air primaire

Sans manchon pour air primaire		-0

Diamètre du manchon DN78		-1

Diamètre du manchon DN98		-2

Diamètre du manchon DN123		-3

Position de prise d'eau

Prise d'eau en haut à gauche		-W1

Prise d'eau en haut à droite		-W2

Prise d'eau en bas à gauche		-W3

Prise d'eau en bas à droite		-W4

Prise d'eau sur le côté gauche au niveau central		-W5

Prise d'eau sur le côté droit au niveau central		-W6

Prise d'eau sur le côté gauche en bas		-W7

Prise d'eau sur le côté droite en bas		-W8

Montage régulation hydraulique

Montage par le client (pièces livrées non montées pour être installées par le client en

dehors du module de climatisation intérieure)		-000

Avec montage en usine de la vanne de refroidissement x, de la vanne de chauffage y,

des entraînements z 		-xyz

Position de raccord électrique

Raccord électrique en haut à gauche		-S1

Raccord électrique en haut à droite		-S2

Raccord électrique en bas à gauche		-S3

Raccord électrique en bas à droite		-S4

Raccord électrique sur le côté gauche au niveau central	-S5

Raccord électrique sur le côté droit au niveau central	-S6

Raccord électrique sur le côté gauche en bas		-S7

Raccord électrique sur le côté droit en bas		-S8

Éléments de commande et de régulation supplémentaires

Sans éléments de commande et de régulation supplémentaires	-0

Avec sortie de signalisation de défaut		-1

Position du raccord pour condensat

Raccord pour condensat en haut à gauche		-K1

Raccord pour condensat en haut à droite		-K2

Raccord pour condensat en bas à gauche		-K3

Raccord pour condensat en bas à droite		-K4

Raccord pour condensat sur le côté gauche au niveau central	-K5

Raccord pour condensat sur le côté droit au niveau central	-K6

Raccord pour condensat sur le côté gauche en bas	-K7

Raccord pour condensat sur le côté droit en bas 		-K8

Pompe de condensat

Sans pompe de condensat		-0

Avec pompe de condensat Si-10 montée en usine		-1

### Accessoires

Raccordements hydrauliques

EDE-13 500 mm		-1

EDE-13 800 mm		-2

EDE-13 1200 mm		-3

AG filetage extérieur ½”		-A

AG filetage extérieur ¾”		-B

ÜMF écrou-raccord, à joint plat ½”		-C

ÜMF écrou-raccord, à joint plat ¾”		-D

R-AG-D filetage extérieur tournant ½”		-E

R-AG-D filetage extérieur tournant ¾”		-F

C-RV coude raccord enfichable DN15		-H

CE-RV coude raccord enfichable avec purge d'air DN15	-J

RV connecteur droit / raccord enfichable DN15		-L

Thermostat d'ambiance

RDG160T		-TR05

RDG160KN		-TK02

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphérique à 6 voies

GDB341.9E		-AR01

GDB161.9E		-AR02

GDB111.9E		-AR03

Robinet à tournant sphérique à 6 voies

VWG41.10-0.25-0.40		-V601

VWG41.10-0.25-0.65		-V602

VWG41.10-0.25-1.00		-V603

VWG41.10-0.40-0.65		-V604

VWG41.10-0.40-1.00		-V605

VWG41.10-0.40-1.30		-V606

VWG41.10-0.40-1.60		-V607

VWG41.10-0.65-1.00		-V608

VWG41.10-0.65-1.30		-V609

VWG41.10-0.65-1.60		-V610

VWG41.10-1.00-1.30		-V611

VWG41.10-1.00-1.60		-V612

VWG41.10-1.00-1.90		-V613

VWG41.10-1.30-1.60		-V614

VWG41.10-1.30-1.90		-V615

VWG41.10-1.60-1.90		-V616

VWG41.10-1.90-1.90		-V617

VWG41.10-0.25-1.30		-V618

VWG41.10-0.25-1.60		-V619

VWG41.10-0.25-1.90		-V620

VWG41.10-0.40-0.40		-V621

VWG41.10-0.40-1.90		-V622

VWG41.10-0.65-0.65		-V623

VWG41.10-0.65-1.90		-V624

VWG41.10-1.00-1.00		-V625

VWG41.10-1.30-1.30		-V626

VWG41.10-1.60-1.60		-V627

VWG41.20-0.65-2.50		-V628

VWG41.20-1.00-2.50		-V629

VWG41.20-1.60-2.50		-V630

VWG41.20-1.60-3.45		-V631

VWG41.20-2.50-3.45		-V632

VWG41.20-2.50-4.25		-V633

VWG41.20-4.25-4.25		-V634

VWG41.20-0.25-2.50		-V635

VWG41.20-0.25-3.45		-V636

VWG41.20-0.25-4.25		-V637

VWG41.20-0.40-2.50		-V638

VWG41.20-0.40-3.45		-V639

VWG41.20-0.40-4.25		-V640

VWG41.20-0.65-3.45		-V641

VWG41.20-0.65-4.25		-V642

VWG41.20-1.00-3.45		-V643

VWG41.20-1.00-4.25		-V644

VWG41.20-1.30-2.50		-V645

VWG41.20-1.30-3.45		-V646

VWG41.20-1.30-4.25		-V647

VWG41.20-1.60-4.25		-V648

VWG41.20-2.50-2.50		-V649

VWG41.20-3.45-3.45		-V650