CULTRA Studioline

Testo per capitolato

Modulo di climatizzazione per ambienti con predisposizione attacchi per la climatizzazione locale di locali con elevati requisiti acustici quali uffici, studi medici, sale conferenze, studi di registrazione radiofonici e televisivi, per riscaldamento e/o raffreddamento.Montaggio in pareti, soffitti o a parete

.

Il gruppo motoventilante è costituito da ventole radiali a doppia aspirazione e bilanciate dinamicamente con pale piegate in avanti e azionamento diretto.I gruppi motoventilanti dispongono di efficiente motore EC con commutazione elettronica con cuscinetto a sfera esente da manutenzione per una lunga durata utile.

Il ventilatore EC può essere comandato quasi in continuo con un segnale 2-10 V modulante.L'involucro e il girante sono in plastica e sono ottimizzati per emettere il minor rumore possibile.

Gli scambiatori di calore consistono in un telaio in lamiera d´acciaio zincato con tubi in rame e alette in alluminio, in esecuzione a 2 o 4 tubi.

La vaschetta condensa secondo VDI 6022 in lamiera d´acciaio può essere montata orizzontalmente e verticalmente.

Grado di efficienza filtrante ISO Coarse 30% (ISO 16890) con tessuto sintetico rigenerabile su telaio in plastica.

Manutenzione e cambio filtro facili grazie allo sportello di revisione facilmente amovibile.

Gli apparecchi sono conformi ai requisiti CEM classe C1 se-condo EN 61800.

Marca:		SCHAKO

Famiglia: 	modulo di climatizzazione ambiente Cultra Studioline

Esecuzioni Cultra Studioline

Tipo

Modulo climatizzazione ambiente Cultra Studioline			-CSL

Grandezza

Grandezza 1								-1

Grandezza 2								-2

Grandezza 3								-3

Sistema (variante batteria acqua)

Batteria a 2 tubi 1 fascio tubiero (riscaldamento)				-R1

Batteria a due tubi 3 fasci tubieri (raffreddamento o riscaldamento)	-R3

Batteria a 4 tubi 1 e 3 fasci tubieri (raffreddamento o riscaldamento)	-L4

Altezza totale

Altezza totale 2500 mm							-2500

Altezza totale xxxx mm							-mm

Colore involucro

Involucro non verniciato							-0

Involucro verniciato in nero RAL 9005					-1

Involucro verniciato in bianco RAL 9010					-2

Involucro verniciato in bianco RAL 9016					-3

Involucro verniciato in grigio RAL 9006					-4

Posizione di montaggio

Montaggio verticale bocchetta secondaria e revisione in ambiente	-VR

Montaggio orizzontale a soffitto						-H0

Piedini regolabili

senza piedini regolabili							-0

con piedini regolabili							-1

Diffusore di mandata

Diffusore di mandata DBB-A						-D1

Colore diffusore di mandata

Colore diffusore RAL 9010 bianco, deflettori bianchi			-22

Colore piastra frontale/telaio x, colore del deflettore/ugello y		-xy

Bocchetta per aria secondaria

Griglia per aria secondaria PAZ						-R1

Colore bocchetta per aria secondaria

Colore bocchetta per aria secondaria RAL 9010 bianco			-22

Colore piastra frontale/telaio x, colore del deflettore/ugello y		-xy

Manicotto scorrevoli per diffusore di mandata e bocchetta per aria secondaria

senza manicotti scorrevoli (diffusori nell´apparecchio)			-M0

con manicotti scorrevoli campo di regolazione da 25 a 105 mm		-M1

con manicotti scorrevoli campo di regolazione da 75 a 205 mm 		-M2

Posizione manicotto aria primaria

senza manicotto per aria primaria					-P0

manicotto aria primaria sulla camera a sinistra				-P1

manicotto aria primaria sulla camera a destra				-P2

manicotto aria primaria al centro della camera in alto			-P7

manicotto aria primaria al centro sulla camera dietro			-P9

Diametro manicotto aria primaria

senza manicotto per aria primaria					-0

Diametro del manicotto DN78						-1

Diametro del manicotto DN98						-2

Diametro del manicotto DN123						-3

Posizione dell'attacco acqua

Attacco acqua in alto a sinistra						-W1

Attacco acqua  in alto a destra						-W2

Attacco acqua in basso a sinistra					-W3

Attacco acqua in basso a destra					-W4

Attacco acqua sul lato sinistro al centro					-W5

Attacco acqua sul lato destro al centro					-W6

Attacco acqua sul lato sinistro in basso					-W7

Attacco acqua sul lato destro in basso					-W8

Montaggio regolazione idraulica

montaggio a cura del cliente (componenti forniti sciolti per il montaggio

a cura del cliente all´esterno del modulo di climatizzazione)		-000

con montaggio in fabbrica della valvola di reffreddamento

x, della valvola di riscaldamento y, degli azionamenti y			-xyz

Posizione del collegamento elettrico

collegamento elettrico in alto a sinistra					-S1

collegamento elettrico in alto a destra					-S2

collegamento elettrico in basso a sinistra				-S3

collegamento elettrico in basso a destra					-S4

collegamento elettrico sul lato sinistro al centro				-S5

collegamento elettrico sul lato destro al centro				-S6

collegamento elettrico sul lato sinistro in basso				-S7

collegamento elettrico sul lato destro in basso				-S8

Altri elementi di comando e di regolazione

senza ulteriori elementi di comando e di regolazione			-0

con uscita di segnalazione guasti					-1

Posizione collegamento condensa

scarico condensa in alto a sinistra					-K1

scarico condensa in alto a destra					-K2

scarico condensa in basso a sinsitra					-K3

scarico condensa in basso a destra					-K4

scarico condensa sul lato sinistro al centro				-K5

scarico condensa sul lato destro al centro				-K6

scarico condensa sul lato sinistro in basso				-K7

scarico condensa sul lato destro in basso				-K8

Pompa condensa

senza pompa di scarico condensa 					-0

con pompa condensa Si-10 montata in fabbrica				-1

Accessori

Attacchi idraulici

EDE-13 500 mm							-1

EDE-13 800 mm							-2

EDE-13 1200 mm							-3

AG filettatura esterna ½”						-A

AG filettatura esterna ¾”						-B

ÜMF dado a cappello a tenuta ½”					-C

ÜMF dado a cappello a tenuta ¾”					-D

R-AG-D filettatura esterna rotante ½”					-E

R-AG-D filettatura esterna rotante ¾”					-F

C-RV gomito raccordo DN15						-H

CE-RV gomito raccordo con sfiato DN15				-J

RV connettore diritto / raccordo DN15					-L

Termostato ambiente

RDG160T								-TR05

RDG160KN								-TK02

Azionamento rotante per rubinetto di regolazione a 6 vie

GDB341.9E								-AR01

GDB161.9E								-AR02

GDB111.9E								-AR03

Rubinetto di regolazione a 6 vie

VWG41.10-0.25-0.40		-V601

VWG41.10-0.25-0.65		-V602

VWG41.10-0.25-1.00		-V603

VWG41.10-0.40-0.65		-V604

VWG41.10-0.40-1.00		-V605

VWG41.10-0.40-1.30		-V606

VWG41.10-0.40-1.60		-V607

VWG41.10-0.65-1.00		-V608

VWG41.10-0.65-1.30		-V609

VWG41.10-0.65-1.60		-V610

VWG41.10-1.00-1.30		-V611

VWG41.10-1.00-1.60		-V612

VWG41.10-1.00-1.90		-V613

VWG41.10-1.30-1.60		-V614

VWG41.10-1.30-1.90		-V615

VWG41.10-1.60-1.90		-V616

VWG41.10-1.90-1.90		-V617

VWG41.10-0.25-1.30		-V618

VWG41.10-0.25-1.60		-V619

VWG41.10-0.25-1.90		-V620

VWG41.10-0.40-0.40		-V621

VWG41.10-0.40-1.90		-V622

VWG41.10-0.65-0.65		-V623

VWG41.10-0.65-1.90		-V624

VWG41.10-1.00-1.00		-V625

VWG41.10-1.30-1.30		-V626

VWG41.10-1.60-1.60		-V627

VWG41.20-0.65-2.50		-V628

VWG41.20-1.00-2.50		-V629

VWG41.20-1.60-2.50		-V630

VWG41.20-1.60-3.45		-V631

VWG41.20-2.50-3.45		-V632

VWG41.20-2.50-4.25		-V633

VWG41.20-4.25-4.25		-V634

VWG41.20-0.25-2.50		-V635

VWG41.20-0.25-3.45		-V636

VWG41.20-0.25-4.25		-V637

VWG41.20-0.40-2.50		-V638

VWG41.20-0.40-3.45		-V639

VWG41.20-0.40-4.25		-V640

VWG41.20-0.65-3.45		-V641

VWG41.20-0.65-4.25		-V642

VWG41.20-1.00-3.45		-V643

VWG41.20-1.00-4.25		-V644

VWG41.20-1.30-2.50		-V645

VWG41.20-1.30-3.45		-V646

VWG41.20-1.30-4.25		-V647

VWG41.20-1.60-4.25		-V648

VWG41.20-2.50-2.50		-V649

VWG41.20-3.45-3.45		-V650