Decken-Verdrängungsauslass DAV

Ausschreibungstext

Quadratischer Decken- Verdrängungsauslass zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen von Verkaufsräumen, Fertigungshallen, Küchen etc. bis 4 m Höhe. Zur induktionsarmen Zulufteinbringung von der Decke, für deckenbündigen oder freihängenden Einbau. Er erzeugt eine glockenförmige Verdrängungsströmung, um in schadstoff- oder geruchsbelasteten Räumen Frischluftzonen auszubilden.

Bestehend aus einer einfach zu reinigenden quadratischen Frontplatte, mit einer sternförmigen Ausstanzung, aus perforiertem Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Zuluftausführung zusätzlich mit einer Prallplatte und einem Luftführungstrichter aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz). Die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube.

Fabrikat: SCHAKO Typ DAV-Q-Z-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter.

Fabrikat: SCHAKO Typ DAV-Q-A-...

-	mit Schraubmontage (-SM), nur für Ausführung mit Ballschutz (-BS)

-	Schraubmontage mit VM (-VS) nur für Ausführung mit Ballschutz (-BS) (nur für NW 800)

Runder Decken- Verdrängungsauslass zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen von Verkaufsräumen, Fertigungshallen, Küchen etc. bis 4 m Höhe. Für deckenbündigen oder freihängenden Einbau. Zur induktionsarmen Zulufteinbringung von der Decke, für deckenbündigen oder freihängenden Einbau. Er erzeugt eine glockenförmige Verdrängungsströmung, um in schadstoff- oder geruchsbelasteten Räumen Frischluftzonen auszubilden.

Bestehend aus einer einfach zu reinigenden runden Frontplatte, mit einer sternförmigen Ausstanzung, aus perforiertem Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Zuluftausführung zusätzlich mit einer Prallplatte und einem Luftführungstrichter aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz). Die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube.

Fabrikat: SCHAKO Typ DAV-R-Z-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter.

Fabrikat: SCHAKO Typ DAV-R-A-...

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (SK-R-05-Z-...), aus verzinktem Stahlblech, mit eingebautem Gleichrichter-Lochblech, sowie seitlichem Stutzen und Aufhängeösen

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe im Anschlusskasten zur Luftmengenregulierung (-DK1)

-	mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	Volumenstrommesseinrichtung (-VME1) im Anschluss-stutzen

-	mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 137 mm, jedoch mindestens 235 mm

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0 = Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5 = 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	mit Anschlusskasten (SK-R-05-A-...), aus verzinktem Stahlblech, mit seitlichem Stutzen und Aufhängeösen

-	mit einer von der Frontseite verstellbaren Drosselklappe im Anschlusskasten zur Luftmengenregulierung (-DK1)

-	mit Seilzugverstellung (-DK2)

-	Volumenstrommesseinrichtung (-VME1) im Anschluss-stutzen

-	mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 137 mm, jedoch mindestens 235 mm (Bei SK-R-05-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe beachten (siehe S. 6))

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0 = Stutzen von oben

-	S1 = 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2 = 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3 = 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5 = 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 9010 (weiß), anderer RAL-Farbton gegen Mehrpreis möglich (nur für DAV-Q-... mit SM-Montage und bei NW 800 nur mit VS-Montage möglich).