Plafondverdringingsrooster DAV

Aanbestedingsteksten

Kwadratisch plafondverdringingsrooster voor het gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoerinstallaties van

verkoopruimten, fabricagehallen, keukens, etc. tot 4 m hoogte. Voor de inductiearme luchttoevoer vanuit het

plafond, voor inbouw aan het plafond of vrijhangend. Het rooster produceert een klokvormige

verdringingsstroming, om in met schadelijke stoffen of geuren belaste ruimten frisse luchtzones te vormen.

Bestaand uit een vierkant, eenvoudig te reinigen frontpaneel, met stervormige uitsnijding, uit geperforeerd

gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit). Uitvoering voor luchttoevoer aangevuld met een leiplaat en een

ventilatietrechter uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte

montage (-VM) via een centrale bevestigingsschroef.

Product: SCHAKO type DAV-Q-Z-...

-		Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter.

Product: SCHAKO type DAV-Q-A-...

-		met schroefbevestiging (-SM), alleen voor uitvoering met balbescherming (-BS)

-		schroefbevestiging met VM (-VS) alleen voor uitvoering met balbescherming (-BS) (alleen voor NW 800)

Rond plafondverdringingsrooster voor het gebruik in luchtoevoer- en luchtafvoerinstallaties van

verkoopruimten, fabricagehallen, keukens, etc. tot 4 m hoogte. Geschikt voor inbouw aan het plafond of

vrijhangend. Voor de inductiearme luchttoevoer vanuit het plafond, voor inbouw aan het plafond of

vrijhangend. Het rooster produceert een klokvormige verdringingsstroming, om in met schadelijke stoffen of

geuren belaste ruimten frisse luchtzones te vormen.

Bestaand uit een eenvoudig te reinigen rond frontpaneel, met stervormige uitsnijding, uit geperforeerd gelakt

plaatstaal RAL 9010 (wit). Uitvoering voor luchttoevoer aangevuld met een leiplaat en een ventilatietrechter

uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte montage (-VM) via

een centrale bevestigingsschroef.

Product: SCHAKO type DAV-R-Z-...

-		Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter.

Product: SCHAKO type DAV-R-A-...

Toebehoren:

-		met aansluitkast (SK-R-05-Z-...), uit verzinkt plaatstaal, met ingebouwde gelijkrichtplaat, alsook aftakkingen aan de zijkant en ophangogen.

-		met een regelkelp die aan de voorkant verstelbaar is in de aansluitkast voor de regeling van de luchthoeveelheid (-DK1)

-	met trekkabelverstelling (-DK2)

-		luchtvolumemeetsysteem (-VME1) in de aansluitaftakking

-		met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aansluitaftakking

-		met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buiten (-Ia)

-			Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte = aftakkingsdiameter + 137 mm, maar minstens 235 mm

-		Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

-		Aftakkingspositie:

-		S0= aftakking aan de bovenkant

-		S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

-		S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst

-		S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst

-		S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

-		met aansluitkast (SK-R-05-A-...), uit verzinkt plaatstaal, met aftakking aan de zijkant en ophangogen

-		met een regelkelp die aan de voorkant verstelbaar is in de aansluitkast voor de regeling van de luchthoeveelheid (-DK1)

-	met trekkabelverstelling (-DK2)

-		luchtvolumemeetsysteem (-VME1) in de aansluitaftakking

-		met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aansluitaftakking

-		met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buiten (-Ia)

-		Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte = aftakkingsdiameter + 137 mm, echter minstens 235 mm (bij SK-R-05-Z-...-DK1/-DK2-...-S0 speciale kasthoogte in acht nemen (zie p. 6))

-		Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

-		Aftakkingspositie:

-	S0= aftakking aan de bovenkant

-	S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

-	S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst

-	S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst

-	S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

-		Balbescherming (-BS), uit staal met hoogwaardig poedergespoten RAL 9010 (wit), andere RAL-kleur tegen meerprijs mogelijk (alleen voor DAV-Q-... met SM-montage en bij NW 800 alleen met VS-montage mogelijk).