Diffuseur de refoulement plafonnier DAV

Textes d´appels d´offre

Diffuseur de refoulement plafonnier carré pour une utilisation dans des systèmes de soufflage et d'évacuation d'air des salles de vente, halls de production, cuisines, etc. jusqu'à une hauteur de 4 m. Pour entrée d'air sans induction à partir du plafond et pour encastrement à fleur de plafond ou en suspension. Il crée un déplacement d'air en forme de cloche afin de former des zones d'air frais dans des pièces exposées à des odeurs et substances nocives

Composé d'une plaque frontale carrée, facile à nettoyer, avec perforation en forme d'étoile, en tôle d'acier perforée thermolaquée RAL 9010 (blanc). Version pour air soufflé, équipée également d'une plaque de déflexion et d'un cône guidant l'air en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir). Fixation au moyen d'une vis centrale cachée (-VM).

Modèle : SCHAKO type DAV-Q-Z-...

-	Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air.

Modèle : SCHAKO type DAV-Q-A-...

-	montage à vis apparentes (-SM), (uniquement pour version avec protection pare-ballons (-BS)

-	montage à vis cachées VM (-VS), uniquement pour version avec protection pare-ballons (-BS) (seulement pour NW 800).

Diffuseur de refoulement plafonnier rond pour une utilisation dans des systèmes de soufflage et d'évacuation d'air des salles de vente, halls de production, cuisines etc. jusqu'à une hauteur de 4 m. Conçu pour l'encastrement à fleur de plafond ou en suspension. Pour entrée d'air sans induction à partir du plafond et pour encastrement à fleur de plafond ou en suspension. Il crée un déplacement d'air en forme de cloche afin de former des zones d'air frais dans des pièces exposées à des odeurs et substances nocives

Composé d'une plaque frontale ronde facile à nettoyer, avec perforation en forme d'étoile, en tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9010 (blanc). Version pour air soufflé, équipée également d'une plaque de déflexion et d'un cône guidant l'air en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir). Fixation au moyen d'une vis centrale cachée (-VM).

Modèle : SCHAKO type DAV-R-Z-...

-	Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air.

Modèle : SCHAKO type DAV-R-A-...

Accessoires :

-	Avec plénum de raccordement (SK-R-05-Z-...) en tôle d'acier galvanisée, tôle perforée déflectrice intégrée, manchon de raccordement sur le côté et œillets de suspension

-	Avec un clapet d'étranglement pour la régulation du débit d'air (-DK1) dans le plénum de raccordement réglable depuis la partie frontale

-	Avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Dispositif de mesure du débit d‘air (-VME1) dans le manchon de raccordement

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon + 137 mm, mais au moins 235 mm

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon :

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Avec plénum de raccordement (SK-R-05-A-...) en tôle d'acier galvanisée, avec manchon de raccordement sur le côté et œillets de suspension

-	Avec un clapet d'étranglement pour la régulation du débit d'air (-DK1) dans le plénum de raccordement réglable depuis la partie frontale

-	Avec réglage par câble de commande (-DK2)

-	Dispositif de mesure du débit d‘air (-VME1) dans le manchon de raccordement

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	Hauteur du plénum au choix, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon + 137 mm, mais au minimum 235 mm (pour SK-R-05-Z-...-DK1/-DK2-...-S0, prendre en compte la hauteur spéciale du plénum (voir page 6))

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon :

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Protection pare-ballons (-BS) en acier avec revêtement par poudre de haute qualité RAL 9010 (blanc), autres couleurs RAL possibles moyennant supplément (uniquement disponible pour DAV-Q-... avec montage à vis apparentes et, pour NW 800, avec montage à vis cachées).