Deckenauslass DBB

Ausschreibungstexte

Deckenluftdurchlass Typ DBB für Zu- und Abluft, in rechteckiger Ausführung, freier Querschnitt, Widerstand und Geräusch in allen Lamellenstellungen gleichbleibend. Bestehend aus Frontplatte mit drehbar gelagerten einzeln, einstellbaren Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBB-…

Ausführung:

-	nur Längsschlitze (-A).

-	Längsschlitze und einseitig Querschlitze (-B). (lieferbar ab Länge 425 mm / Höhe 215 mm)

-	Längsschlitze und beidseitig Querschlitze (-C). (lieferbar ab Länge 425 mm / Höhe 215 mm)

Luftführung:

-	Zuluft 1-seitig (für DBB-A) (-Z1)

-	Zuluft 2-seitig (für DBB-A und DBB-B) (-Z2)

-	Zuluft 3-seitig (für DBB-B und DBB-C) (-Z3)

-	Zuluft 4-seitig (für DBB-C) (-Z4)

-	Abluft ohne Lamellen (-AA)

-	Abluft mit Lamellen (-AB)

Länge:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Länge in mm, frei wählbar, bei Bandausführung (bei Länge BL > 1225 mm: 2-teilig bei einer Bandlänge BL ≤ 2437 mm, mehrteilig bei einer Bandlänge > 2437 mm) (immer 5-stellig).

Höhe:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Standard)

-	Bandausführung (-B) (Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung) (bei Länge BL > 1225 mm, Modullänge max. 1225 mm, nur bei Ausführung DBB-A möglich).

Material / Lackierung (Frontplatte):

-	Stahlblech (-SB):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx)

-	Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (nur ohne Lackierung möglich).

-	Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1, nur mit VM-Montage möglich, nur mit Lackierung ELOX möglich) (-AL-ELOX)

Lamellenfarbe:

-	ohne Lamelle (-00000) (Standard bei Abluft).

-	Kunststoff:

-	Farbton ähnlich RAL 9005 (schwarz) (-L9005).

-	Farbton ähnlich RAL 9010 (weiß, Standard) (-L9010).

-	Aluminium:

-	lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte (gegen Mehrpreis). Die lackierten Lamellen sind nachträglich nicht verstellbar (-Axxxx) (immer 5-stellig).

-	naturfarben eloxiert (-AELOX).

Montage:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Schrauben sind bauseits zu stellen.

-	Verdeckte Montage (-VM, Standard bei Frontplatte aus Aluminium).

-	nur mit Anschlusskasten möglich (Anschlusskasten auch bauseits möglich).

-	ohne Anschlusskasten ist die Gegentraverse bauseits zu stellen.

-	Bei der verdeckten Montage wird der Deckenluftdurchlass mittels einer Traverse und Innensechskantschrauben (DIN EN ISO 4762 M6) am Anschlusskasten befestigt.

Zubehör:

-	Anschlusskasten, in rechteckiger Bauform, aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängelaschen.

-	Luftdurchlass:

-	für Deckenluftdurchlass DBB-…-A… (Abluft) (-48)

(innen lackiert im Farbton RAL 9005 [schwarz]).

-	für Deckenluftdurchlass DBB-…-Z… (Zuluft) (-50)

(mit integriertem Gleichrichterlochblech).

-	Länge:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	Länge in mm, frei wählbar, bei Bandausführung (bei Länge BL > 1225 mm: 2-teilig bei einer Bandlänge BL ≤ 2437 mm, mehrteilig bei einer Bandlänge > 2437 mm) (immer 5-stellig).

-	Höhe:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Standard).

-	Bandausführung (-B) (bei Länge BL > 1225 mm, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung).

-	Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen).

-	verdeckte Montage (-VM).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlusskastengehäuse, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung. Standard bei Stutzenlage seitlich (-S1).

-	mit Drosselklappe (-DK2), wie DK1 jedoch mit Seilzugverstellung, Standard bei Stutzenlage von oben (-S0) und Stutzenlage stirnseitig (-S4).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage -S1 und -S4 = Stutzendurchmesser + 87 mm, jedoch mind. 200 mm) (immer 3-stellig).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Bei Vergrößerung des Stutzendurchmesser bei Stutzenlage -S0 und -S4 ist nur die Kastenform abgesetzt erhältlich).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	Stutzen stirnseitig (-S4, keine Bandausführung möglich).

-	Schlitzschieber (-SN / -SS)

-	ohne Schlitzschieber (-SN) (Standard).

-	mit Schlitzschieber (-SS)

-		zur Luftmengenregulierung, aus Stahlblech verzinkt.

-		Ausführung VM nur mir Anschlusskasten oder bauseitiger Gegentraverse möglich.

-	Ballschutz (-B0 / -BS)

-	ohne Ballschutz (-B0) (Standard).

-	mit Ballschutz (-BS)

-	nicht möglich bei DBB-…-AL-ELOX.

-	aus Stahl lackiert im RAL-Farbton der Frontplatte.