Plafondrooster DBB

Aanbestedingsteksten

Plafondrooster type DBB voor luchttoevoer en luchtafvoer, in rechthoekige uitvoering, vrije dwarsdoorsnede, weerstand en geluid in alle lamellenstanden gelijkblijvend. Bestaande uit frontpaneel met draaibaar gemonteerde afzonderlijk instelbare luchtrichtlamellen.

Product: SCHAKO type DBB-…

Uitvoering:

-	alleen horizontale spleten (-A).

-	horizontale spleten en aan een zijde verticale spleten (-B). (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 215 mm)

-	horizontale spleten en aan beide zijden verticale spleten (-C). (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 215 mm)

Luchtstroom:

-	luchttoevoer 1-zijdig (voor DBB-A) (-Z1)

-	luchttoevoer 2-zijdig (voor DBB-A en DBB-B) (-Z2)

-	luchttoevoer 3-zijdig (voor DBB-B en DBB-C) (-Z3)

-	luchttoevoer 4-zijdig (voor DBB-C) (-Z4)

-	luchtafvoer zonder lamellen (-AA)

-	luchtafvoer met lamellen (-AB)

Lengte:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij lengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte BL ≤ 2437 mm, meerdelig bij een bandlengte > 2437 mm) (altijd 5 cijfers).

Hoogte:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Enkele/banduitvoering:

-	enkele uitvoering (-N) (standaard)

-	banduitvoering (-B) (lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering) (bij lengte BL > 1225 mm, lmodulelengte max. 1225 mm, alleen mogelijk bij uitvoering DBB-A).

Materiaal / lak (frontpaneel):

-	plaatstaal (-SB):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx)

-	verzinkt plaatstaal (-SV-0000) (alleen mogelijk zonder lak).

-	aluminium natuurlijke tint (E6/EV1, alleen mogelijk met VM-montage, alleen mogelijk met lak ELOX) (-AL-ELOX)

Lamellenkleur:

-	zonder lamellen (-00000) (standaard bij luchtafvoer).

-	Kunststof:

-	kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-L9005).

-	kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard) (-L9010).

-	aluminium:

-	gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (tegen meerprijs). De gelakte lamellen zijn achteraf niet verstelbaar (-Axxxx) (altijd 5 cijfers).

-	natuurlijke tint (-AELOX).

Montage:

-	schroefbevestiging (-SM, standaard)

-	schroeven moeten door de installateur worden voorzien.

-	verdekte montage (-VM, standaard bij frontpaneel uit aluminium).

-	alleen mogelijk met aansluitkast (aansluitkast ook ter plaatse mogelijk).

-	zonder aansluitkast moet de tegentraverse ter plaatse worden geplaatst.

-	bij de verdekte montage wordt de plafondluchtdoorlaat met een traverse en binnenzeskantschroeven (DIN EN ISO 4762 M6) op de aansluitkast bevestigd.

Toebehoren:

-	aansluitkast, in rechthoekige bouwvorm, uit verzinkt plaatstaal (-SV, standaard), behuizing met ronde aansluitaftakking en ophanglussen.

-	Luchtdoorlaat:

-	voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-A… (luchtafvoer) (-48) (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart]).

-	voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-Z… (luchttoevoer) (-50) (met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat).

-	Lengte:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij lengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte BL ≤ 2437 mm, meerdelig bij een bandlengte > 2437 mm) (altijd 5 cijfers).

-	Hoogte:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Enkele / banduitvoering:

-	enkele uitvoering (-N) (standaard).

-	banduitvoering (-B) (bij lengte BL > 1225 mm, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering).

-	Montage:

-	schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven door de installateur te voorzien).

-	verdekte montage (-VM).

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. Standaard bij aftakkingspositie aan de zijkant (-S1).

-	met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met trekkabelverstelling, standaard bij aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0) en aftakkingspositie aan de voorzijde (-S4).

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard).

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS).

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie -S1 en -S4 = aftakkingsdiameter + 87 mm, echter min. 200 mm) (altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingsdiameter:

-	Aftakkingsdiameter standaard (-SDS).

-	aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar).

-	Aftakkingspositie:

-	aftakking aan de bovenkant (-S0).

-	aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard).

-	aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering mogelijk).

-	Schuifregister (-SN / -SS)

-	zonder schuifregister (-SN) (standaard).

-	met schuifregister (-SS)

-	voor de regeling van de luchthoeveelheid, uit verzinkt plaatstaal.

-	uitvoering VM alleen mogelijk met aansluitkast of tegentraverse ter plaatse.

-	Balbescherming (-B0 / -BS)

-	zonder balbescherming (-B0) (standaard).

-	met balbescherming (-BS)

-	niet mogelijk bij DBB-…-AL-ELOX.

-	van staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel.