Diffusore per soffitto DBB

Testo per capitolato

Diffusore a soffitto tipo DBB per mandata e ripresa aria in esecuzione rettangolare, sezione trasversale libera, perdita di

pressione e livello sonoro invariati a prescindere dalla posi-zione dei deflettori. Realizzato con una piastra frontale

con deflettori girevoli singolarmente orientabili.

Marca: SCHAKO Typ DBB-…

Esecuzione:

-	solo feritoie ortogonali (-A).

-	feritoie ortogonali e trasversali su un lato (-B) (disponibile da lunghezza 425 mm / altezza 215 mm)

-	feritorie ortogonali e trasversali su entrambi i lati (-C). (disponibile da lunghezza 425 mm / altezza 215 mm)

Tipo di lancio:

-	mandata su un lato (per DBB-A) (-Z1)

-	mandata su due lati (per DBB-A e DBB-B) (-Z2)

-	mandata su 3 lati (solo DBB-B e DBB-C) (-Z3)

-	mandata su 4 lati (per DBB-C) (-Z4)

-	ripresa senza deflettori (-AA)

-	ripresa con deflettori (-AB)

Lunghezza:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile con esecu-zione a nastro (con lunghezza BL >1225 mm: divisa in due con lunghezza nastro BL ≤2437, divisa in più elementi con lunghezza nastro > 2437 mm) (codice a 5 posizioni).

Altezza:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione singola (-N) (standard)

-	esecuzione a nastro (-B) (suddivisione lunghezze stan-dard SCHAKO per esecuzione a nastro) (con lunghezza BL > 1225 mm, lunghezza massima modulo 1225 mm, pos-sibile solo con esecuzione DBB-A).

Materiale / verniciatura (piastra frontale):

-	lamiera d´acciaio (-SB):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata in altra colorazione RAL, liberamente sele-zionabile (-xxxx)

-	lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000) (possibile solo senza verniciatura)

-	alluminio naturale anodizzato (E6/EV1, possibile solo con montaggio VM e con verniciatura ELOX) (-AL-ELOX)

Colore dei deflettori:

-	senza deflettore (-00000) (standard per ripresa aria).

-	Plastica:

-	colorazione simile al RAL 9005 (nero) (-L9005).

-	colorazione simile a RAL 9010 (bianco standard) (-L9010).

-	Alluminio:

-	verniciato con lo stesso colore RAL della piastra fronta-le (con sovrapprezzo). I deflettori verniciati non possono più essere regolati successivamente (-Axxxx) (codice a 5 posizioni).

-	naturale anodizzato (-AELOX).

Montaggio:

-	Montaggio viti a vista (-SM, standard)

-	le viti sono a cura del cliente

-	Montaggio con viti nascoste (-VM, standard con piastra frontale in alluminio)

-	possibile solo con camera di raccordo (camera di rac-cordo anche a cura del cliente).

-	senza camera di raccordo la controtraversa è a cura del cliente.

-	nel montaggio con viti nascoste il diffusore viene fissato alla camera di raccordo utilizzando una traversa e viti a testa esagonale incassata secondo (DIN EN ISO 4762 M6).

Accessori:

-	camera di raccordo, forma quadrata, in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard), involucro con manicotto circolare e fascette di sospensione.

-	Diffusore:

-	per diffusore a soffitto DBB-...-A... (ripresa) (-48) (verniciato internamente nella tonalità RAL 9005 [nero]).

-	per diffusore a soffitto DBB-...-Z... (mandata) (-50) (con lamiera equalizzatrice integrata).

-	Lunghezza:

-	325 mm (-00325)

-	425 mm (-00425)

-	525 mm (-00525)

-	625 mm (-00625)

-	825 mm (-00825)

-	1025 mm (-01025)

-	1225 mm (-01225)

-	lunghezza in mm liberamente selezionabile con esecuzione a nastro (con lunghezza BL >1225 mm: divisa in due con lunghezza nastro BL ≤2437, divisa in più elementi con lunghezza nastro > 2437 mm) (codice a 5 posizioni).

-	Altezza:

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	esecuzione singola (-N) (standard).

-	esecuzione a nastro (-B) (per lunghezza BL > 1225 mm, suddivisione lunghezze standard SCHAKO per esecuzione a nastro).

-	Montaggio:

-	montaggio viti a vista (-SM) (standard, le viti so-no a cura del cliente).

-	montaggio viti nascoste (-VM).

-	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, nel corpo della camera di rac-cordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria. Standard con posizione laterale del manicotto (-S1)

-	con serranda di taratura (-DK2), come DK1 ma con cavetto per la regolazione, standard con manicot-to dall´alto (-S0) e manicotto frontale (-S4).

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0) (standard)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, libera-mente selezionabile (-xxx) (altezza min [KHS] con posizione manicotto -S1 e -S4 = diametro mani-cotto + 87 mm ma almeno 200 mm) (codice a 3 posizioni).

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabi-le (-xxx, sempre 3 posizioni) (aumentando il dia-metro del manicotto con posizione manicotto -S0 e -S4 è disponibile solo la camera di raccordo di forma divisa).

-	Posizione manicotto:

-	manicotto dall´alto (-S0).

-	manicotto laterale sulla camera (-S1, standard)

-	manicotto frontale (-S4, non possibile per le ese-cuzioni a nastro).

-	Serranda a scorrimento (-SN/-SS)

-	senza serranda a scorrimento (-SN, standard)

-	con serranda a scorrimento (-SS)

-	per la regolazione della portata d'aria, in lamiera d'acciaio zincato.

-	Esecuzione VM possibile solo con camera di raccor-do o controtraversa a cura del cliente.

-	Protezione antiurto (-B0 / -BS)

-	senza protezione antiurto (-B0, standard)

-	con protezione antiurto (-BS)

-	non possibile per DBB-...-AL-ELOX.

-	Acciaio verniciato nella stessa tonalità RAL della piastra frontale.