Rundrohrauslass DBBRR

Ausschreibungstexte

Rundrohrlamellendurchlass passend zum Anschluss an DIN-Rohre. Mit integrierten, manuell verstellbaren Luftlenklamellen. Lautstärke und Druckverlust in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBRR-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBRR-A-...

-	Nennweite:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Länge:

-	1-teilig: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	2-teilig: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Luftstrahlführung:

-	horizontal einseitig ausblasend (-E).

-	horizontal beidseitig ausblasend (-B, Standard).

-	vertikal ausblasend (-V).

-	über Kreuz ausblasend (-K).

-	Abluft ohne Lamellen (-O).

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) (Standard, -SB-9010).

-	Stahlblech lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-SB-xxxx) (Farbton immer 4-stellig).

-	Lamellenfarbe:

-	ohne Lamellen (-00000, nur bei Abluft möglich).

-	mit Lamellen aus Kunststoff:

-	ähnlich Farbton RAL 9010 (-L9010, weiß).

-	ähnlich Farbton RAL 9005 (-L9005, schwarz) (Standard).

-	mit Lamellen aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton des rundrohres (-Axxxx) (Farbton immer 4-stellig), die lackierten Lamellen sind nachträglich nicht verstellbar.

-	Schlitzanzahl:

-	2-schlitzig (-02).

-	4-schlitzig (-04).

-	6-schlitzig (möglich erst ab NW 280) (-06).

-	8-schlitzig (möglich erst ab NW 355) (-08).

-	10-schlitzig (möglich erst ab NW 500) (-10).

-	12-schlitzig (möglich erst ab NW 500) (-12).

-	14-schlitzig (möglich erst ab NW 500) (-14).

-	Einbauposition:

-	3 Uhr (-3U).

-	6 Uhr (-6U, Standard).

-	9 Uhr (-9U).

-	12 Uhr (-0U).

-	Schlitzschieber:

-	ohne Schlitzschieber (-SN).

-	mit integriertem Schlitzschieber (-SS), zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung, hergestellt aus dem Material, aus welchem das Rundrohr besteht.

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	Befestigungsbohrung

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 mm (-BB, Standard)

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Weiteres Zubehör siehe separate Dokumentation „Zubehör Rundrohrsystem“.