Lamellendoorlaat voor ronde buis DBBRR

Aanbestedingsteksten

Lamellendoorlaat voor ronde buis, passend voor de aansluiting op DIN-buizen. Met geïntegreerde, manueel verstelbare luchtrichtlamellen. Geluidsniveau en drukverlies in alle lamellenstanden gelijk.

Fabricaat: SCHAKO type DBBRR-Z-...

-	voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen

Fabricaat: SCHAKO type DBBRR-A-...

-	Nominale doorlaat:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Lengte:

-	1-delig: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	2-delig: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Luchtstroomgeleiding:

-	horizontaal eenzijdig uitblazend (-E).

-	horizontaal aan beide zijden uitblazend (-B, standaard).

-	verticaal uitblazend (-V).

-	via kruis uitblazend (-K).

-	Luchtafvoer zonder lamellen (-O).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	Plaatstaal gelakt in RAL 9010 (wit) (standaard, -SB-9010).

-	Plaatstaal gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-SB-xxxx) (kleur altijd 4 cijfers).

-	Lamellenkleur:

-	zonder lamellen (-00000, alleen mogelijk bij luchtafvoer).

-	met lamellen uit kunststof:

-	gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (-L9010, wit).

-	gelijkaardig aan kleur RAL 9005 (-L9005, zwart) (standaard).

-	met lamellen uit aluminium gelakt in de RAL-kleur van de ronde buis (-Axxxx) (kleur altijd 4

cijfers), de gelakte lamellen zijn achteraf niet verstelbaar.

-	Aantal spleten:

-	Met 2 spleten (-02).

-	Met 4 spleten (-04).

-	Met 6 spleten (mogelijk pas vanaf NW 280) (-06).

-	Met 8 spleten (mogelijk pas vanaf NW 355) (-08).

-	Met 10 spleten (mogelijk pas vanaf NW 500) (-10).

-	Met 12 spleten (mogelijk pas vanaf NW 500) (-12).

-	Met 14 spleten (mogelijk pas vanaf NW 500) (-14).

-	Inbouwpositie:

-	3 uur (-3U).

-	6 uur (-6U, standaard).

-	9 uur (-9U).

-	12 uur (-0U).

-	Schuifregister:

-	zonder schuifregister (-SN).

-	met geïntegreerd schuifregister (-SS), voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet, gemaakt uit hetzelfde materiaal als de ronde buis.

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	Bevestigingsboring

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	Met bevestigingsboring ø11,5 mm (-BB, standaard) (voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die ter plaatse moeten worden geplaatst).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Verdere toebehoren zie afzonderlijke documentatie "Toebehoren ronde buissysteem".