Diffuseur à conduit rond avec ailettes DBBRR

Textes de soumission

Diffuseur à conduit rond avec ailettes conçu pour le raccordement à des conduits DIN. Avec ailettes de déflexion intégrées, réglables manuellement. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des ailettes.

Modèle : SCHAKO type DBBRR-Z-...

-	Pour air extrait, sans ailettes de déflexion

Modèle: SCHAKO type DBBRR-A-...

-	Section nominale :

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longueur :

-	en 1 partie : 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	en 2 parties : 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Orientation du jet d'air :

-	Soufflage horizontal d'un côté (-E).

-	Soufflage horizontal des deux côtés (-B, standard).

-	Soufflage vertical (-V).

-	Soufflage croisé (-K).

-	Air extrait sans ailettes (-O).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier peinte en RAL 9010 (blanc) (standard, -SB-9010).

-	Tôle d'acier peinte en couleur RAL au choix (-SB-xxxx) (pour spécifier la couleur, 			utiliser toujours un code à 4 chiffres).

-	Couleur des ailettes :

-	Sans ailettes (-00000, seulement possible pour air extrait).

-	Avec ailettes en plastique :

-	Couleur similaire à RAL 9010 (-L9010, blanc).

-	Couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, noir) (standard).

-	Avec ailettes en aluminium peintes en couleur RAL du conduit rond (-Axxxx) 				(pour spécifier la couleur, utiliser toujours un code à 4 chiffres), le réglage ultérieur 			des ailettes peintes n'est pas possible.

-	Nombre de fentes :

-	À 2 fentes (-02).

-	À 4 fentes (-04).

-	À 6 fentes (disponible seulement à partir de NW 280) (-06).

-	À 8 fentes (disponible seulement à partir de NW 355) (-08).

-	À 10 fentes (disponible seulement à partir de NW 500) (-10).

-	À 12 fentes (disponible seulement à partir de NW 500) (-12).

-	À 14 fentes (disponible seulement à partir de NW 500) (-14).

-	Position de montage :

-	3 heures (-3U).

-	6 heures (-6U, standard).

-	9 heures (-9U).

-	12 heures (0U).

-	Registre à glissière :

-	Sans registre à glissière (-SN).

-	Avec registre à glissière (-SS) intégré pour faciliter la régulation du débit d'air et du 			réseau de conduits, du même matériau que le conduit rond.

-	Possibilités de fixation :

-	Perçage de fixation

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension 				au moyen d'une tige filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Accessoires supplémentaires, voir documentation séparée « Accessoires système de conduits ronds ».