Drallauslass DHV

Ausschreibungstexte

Deckendralldurchlass Typ DHV- für Anschluss an Flex-Rohre, bestehend aus Frontplatte, Einlauf und feststehenden düsenförmigen Drallschaufeln.

Fabrikat: SCHAKO Typ DHV-...

Ausführung:

-   mit quadratische Frontplatte und Einlaufdüse, NW 100-400 (NW 100 aus Stahlblech / NW 125-400 aus

Aluminium) (-Q)

-   mit runder Frontplatte und Einlaufdüse NW 100-400

(NW 100 aus Stahlblech / NW 125-400 aus Aluminium) (-R)

-	mit runder Frontplatte und Einlaufdüse NW 125-250 (aus Kunststoff) (-K)

Luftführung:

-	Zuluft (-Z)

-	Abluft (-A)

Nenngröße:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

Material (Frontplatte):

-	aus Stahlblech (-SB) (nur für DHV-Q/R-... NW 100)

-	aus Aluminium (-AL) (nur für DHV-Q/R-... NW 125-400)

-	aus Kunststoff (-KU) (nur für DHV-K-... NW 125-250)

Lackierung:

-	Farbton RAL 9010 (weiß) (Standard) (-9010)

-	RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig) (nicht möglich bei DHV-K-...)

Montage:

-	verdeckte Montage (-VM, Standard)

-	Gegentraverse bauseits (ohne Anschlusskasten oder Übergangsstück)

-	mit Traversenbefestigung (mit Anschlusskasten oder Übergangsstück)

-	mit Schraubmontage (-SM), Standard bei Paneelabdeckung und für Anschluss an Flexrohre (ohne

Anschlusskasten). (nicht möglich bei Übergangsstück -US)

-	mit Klemmbefestigung (-KB), nur für Anschluss an Flexrohre (ohne Anschlusskasten)

-	Paneel-Abdeckplatte (-PA000/-PA...)

-	ohne Paneel-Abdeckplatte (-P0000) (Standard)

-	mit Paneel-Abdeckplatte, aus Stahlblech lackiert in der gewählten Farbe (DHV-R nicht möglich)

-	NW 310 (-PA310), für DHV NW 100-200.

-	NW 400 (-PA400), für DHV NW 100-250.

-	NW 500 (-PA500), für DHV NW 100-315.

-	NW 600 (-PA600), für DHV NW 100-400.

-	NW 625 (-PA625), für DHV NW 100-400.

Zubehör:

-	Übergangsstück (-U0/-US)

-	ohne Übergangsstück (-U0) (Standard)

-	mit Übergangsstück (-US) (Aluminium roh, mit innenliegender Gegentraverse für verdeckte Montage

(VM), mit integriertem Gleichrichterlochblech, für Deckenplatten bis 20 mm Dicke (nicht möglich bei NW

400) (nur mit VM-Montage möglich)

-	Anschlusskasten (SK-R-09-...) in quadratischer Bauform, für runde Luftdurchlässe mit runder

Durchlassaufnahme, passend zu DHV-..., aus verzinktem Stahlblech (- SV), mit Aufhängeösen.

-	Luftart:

-	Zuluft (-Z), mit Luftverteilblech.

-	Abluft (-A)

-	Nenngröße:

-	NW 100 (-100)

-	NW 125 (-125)

-	NW 160 (-160)

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	NW 315 (-315)

-	NW 400 (-400)

-	Befestigung:

-	Verdeckte Montage (-VM) (Standard)

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard)

-	mit Drosselklappe im Anschlusskasten/im Anschlussstutzen, von unten verstellbar, zur einfachen

Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	ohne Seilzugverstellung (- DK1)

-	mit Seilzugverstellung (- DK2)

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen

-	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Standard)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1) (nicht in Verbindung mit einer Drosselklappe möglich)

-	ROB-Ausführung:

-	ohne ROB-Ausführung (-ROB0) (Standard)

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-   Kastenhöhe in mm, frei wählbar (immer 3-stellig)

(Mindestkastenhöhe [KHS] bei NW 100-315 = Stutzendurchmesser øD + 137 mm, jedoch mind. 235

mm, bei NW 400 = Stutzendurchmesser øD + 242 mm, jedoch mind. 340 mm) (Bei SK-R-09-Z-...-

DK1/-DK2-...-S0 Sonderkastenhöhe bei NW100 beachten)

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (- xxx, immer 3-stellig)

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard)

-	2 Stutzen seitlich, 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen seitlich, 180° versetzt (-S3)

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5)